Калтанский городской Совет народных депутатов (третий созыв, тридцать третье очередное заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от  «23» декабря 2009 г.                                           	              №318

О корректировке генерального плана города Калтан

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. 3131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования – город Калтан, учитывая результаты публичных слушаний (протокол №2 от 14.07.2009г., заключение комиссии по проведению публичных слушаний от 20.07.2009г.),  Калтанский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить корректировку генерального плана города Калтан согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Главе города для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жизнеобеспечения города (А.Д. Тутынин).

Глава города Калтан				М.А. Корбашов

Председатель Калтанского

городского Совета народных депутатов			 В.С. Дубовик

Муниципальное образование-город Калтан

«24» декабря 2009г.

№220-МНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «АГРОПРОМПРОЕКТ»

ООО  ПИ  «АГП»

_____________________________________________________________________________

Объект:  Кемеровская область, город Калтан.

Проект:  Корректировка генерального плана города Калтан.

Шифр:    070355

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(с изменениями и дополнениями)

Том 1

Директор                                                                                В.П. Бормотов

Главный инженер института                                               М.Ю. Красильников

Главный архитектор проекта                                               Г.П. Ерохин

Кемерово

2009

### Авторский коллектив:

(список ответственных исполнителей)

| № | Раздел проекта | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | ГАП Архитектор Архитектор | Ерохин Г.П. Дудина Т.С. Красноруцкая Е.А. |  |
| 2 | Экономический | Главный экономист | Добринская Т.И. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГАП Главный специалист | Ерохин Г.П. Дудина Т.С. |  |
| 4 | Инженерная подготовка территории | Главный специалист | Бирюкова Е.Р. |  |
| 5 | Водоснабжение и водоотведение | ГИП | Цветкова З.С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Руководитель группы | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный специалист | Грицаенко О.Ф. |  |
| 8 | Слаботочные устройства (средства связи) | Руководитель группы | Куксова Н.М. |  |
| 9 | Охрана окружающей среды | Главный специалист | Шабалтас В.М. |  |

### СОДЕРЖАНИЕ

### Пояснительной записки

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Авторский коллектив Содержание пояснительной записки. Список приложений. Содержание графических материалов. Введение 1. Природные условия. 1.1. Климат. 1.2. Геологическое строение и инженерно-геологические условия. 1.3. Гидрогеологические условия. 1.4. Минерально-сырьевая база. 2. Современное состояние и анализ градостроительной ситуации. Сведения о ранее разрабатывавшейся градостроительной документации. 2.1. Краткая историческая справка. 2.2. Сложившаяся планировочная структура города. 2.3. Современное использование территории. 2.4. Жилая и общественная застройка. 2.5. Промышленные и коммунально-складские предприятия. 2.6. Транспорт. 2.7. Современное состояние инженерной инфраструктуры. 2.7.1. Теплоснабжение. 2.7.2. Электроснабжение. 2.7.3. Водоснабжение. 2.7.4. Канализация. 2.7.5. Средства связи. 2.8. Состояние окружающей среды. 2.9. Ранее разрабатывавшиеся проекты генерального плана города. 3. Перспективные направления экономического развития. 3.1. Экономическая база развития 3.2. Население. 4. Проектная организация территории. 4.1. Архитектурно-планировочные решения. 4.2. Функциональное зонирование территории города. 4.3. Жилой фонд и расселение. 4.4. Промышленные и коммунально-складские предприятия. 4.5. Организация системы культурно бытового обслуживания. 4.6. Транспорт 5. Проектная организация инженерной инфраструктуры и благоустройство территории. 5.1. Теплоснабжение. 5.2. Электроснабжение. 5.3. Водоснабжение. 5.4. Канализация. 5.5. Средства связи. 5.6. Инженерная подготовка территории. 5.7. Санитарная очистка территории. 6. Охрана окружающей среды. 7. Первоочередные мероприятия. 8. Основные технико-экономические показатели. Приложения. | 2 3 5 6 7 8 8 11 14 16 17 17 17 20 20 23 26 29 29 30 31 33 34 35 37 38 38 45 56 58 60 61 65 66 78 84 84 97 99 107 113 115 126 128 150 158 163 |

Список приложений:

- Задание на разработку градостроительной документации. Приложение №1 к контракту  №355 от 24.09.2007.

- Минерально-сырьевая база территории муниципального образования г. Калтан (схема М 1:50000).

- Письмо 2-2/2513 о трассировке ЛЭП и технологической автодороги к разрезу «Сибиргинский»

- Чертеж к акту согласования границ земельных участков (трассировка теплотрассы ГРЭС — тепличный комплекс).

- Схема ситуационного плана под строительство шахты «Троицкая»

- Письмо 5-1643 ООО «Водоканал» от 21.11.07.

- Письмо ОАО «Кузбасская электросетевая компания» на исх. № 68 от 8.11.07.

- Выкопировка из ситуационного плана (строительство третьей секции золоотвала №2).

- Ситуационный план (Организация санитарно-защитной зоны ГРЭС. Этап 1. Определение границы санзоны).

- План-проект размещения нового кладбища в г. Калтан.

- Проект генерального плана г. Калтан 1989 г.ГПИ «Кузбассгражданпроект» - Опорный план.

- Проект генерального плана г. Калтан 1989 г.ГПИ «Кузбассгражданпроект» - Основной чертеж.

- Выкопировка - «Генеральный план совмещенный с проектом детальной планировки» 1989 г. Кузбассгражданпроект - опорный план.

- Копии графических материалов.

### СОДЕРЖАНИЕ

Графические материалы:

| № | Наименование чертежа | Марка листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема размещения в системе расселения | ГП – 1 |
| 2 | Схема современного использования территории (опорный план), | ГП – 2 |
| 3 | Схема комплексной оценки и планировочных ограничений | ГП – 3 |
| 4 | Схема планировочных ограничений | ГП – 4 |
| 5 | Основной чертеж (схема функционального зонирования) | ГП – 5 |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | ГП – 6 |
| 7 | Схема инженерной подготовки территории. Схема электроснабжения. | ГП – 7 |
| 8 | Схема водоснабжения и канализации | ГП – 8 |
| 9 | Схема теплоснабжения. Схема телефонизации. | ГП – 9 |

Введение

Проект корректировки генерального плана муниципального образования - городской округ город Калтан Кемеровской области выполнен по заданию администрации г. Калтан, составленному главным архитектором города С.А. Байтемировой и главным архитектором проектов ООО ПИ «АГП»  В.П. Бормотовым,  утвержденному и.о. главы  г. Калтан В.В. Щиголевым (Приложение №1 к контракту  №355 от 24.09.2007).

Заказчик – Администрация г. Калтан. Основание для проектирования: Решение городского Совета народных депутатов «О корректировке проекта Генерального плана г. Калтан»

В качестве исходной информации и основной нормативной литературы использованы следующие материалы и документы:

- Проект генерального плана г. Калтан 1989 г.ГПИ «Кузбассгражданпроект», утвержден в 1992 г.

- Концепция социально-экономического развития г. Калтан до 2016 года.

- Стратегический план социально - экономического развития города Калтан на 2007-2016 годы

- Данные о демографической структуре населения города Полысаево.

- Граница городской черты г. Калтан, масштаб 1: 50000.

- Сведения о существующих культурно-бытовых учреждениях г. Калтан.

- Топографическая съемка г. Калтан М 1:2000.

- Адресная схема г. Калтан.

- Пояснительная записка проекта организация санитарно-защитной зоны Южно-кузбасской ГРЭС (г. Калтан), 1944-01-СЗЗ.1, том 1.1 Этап 1. Определение границы санзоны.

- Дислокация объектов общественного обслуживания.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство», 1989 г.

- Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительной документации. ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. М., 2002 г.

- Градостроительный кодекс РФ (№ 190-ФЗ  от 29.12.04)

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». М., 2003.

- Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований. Министерство регионального развития РФ, 2007.

- Федеральный закон от 31 марта 2006 г. N 44-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации".

- Схема развития электрических сетей, 2005. СИБГИПРОКОММУНЭНЕРГО.

- Корректировка схемы сетей водопровода города Калтан, 1999. АО «УГЛЕСТРИНПРОЕКТ».

Муниципальное образование город Калтан расположен на юге Кемеровской области, на р. Кондома, в 338 км к югу от Кемерово и в 12 км к югу от г. Осинники, в 30 км от г. Новокузнецка в пойменной части реки Кондома, впадающей в реку Томь. Через город проходит участок магистральной железной дороги Новокузнецк - Таштагол, который обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога областного значения Осинники - Калтан связывает город с Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом и Алтайским краем,  северными и восточными регионами Сибири.

Город основан на базе Южно-Кузбасской ГРЭС и угледобывающей промышленности.

Площадь земель, ограниченных городской чертой, составляет 32,36 км2  (3236 га).

Перспектива развития определена до 2028 года.

- Природные условия.

Рельеф города холмистый, пересеченный.  Абсолютные отметки изменяются от 210,6 м до 422,6 м. Относительные превышения достигают 230 м. крутизна склонов варьирует от 2-3 до 20°.

Сейсмичность района - 6 баллов.

Долина р. Кондомы хорошо разработана, имеет корытообразный, профиль с уклоном около 0,001. Пойма и первая терраса часто заболочены, изобилуют старицами. Правый борт долины сравнительной  пологий (уклон 3-5°), имеет северную экспозицию, характеризуется большей глубиной снежного покрова, в вегетационный период получает тепла на 6-10% меньше, чем днище долины, сход снежного покрова запаздывает на 7-14 дней. По отношению к господствующему юго-западному ветру является наветренным.

Левый борт более крутой (угол склона достигает 20°), параллелен господствующему ветру, получает значительно больше солнечного тепла, раньше освобождается от снега, чем днище долины.

  - 1.1. Климат.

Краткая характеристика природных условий района г. Калтана приводится по СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика", "справочнику по климату СССР, вьш.20",данным Кемеровского ЦШ, Новокузнецкой ЖЗС, метеостанции "Кузедеево".

Климат района континентальный с повышенным количеством осадков, характеризуется относительно суровой зимой и коротким, но жарким летом. Средняя годовая температура воздуха составляет 0,7°. Абсолютный максимум +37°,абсолютный минимум - 53°. Средняя температура наиболее жаркого месяца (июля) +24,2°,наиболее холодного (января) - 12,3°.Среднее годовое количество осадков составляет 665 мм .Наибольшее количество их приходится июнь, наименьшее - на январь-февраль. Снеговой покров ложится первых числах ноября, сходит в конце апреля и держится дней в году. Средняя годовая относительная влажность составляет 176% дней в году.

Средняя годовая относительная влажность составляет 76%, число дней с туманами -43.

Повторяемость ветра и штилей (приводится по данным Кемеровского ЦГМ в %):

С         СВ        В        ЮВ      Ю      ЮЗ       З      СЗ      Штиль

14          7          5           3        17       43        8        3          27

Средние месячные и годовые скорости   ветра (и/сек);

I            П        Ш         IУ       У       УI       УШ    УШ    IХ         Х         ХI       ХП    год

2,2         2,6      3,0        3,3      3,6      2,7       2,3      2,2     2,5       3,4        3,3      3,0     2,8

Для территории характерны сильные ветры южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2-3 метра в секунду, максимальная 17-25 метров в секунду.

На правом борту р. Кондомы, в нижней часта склона скорость ветра увеличивается в 1,1-1,2 раза.

Скорость ветра, вероятность   превышения которой 5% равна 13 м/сек.

Средние многолетние значения метеоэлементов приводятся по данным метеостанции "Кузедеево" в таблице 1.1.1.

Радиационный   баланс положителен в течение 6 месяцев, годовая величина 30 ккал/см2.Наибольшая сумма радиационного баланса наблюдается в июне-июле (-1,0-1,5 Ккал/см2).

Продолжительность солнечного сияния (по ст. Кузедеево) составляет 1836 часов.

Годовое число пасмурных дней, но общей облачности колеблется от 124 до 185, ясных дней наблюдается 40-62 в год, Наибольшее число ясных дней приходится на январь, пасмурных - на октябрь - ноябрь. В течение года в районе отмечается 28-49 грозовых дня и до 7 дней с градом (по ст. Кузедеево). Чаще всего грозовые   дни приходятся на июль, дни с градом - на май-июль. Метели на территории отмечаются в количестве от 17 до 48 в год. Снеговой покров держится 176 дней в году.

По СНиП 2.01.01-82 территория относится к типу подрайона IВ.

По физиолого-гигиеническим   критериям климат района является относительно суровым   в зимний период, что связано главным образом с низкими устойчивыми температурами. Лето теплое, до жаркого.

С учетом климатических условий при строительстве необходимо предусматривать:

1. Максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

2. Ветрозащиту на наветренных склонах и их вершинах.

3. Систему сбора и отвода от городской территории поверхностных вод правого борта долины, объем которого может достигать 0,3 млн. мЗ в год или 51 тыс. мЗ в наиболее дождливый месяц-июль.

4. Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий. В санитарно-эпидемиологическом отношении район является опасным по клещевому энцефалиту, со средним уровнем риска заражения.

Таблица 1.1.1

Среднее многолетние значения метеоэлементов по ст. Кузедеево

| метеоэлементы | Значения метеоэлементов по месяцам |
| --- | --- |
|  | I | П | Ш | IУ | У | УI | УП | УШ | IХ | Х | ХI | ХП | год |
| Средняя месячная годовая температура воздуха | -18,6 | -15,9 | -9,3 | 0,3 | 9,4 | 15,3 | 17,8 | 15,4 | 9,6 | 1,9 | -9,0 | -15,0 | 0,1 |
| Средняя минимальная температура воздуха | -23,6 | -21,6 | -15,6 | -4,5 | 3,2 | 8,8 | 11,5 | 9,5 | 3,8 | -2,4 | -12,5 | -20,8 | -5,4 |
| Средняя максимальная температура воздуха | -12,3 | -9,5 | -2,7 | 6,2 | 16,2 | 22,0 | 24,2 | 21,9 | 16,2 | 7,3 | -4,2 | -11,0 | 6,2 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | 5 | 11 | 16 | 25 | 33 | 34 | 37 | 36 | 32 | 26 | 14 | 11 | 37 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -53 | -46 | -41 | -31 | -16 | -3 | 1 | -3 | -10 | -38 | -48 | -50 | -53 |
| Среднее количество осадков | 27 | 20 | 26 | 39 | 59 | 81 | 94 | 86 | 67 | 66 | 61 | 39 | 665 |
| Средняя относительная влажность | 80 | 77 | 75 | 71 | 64 | 73 | 77 | 79 | 78 | 76 | 81 | 80 | 76 |
| Среднее число дней с туманом | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 43 |
| Средняя месячная и годовая скорость ветра | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
| Повторяемость ветра и штилей % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 11 | 11 | 14 | 17 | 16 | 20 | 18 | 20 | 17 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| СВ | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 20 | 22 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| В | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| ЮВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ю | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| ЮЗ | 54 | 52 | 48 | 42 | 33 | 30 | 30 | 30 | 35 | 48 | 55 | 56 | 43 |
| З | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| СЗ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| штиль | 46 | 38 | 31 | 19 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 19 | 29 | 32 | 27 |

1.2 Геологическое строение и нженерно-геологические условия.

В геоморфологическом отношении территории существующей и проектируемой застройки расположены на террасах и в пойме правобережной части долины р. Кондомы.

Существующая городская площадка приурочена ко П террасе с абсолютными отметками от 223 м на западе до 233 м на востоке, с относительно ровной поверхностью, слабо наклоненной в сторону реки (уклон около 0,01 ).  Превышение террасы над поймой в среднем 6м.

Первая надпойменная терраса имеет ровную заболоченную поверхность, с абсолютными отметками от 220 до 222 м. Превышение террасе над поймой колеблется от 1 до 3 м.

Пойменные площадки ровные, с незначительным (0,001) уклоном вдоль долины реки, и абсолютные отметки изменяются от 218 до 216 м.

В геологическом отношении площадки имеют двухъярусное строение.

Скальное основание повсеместно сложено песчаниками, алевролитами, аргиллитами, мергелями, конгломератами, углистыми аргиллитами с прослоями каменных углей Пермского и Юрского возраста.

Пласты осадочных пород   полого падают в юго-восточном направлении под углом 10-20°. Крупных разрывных нарушений, сопровождаемых мощными зонами дезинтеграции, не отмечено. Мелкие тектонические разрывы имеют характер трещиноватости и влияют главным образом на режим грунтовых вод.

С поверхности коренные порода сильно выветрены, иногда переходят в рухляковые грунты и элювиальные суглинки. Отложения юры и перми расположены ниже зоны заложения фундаментов.

Рыхление   четвертичные осадки, представленные суглинкам, глинами с линзами песка, гравием, галечниками, являются покровным комплексом и зоной заложения фундаментов. Усредненные разрезы рыхлых отложений приводятся из технических отчетов по инженерно-геологическим изысканиям в г. Калтане (шифра 63,9/13; 639/01; 639/06, 1769/02), а так же из материалов по обоснованию строительства золоотвала №3 для Южно-Кузбасской ГРЭС, подготовленных Томским отделением "Атомтеплоэлектропроект" в 1983 г.

Пойма и I терраса

Слой 1 - Насыпной грунт. Щебень, гравий с галькой, суглинками и песком	0,0-4,3 м

Слой 2 - Почвенно-растительный слой сильно-сжимаемый	                                   0,0-0,6 м

Слой 3 – Суглинки аллювиальные мягкопластичные и твердопластичные. 
Разделены на 2 элемента	                                                                                              1,2-5,7 м

Элемент За. Суглинок аллювиальный тугопластичный, реже твердый
 и полутвердый	                                                                                                                      0,0-2,2 м

Элемент Зб. Суглинок аллювиальный мягкопластичный, реже 
текучепластичный	                                                                                                          1,2-3,7 м

Слой 4 - Песок аллювиальный средней плотности, средней крупности. 
Залегает в виде линз в слое 3 и на слое 5	                                                                       0,0-1,8 м

Слой 5 - Гравийно-галечные аллювиальные грунты с песчаным 
заполнителем. Песка до 20 %, гальки размером свыше 70 мм 
до 2%, 40-70 мм до 12%	                                                                                               4-7,5 м

Слой б - Суглинок элювиальный, твердый и

полутвердый. Залегает в виде линз	                                                                       0,0-6,0 м

Слой 7 - Коренные породы. Выветренные, до

рухлякового и полускального состояния аргиллиты, песчаники конгломераты.

П терраса

Слой I - Насыпной грунт. Щебень, глыбы, гравий с галкой, суглинки, песок	0,0-4,0 м

Слой 2 - Почвенно-растительный слой	                                                           0,1-0,3 м

Слой 3 - Суглинок аллювиальный от туго до текучепластичного	                       0,6-6,9 м

Слой 4 - Суглинок аллювиальный от полутвердого до текучепластичного. 
Разделен на 2 элемента	                                                                                              3,6-130 м

Элемент 4а. Суглинок тугопластичный, редко

полутвердый	                                                                                                          0,5-2,3 м

Элемент 46. Суглинок мягкотекучепластичный	                                               3,1-10,7 м

Слой 5	Гравийно-песчаные аллювиальные грунты с линзами песка, насыщены водой. Крупной гальки до 15-20%, песчано-нлиниотого заполнителя от 14 до 40%.

Слой б	Выветрелые коренные порода.

Физико-механические свойства грунтов приводятся в таблице 1.2.1. Грунты - несущих элементов незаселенные, ненабухающие, непросадочные, пучинистые, обладают высокой коррозионной активностью к стали, свинцу и алюминию. К бетонным и железобетонным конструкциям грунты не агрессивны или слабо агрессивны. В грунтах отмечаются блуждающие токи катодной проводимости. Площадки опасны в отношении электрокоррозии.

Физико-механические свойства
несущих грунтов различных геоморфологических элементов

Таблица 1.2.1

| №№ пп | Показатель | Един. Изм. | 1 терраса и пойма | 2 терраса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер слоя (элемента) |
|  |  |  | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 3 | 4а | 4б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Плотность грунта при естественно влажности | г/см3 | 1.95 | 1.91 | - | - | 2.19 | 1.84 | 1.91 | 1.92 |
| 2 | Плотность минеральной части грунта | - | 1.61 | 1.58 | - | - | 1.90 | 1.36 | 1.94 | 1.47 |
| 3 | Пористость | % | 40.5 | 43.3 | - | - | 29.7 | - | - | - |
| 4 | Коэффициент пористости | Доля | 0.696 | 0.76 | - | - | 0.422 | 1.00 | 0.82 | 0.84 |
| 5 | Степень влажности | - | 0.86 | 0.88 | - | - | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.99 |
| 6 | Влажность природная |  | 0.27 | 0.29 | - | - | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.31 |
| 7 | Влажность на границе текучести | - | 0.38 | 0.34 | - | - | 0.27 | - | - | - |
| 8 | Число пластичности | - | 0.14 | 0.14 | - | - | - | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| 9 | Показатели текучести | - | 0.22 | 0.63 | - | - | - | 0.56 | 0.32 | 0.72 |
| 10 | Угол внутреннего трения | - | 20 | 17 | 21 | 38 | - | 13 | 23 | 12 |
| 11 | Удельное сцепление | - | 0.24 | 0.13 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.022 | 0.026 |
| 12 | Модуль деформации | - | 150 | 90 | 300 | 400 | - | 4 | 10 | 8.0 |
| 13 | Коэффициент фильтрации | м/сут. | 0.001 | 0.001 | 11.6 | 26.4 | - | 0.21 | 0.21 | 0.21 |

Уровень грунтовых вод колеблется от 0,3 до 2-3 м, многолетний максимальный уровень, при естественном режиме, может подниматься выше зафиксированных на I м, в пониженных участках - до поверхности .Грунтовые    воды не агрессивны к бетонам нормальной плотности на любых марках цемента и агрессивны к железу.

В аллювиальных гравийно-галечных грунтах воды слабо напорные (4-15м), неагрессивные к бетонам нормальной плотности, слабо коррозионные к железу.

Сейсмичность района - 7 баллов, категория грунтов по сейсмическим свойствам - Ш (СНиП-7-81).

Карст, плывуны, сели, оползни, и обвалы на территории не отмечены. Радиоактивный фон в пределах нормы.

К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам и явлениям, усложняющим строительство относятся:

1. Подтопление и заболачивание территории. Связано с высоким уровнем   грунтовых вод в пойме и на I террасе, а также с низким коэффициентом фильтрации слоя 3 (0,001 м/сут.)этих же геоморфологических элементов.

2. Морозное   пучение. Связано с высоким уровнем грунтовых вод и в каждом конкретном случае должно   быть подсчитано с учетом планировочной отметки, вида грунта и многолетнего максимального уровня грунтовых вод по СНиП П - 15-74,

3, Коррозия подземных металлических сооружений и коммуникации. Связана с агрессивностью грунтов к железу, свинцу, алюминию и опасностью электрокоррозии. Защита должна предусматриваться по ГОСТ 9.015-74.

Согласно заключения ПГО «Запсибгеология»  и ПО «Южкузбассуголь»  территории в перспективе могут перейти в разряд подрабатываемых .Необходимо выполнить горно-геологическое обоснование строительства.

1.3. Гидрогеологические условия.

В районе выделяется 3 водоносных комплекса связанных с пермскими, юрскими и четвертичными отложениями. Характеристика первых двух сделана на основании работ проведенных трестом "Кузбассуглегеология" в 1954-66 и ПГО "Запсибгеология" в 1959-6Ь годах

Третий (четвертичный) водоносный комплекс, приуроченный к галечникам долины 
р. Кондомы, детально изучен трестом "КузбассТИСИЗ" в ходе инженерно-геологических изысканий под строительство в г. Калтане.

Пермский водоносный комплекс распространен повсеместно на всей территории, представлен слабо обводненными терригенными отложениями перли с удельными   дебитами 0,01-0,1 л/сек., повышающимися изредка до 5-8 л/сек. Наибольшая обводненность отмечается на глубинах 100-150 м. Характеристика вод приводится в разделе "водоснабжение и канализация".

Юрский водоносный комплекс в районе г. Калтана развит на водоразделе рек Кондомы и Калтанчика, а так же установлен под четвертичными отложениями непосредственно в долине Кондомы. Юрские терригенные отложения формируют две мульды, к которым приурочены трещинно-поровые воды с дебитом от 2 до 7,2 л/сек. Воды напорные, с величиной напора до 
18-80 м. Статические уровни устанавливаются на глубинах от 32 до +12 м, Водообильность пород сравнительно высокая, питание происходит за счет атмосферных осадков и аллювиальных вод долинного комплекса р. Кондомы и ее притоков.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, и кальциево-магниевые, натриево-кальциевые с минерализацией 300-350 м/гл.

Воды юрских отложений пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения города и прилегающих поселков.

Четвертичный   водоносный комплекс   подразделяется на верховодку - безнапорные воды в суглинках и напорные воды в аллювиальных гравийно-галечных отложениях. Уровень безнапорных вод в суглинках устанавливается на глубине 0,2-2,0 м. Коэффициент фильтрации суглинков по данным экспресс - откачек колеблется от 0,08 до 0,12 м/сут. Воды неагрессивные, слабоагрессивные по РН к бетонам нормальной плотности, слабо-коррозионные и агрессивные к железу. Характеристика воды приводится в таблице. Питание происходит за счет атмосферных и поверхностных вод. Область питания совпадает с областью распространения. В тыловом шве долины р. Кондомы воды могут иметь слабые напоры за счет подтока грунтовых и поверхностных вод со склона. Аня уменьшения напоров и подталкивания вдоль тылового шва долины рекомендуется устройство нагорной дренажной канавы.

Напорные воды аллювиальных гравийно-галечных отложений приурочены к пойме и террасам р. Кондомы. Зеркало вод устанавливается на отметках 213,8-212,8 м, на глубине 3-15,8 м от поверхности. Напоры достигают 8-11 м. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод р. Кондомы и ее притоков. Воды к бетонам и железу не агрессивны, характеристика приводится в таблице 1.3.1.

Характеристика поверхностных вод

и вод четверичного комплекса

Таблица 1.3.1.

| Характеристика (свойства) | Поверхностные воды (р. Красенка) 21.01.86 | Подземные воды гравийно-галечных отложений 22.08.86 | Подземные воды в суглинках 15.08.86 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициент фильтрации пород Вода: | - | Более 0,1 | 0,1 и менее |
| Цвет | Нет | Нет | Нет |
| Запах | Нет | Землистый | Землистый |
| Прозрачность | Прозрачная | Очень мутная | Слабо-мутная |
| РН | 7,1 | 6,9 | 6,4-7,0 |
| Щелочность бикарбонатная | 4,0 | 8,0-8,6 | 8,8-5,6 |
| Окисляемость, мг/л | 5,6 | 5,0-6,6 | 3,9-2,5 |
| Жесткость карбонатная | 2,8 | 6,5-7,2 | 2,6-7,6 |
| Жесткая общая мг/экв | 5,3 | 9-10 | 6,4-10 |
| Кислота свободная, мг/л | 7 | 44-66 | 44-62 |
| Сухой остаток | 272 | 467-449 | 496-328 |
| СА+ | 82 | 160 | 88-156 |
| Мд+ | 14 | 24-12 | 24-6,0 |
| (К+ Nа)+ | Нет | 9,9 | 4,6 |
| (NНч)+ | 0,4 | 3,0 | 0,4 |
| Железо общее | Нет | 4,5 | 3,0 |
| НСО3 | 244 | 525 | 537 |
| Св- | 36 | 21 | 36 |
| SО4 | - | - | - |
| NО2 | 1,5 | 0,03 | 0,0-0,05 |
| (СО3)-2 | 0 | 24 | - |
| Степень агрессивности к бетону |  |  |  |
| Потеря массы металла г/м2 в сутки | 47,0 | - | 58,8-170,5 |

1.4. Минерально-сырьевая база.

На территории муниципального образования - месторождение каменного угля - Шушталепское, южнее города - месторождение Карачиякское. По заключению ПГО «Запсибгеология» № 18/07-805 от 12 октября 1987 года, на площадях планируемой застройки, на глубине 650-800 м. от поверхности залегает 3-4 угольных; пласта рабочей мощности. Пласты сложные по структуре, мощность их от 1,1 до 3,03 м., суммарные прогнозные ресурсы1 категории Р, под посредственно под площадками 26,6 мкт.т.

На восточной границе существующей городской застройки расположено эксплуатируемое Калтанское месторождение кирпичных суглинков. Запасы, утвержденные ТКЗ(протокол № 99 от 17.6.54 г.) на 01.01.87 составляют 716 тыс. мЗ.

Также на территории г. Калтан имеются подземные воды и существуют действующие скважины.

Дислокацию месторождений и скважин см. приложение №5 - Минерально-сырьевая база территории муниципального образования г. Калтан (схема М 1:50000).

Наличие месторождений полезных ископаемых,  предприятий по их добыче и переработке накладывают планировочные ограничения (см. ГП-2, ГП-3, ГП-4 ).

2. Современное состояние и анализ градостроительной ситуации. Сведения о ранее разрабатывавшейся градостроительной документации.

2.1. Краткая историческая справка.

В прошлом шорский улус. Возник в 1946 как посёлок в связи со строительством Южно-Кузбасской ГРЭС. С 1950 г. ПГТ, с 1959 г. город Калтан. До1993 г. входил в состав города Осинники. Статус города областного подчинения присвоен Калтану в конце 1993г.

2.2. Сложившаяся планировочная структура города.

Планировочная структура муниципального образования г. Калтан исторически складывалась как относительно дисперсная с рассредоточенной системой поселков. В настоящее время в состав муниципального образования входят: п. Шушталеп, п. Постоянный, п. Малышев Лог и собственно г. Калтан. Можно говорить о сложившейся четырехчастной структуре г. Калтан.

В связи с совпадением названий всего города (МО город Калтан) и его центральной части (Калтан), в данном проекте район города с названием «Калтан» будет именоваться как центральная зона города. Таким образом, территория города складывается из следующих районов:

- Калтан (центральный район)

Район располагается между промышленной зоной города (ГРЭС, промкомбинат, КВОиТ и др.) и горным склоном (перепад более 120 м, уклон более 20 %) на относительно ровной площадке. Между промышленной и центральной зонами в направлении север-юг проходят железнодорожная и автомобильная магистрали. Территория района наиболее плотно освоена под жилую и общественную застройку, здесь располагается общественный центр города, больничный городок, спортивный парк, жилая застройка представлена многоквартирными домами от 2 до 5 этажей на периферии района малоэтажная усадебная застройка,  в целом район имеет регулярную планировочную структуру (исключение прилегающие районы малоэтажной усадебной застройки).

Архитектурно-планировочная организация центрального района достаточно  характерна для «Соцгородов» Кемеровской области, городская среда центра и его композиционная структура является достаточной ценностью для сохранения их при дальнейшем развитии города и реконструкции застройки центра.

На территории района в структуре селитьбы расположены промпредприятия, негативно сказывающиеся на экологической обстановке (кирпичный завод, глиняный карьер и др.), также негативное воздействие оказывает соседство промрайона и железной дороги.

- центральный промышленный район

Промышленность города в основном расположена на запад от селитебной территории собственно Калтан, между железнодорожной веткой Новокузнецк - Таштагол и рекой Кондома.  В данном районе компактного размещения основных промышленных предприятий города размещаются: ЮК ГРЭС,  ЮК Производственный комбинат, канализационные очистные сооружения, ПК « Калтанский завод КВОиТ», отстойники золоотвала ГРЭС  и др.

Золоотвал Южнокузбасской   ГРЭС создает сложнейшие условия для проживающих в пос. Постоянном. Действующие секции золоотвала в ближайшее время исчерпают свой ресурс, руководство ГРЭС планирует строительство новой секции золоотвала №3 (см. приложение №2) между р. Кондома и секцией №2, с этой целью выполнено переселения жителей из данного района. Также планируется рекультивация закрываемых секций золоотвала.

Промышленный район препятствует организации выхода центрального района к реке, как к одному из важнейших градостроительных факторов. Также непосредственная близость Южно-Кузбасской ГРЭС от селитебной территории создает сложные экологические условия для проживающих в центральном районе.

Промрайон имеет значительные территориальные ресурсы, в том числе площадки не действующих предприятий, участки выносимых из санитарно-защитных зон жилья

- район п. Шушталеп

Шушталеп состоит из индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа. Планировочная структура района хаотична. Здесь расположены детский сад, школа, спец ПТУ

Шушталеп находится в водоохраной зоне реки Кондома (частично затапливается) требуется либо  полного выноса индивидуального сектора и создания водоохранного пояса в виде лесонасаждений или устройства противопаводковой дамбы и организации сбора и очистки поверхностных стоков.

Новое строительство на значительной части района невозможно из-за расположенного здесь захоронения скота больного сибирской язвой.

- район п. Постоянный

Район п.Постоянный застроены капитальной 2-5 этажной застройкой, а также индивидуальной усадебной застройкой 1-2 этажа.  Большая часть застройки района имеет регулярную структуру и капитальную застройку с благоустроенной территорией.

Золоотвал Южнокузбасской   ГРЭС создает сложные условия для проживающих в пос. Постоянном.

- район п. Малышев Лог

п. Малышев Лог состоит из правобережной и левобережной частей, которые связаны автомобильным и пешеходным мостами.

- район п. Малышев Лог (левый берег)

Машылев Лог (левый берег) состоит из жилой индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа. Планировочная структура района хаотична. Здесь расположены шахты Шушталепская, производственная база разреза «Корчакольский» и ряд других предприятий. Малышев Лог (левый берег) расположен частично в водоохраной зоне реки Кондома требует полного выноса индивидуального сектора и создания водоохранного пояса в виде лесонасаждений или устройства противопаводковой дамбы и организации сбора и очистки поверхностных стоков. Значительная часть п. Малышев Лог дополнительно к этому расположен на подрабатываемых территориях шахт Шушталепская и Северный Кандыш (в настоящее время завершатся процесс переселения жителей с подработанных территорий).

- район п. Малышев Лог (правый берег)

Правобережная часть района имеет хаотичную планировочную структуру, состоит из жилой индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа. Значительная часть жилья расположена в водоохранной зоне реки Кондома, требует полного выноса индивидуального сектора или устройства противопаводковой дамбы и организации сбора и очистки поверхностных стоков.

Свободная от застройки территория, расположенная между поселками Постоянный и Шушталеп, одна из возможных площадок для развития города Калтана.

Южные окрестности города Калтана в пойменной части реки Кондома и озер Колхозное и Калтаран являются благоприятными зонами для организации зон отдыха и пионерских лагерей.

Существующее размещение города планировочные ограничения, дефицит свободных территорий в границах городской черты осложняет задачу расселения населения на перспективу и за расчетный срок

Территориально-планировочное развитие города Калтан подпадает под воздействие нескольких ограничивающих факторов:

- Город расположен на угленосных площадях, подработанных на значительной территории.

- Значительная часть территории города занята водоохранной зоной р. Кондома, подвергается угрозе затопления во время весеннего паводка.

- Значительная часть территории города занята санитарно-защитными зонами промышленных предприятий и объектов коммунального назначения.

- Часть территорий города имеет сложный рельеф со значительным уклоном.

- Подтопление территории в связи с повышением уровня стояния грунтовых вод.

В целом территория города имеет рыхлую структуру (исключение – центральный район — Калтан и п. Постоянный), недостаточную транспортно-коммуникационную связанность и характеризуется крайне неоднородной степенью освоенности. Город не имеет крупных  территориальных резервов для развития жилого и промышленного строительства, рекреационных функций.

2.3. Современное использование территории

Общая площадь земель в границах города 3236 га, из них в собственности муниципального образования 2855, предоставленные в личное пользование – 341 га, юридическим лицам – 40 га. Баланс земельных ресурсов приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Баланс земельных ресурсов

| № п.п. | Элементы территории | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Га | % |
| 1. | Жилая застройка | 597 | 18,5 |
| 2. | Общественно-деловая застройка | 53 | 1,6 |
| 3. | Производственные | 511 | 15,8 |
| 4. | Рекреационного значения | 166 | 5,1 |
| 5. | Сельскохозяйственного использования | 253 | 7,8 |
| 6. | Прочие территории | 1656 | 51,2 |
|  | Всего: | 3236 | 100,0 |

В течении расчетного срока возможно изменение функционального назначения отдельных территорий. Территория жилой застройки увеличится, так же увеличатся территории коммунально-складские и промышленные. В целом эффективность использования земель города на расчетный срок возрастет.

# 2.4. Жилая и общественная застройка

По данным бюро технической инвентаризации жилой фонд города на 01.01.2009г. составил 480,6 тыс.м.кв. общей площади.

Из них :

- в многоквартирных жилых домах –     328,2 тыс.м.кв.

- в индивидуальных жилых домах –      152,4 тыс.м.кв.

Данные по материалу стен жилого фонда приведены ниже:

- каменные, кирпичные –    223,3 тыс.м.кв. –  46,5%

- панельные –                      103,5 тыс.м.кв –    21,5%

- блочные –                           11,5 тыс.м.кв –      2,4%

- деревянные –                     136,5 тыс.м.кв –    28,4%

- смешанные –                         1,1 тыс.м.кв –     0,2%

- прочие –                                4,7 тыс.м.кв –     1,0%

Как видно из приведенных данных 70.4% жилого фонда находится в кирпичных и панельно-блочных зданиях.

Жилой фонд по годам возведения и проценту износа приведен ниже:

- 1921-1945 –       1,2 тыс.м.кв-      0,2%,

- 1946-1970 –   214.4 тыс.м.кв-    44,6%,

- 1971-1995 –   191,1 тыс.м.кв-    39,8%,

- 1996-2008 –     73,9 тыс.м.кв-    15,4%

Данные по проценту:

- 0-30% износа -     299,4 тыс.м.кв. – 62,3%

- 31-65% износа –     153,0 тыс.м.кв. – 31,8%

- 66-70% износа –       22,7 тыс.м.кв. –   4,7%

- свыше 70%                 5,5 тыс.м.кв. –  1,2%

В последние три года ввод жилого фонда составил около 6000 м.кв. в год.

Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Из общего количества жилого фонда расположено в ветхих домах, не подлежащих восстановлению –12,2 м.кв. общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью 19,2 м.кв./чел.

Данные об обеспеченности жилого фонда города отдельными видами благоустройства приведены в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1

Обеспеченность жилого фонда города отдельными видами

благоустройства

| №п.п. | Благоустройство | 2008г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м.кв. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водопровод | 328,3 | 68,3 |
| 2. | Канализация | 319,4 | 66,5 |
| 3. | Центральное отопление | 344,3 | 71,6 |
| 4. | Горячее водоснабжение | 316,5 | 65,9 |
| 5. | Напольные электроплиты | 227,7 | 47,4 |
| 6. | Газом | 3,0 | 0,6 |

Часть селитебной территории находится в зонах распространения вредных выбросов от ГРЭС и предприятий промышленности. Районы Малышева лога, Шушталепа размещены в водоохраной зоне р.Кондомы – 500м. Кроме этого Малышев лог расположен на подработанных территориях шахт «Шушталепская» и «Северный Кандыш». Золоотвалы №1 и №2 ГРЭС создают сложные условия для проживания в районе «Постоянного».

Среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания можно выделить три основных:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования основных фондов;

- территориальная доступность.

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей.

Низок уровень обеспеченности культурно-просветительными учреждениями, дошкольными, предприятиями бытового обслуживания, учреждениями спорта.

Многие учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают требованиям территориальной доступности

Учреждения образования.

По данным комитета по образованию существующая сеть школ состоит из 5 общеобразовательных школ и вечерней школы. Общее количество мест –2260, фактически обучается 2500 человек. Кроме того, в системе образования находится «Дом детского творчества».

В настоящее время в городе 8 детских дошкольных учреждений. Общее количество мест- 772. Все они размещены в специальных зданиях и находятся в хорошем состоянии.

Профессиональную подготовку молодежи осуществляет учреждение  среднего специального образования на 400 мест.

Учреждения здравоохранения.

Медицинское обслуживание жителей осуществляет  городская больница  на 65 коек, три амбулаторно-поликлинических учреждений на 580 посещение в смену, центр социального обслуживания населения. В городе имеются молочная кухня, два санаторных учреждения на 140 коек: центр здоровья «Энергетик»на 100 коек  и детский санаторий на 40 коек.

Учреждения культуры.

В системе учреждений культуры находится дома культуры «Энергетик», «Аллегро», «Сюрприз» и центр досуга и кино «Молодежный» с общим количеством мест в зрительных залах 650,  музей, пять библиотек с книжным фондом  112,3тыс.книг. В городе работает музыкальная школа и две школы искусств.

Учреждения спорта.

На территории города действуют: Детско-юношеская спортивная школа-2, спортивный зал, стадион «Энергетик», а также  спортивные залы в школах.

Учреждения торговли и общественного питания

По состоянию на 01.01.2009 года на территории города зарегистрировано 95 предприятий розничной и мелкорозничной торговли общей площадью  4434 м.кв. Оборот розничной торговли достиг в 2008 году 935 млн. рублей. Имеются 5 предприятий общественного питания на 342 места.

Сравнительный анализ обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания приведен в таблице 2.4.2

Таблица 2.4.2

Сравнительный анализ обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

| №п.п | Наименование учреждений | Общая емкость | Обеспеченность на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Коли-чество | По норме СНиП | Фактически | % обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 772 | 62 | 31 | 50 |
| 2. | Общеобразователь -ные школы | мест | 2260 | 110 | 90 | 82 |
| 3. | Кинотеатр | мест |  |  |  |  |
| 4. | Библиотеки | тыс. том. | 112,3 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 5. | Поликлиники | пос/см | 580 | 35 | 23 | 66 |
| 6. | Магазины промышленных товаров | м2 тор. площ. | 2487 | 180 | 100 | 56 |
| 7. | Магазины продовольственных товаров | м2 тор. площ. | 1947 | 100 | 78 | 78 |
| 8. | Предприятия общественного питания | мест | 342 | 40 | 14 | 35 |
| 9. | Бани | мест | 60 | 5 | 2 | 40 |
| 10. | Предприятия службы быта | раб. мест | 150 | 9 | 6 | 67 |
| 11. | Гостиницы | мест | 70 | 6 | 3 | 50 |

2.5. Промышленные и коммунально-складские предприятия

Экономику города представляют 229 предприятий различных форм собственности. Город обладает существенными возможностями развития экономики – производственным и трудовым потенциалом. На его территории размещены предприятия электроэнергетики, металлообработки, угледобывающей отрасли, строительных материалов, пищевой промышленности. Наиболее крупными промышленными предприятиями являются: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО ПК «Калтанский завод КВОиТ», «Калтанский угольный разрез» филиал ОАО УК « Кузбассразрезуголь», ООО «Керамика», ОАО «Южно-Кузбасский производственный комбинат». Основные виды промышленной продукции: электро и теплоэнергия, уголь, металлоконструкции, кирпич, оконные и дверные блоки, пиломатериалы, сборные железобетонные конструкции и изделия. В последние годы наблюдался незначительный рост объемов промышленного производства. Производство промышленной продукции в 2007г. составляло 2501,8 млн.руб. Данные об объемах промышленного производства приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Объем промышленного производства

| № п.п. | Продукция промышленного производства | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | млн.квтч | 1926,4 |
| 2. | Тепловая энергия | тыс.Гкал | 789,3 |
| 3. | Уголь | тыс.тонн | 1337 |
| 6. | Стеновые материалы | млн.шт. усл.кир-пича | 0,6 |
| 4. | Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 390 |
| 5. | Мясные полуфабрикаты | тонн | 47 |

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства представлена следующими предприятиями: МУП «ЖКХ». МУП «УГХ». МУП «МКП», ОАО «Кузбасская электросетевая компания» и др.

Численность трудовых ресурсов на начало 2009г. составило 15575человек, из них 7450 человек были заняты в экономике. Основная часть занятого населения  сосредоточена на крупных и средних предприятиях. Среднесписочная численность работников на этих предприятиях сократилось за последние годы. В годы реформ происходило максимальное сокращение занятых на предприятиях по сравнению с другими городами. Основная доля сокращенного персонала приходилась на электроэнергетику, металлообработку и промышленность строительных материалов. Сжатие городского рынка труда в происшедшее десятилетие явилось свидетельством глубины процессов реструктуризации городской экономики. Одновременно увеличилась среднесписочная численность занятых в обслуживающих отраслях. Значительное сокращение численности работников в основных отраслях экономики оказало неблагоприятное влияние на состояние рынка труда. Общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, увеличилась и составила на 01.01.2008г. 251 человек (1,6% от численности трудоспособного населения).

Распределение трудовых ресурсов приведено в таблице 2.5.2 и на рисунке 1.

                - Таблица 2.5.2

Распределение трудовых ресурсов (человек)

| № п.п | Наименование показателя | 2008г. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Трудовые ресурсы | 15575 | 62,3 |
| 1. | Население в трудоспособном возрасте | 15128 | 60,5 |
| 2. | Работающие пенсионеры | 447 | 1,8 |
| II. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |
| 3. | Занято в экономике | 7450 | 29,8 |
|  | -в градообразующей группе | 4190 | 16,8 |
|  | -в обслуживающей группе | 2730 | 10,9 |
|  | -занято в других поселениях и без образования юридического лица | 530 | 2,1 |
| 4. | Прочее трудоспособное население | 8125 | 32,5 |
|  | -численность незанятых, зарегистрированных в органах службы занятости | 251 | 1,0 |
|  | -учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 644 | 2,6 |
|  | -население в трудоспособном возрасте, незанятое трудовой деятельностью и учебой | 7230 | 28,9 |

Рис.1. Занятость населения по отраслям

Таким образом, на занятость населения оказывали влияние следующие факторы:

- наличие «теневой» занятости;

- структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы;

- повышение уровня внутренней трудовой миграции;

- недостаточно сбалансированный рынок труда;

- высокий уровень безработицы

2.6. Транспорт.

    - Внешний транспорт.

За период после выполнения предыдущего генплана г. Калтан, в системе внешнего транспорта города не произошло значительных изменений.

Основными видами внешнего транспорта продолжают оставаться железнодорожный и автомобильный. Водный транспорт не используется ввиду не судоходности реки Кондома (относится к YII классу по судоходству).  Воздушным транспортом жители города пользуются через аэропорты федерального и местного значения, расположенные в г. Кемерово и  г. Новокузнецке. Ниже приводится краткая характеристика отдельных видов внешнего транспорта.

а) Железнодорожный транспорт.

Существующая ж.д. сеть района проектирования представлено участком магистральной ж.д. Новокузнецк – Таштагол  и сетью подъездных ж.д. путей промышленных предприятий.

В пределах города Калтана располагается ж.д. станция Калтан, остановочная платформа Шушталеп.

Краткая техническая характеристика станции Калтан приведена в табл. 2.6.1.1.

Таблица 2.6.1.1.

| №№ пп | Наименование станции | Назначение | Класс | Кол-во путей | Полезная длина путей | Устройства СЦБ | Маневровые устройства | Количество примыканий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Главных | ПОП | Прочих |  |  |  |  |
| 1. | ст. Калтан | промежуточная | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 546-1119-1121 | ручное | вытяжка | -3 |

В нечетной горловине станции примыкают ж.д. пути завода железобетонных изделий, к четной – подъездные пути ЮК ГРЭС.

Внешние перевозки пассажиров осуществляются пассажирским пригородными   поездами. Собственного формирования поездов для перевозки пассажиров на станции не производится.

Сеть ж.д. путей промышленных предприятий представлена ж.д. путями Южно-Кузбасской ГРЭС, ЮК Производственного комбината, завода КВОиТ, кирпичного завода,  шахты Шушталепская.

Краткая техническая характеристика станций промышленных предприятий приведена в таблице 2.6.1.2.

Таблица 2.6.1.2.

| №№ пп | Наименование станции | Количество путей | полезная длинна ч.м. | общая протяженность в км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | прямо-отправочных | погрузочно-выгрузочных | прочих |  |  |
| 1 | Ст. Ю.К. ГРЭС | 20 | 2 | 9 | 9 | 30-503 | 9,74 |
| 2 | Ст. промкомкомбинат | 13 | 1 | 8 | 4 | 44-763 | 6,11 |
| 3 | Ст. КВОиТ | 6 | - | 4 | 2 | 44-270 | 1,34 |
| 4 | Ст. Шушталепская * | 10 | 2 | 4 | 4 | 132-370 | 5,73 |
| 5 | Ст. северный Кандыш ** | 3 | - | 2 | 1 | 54-190 | 1,45 |

*-  шахта не действует

**-  за чертой города

Общая протяженность подъездных путей составляет 25,2 км,в

б) Автомобильный транспорт.

Автодорожная сеть района проектирования представлена участком Осинники – Калтан – автодороги областного значения Атаманово – Осинки – Калтан системой местных проселочных и подъездных дорог, связывающих г. Калтан с близлежащими поселками, селами и промпредприятиями.

Краткая техническая характеристика участка автодороги областного значения приведена в табл. 2.6.1.3.

Таблица 2.6.1.3.

| Наименование | Значение | Категория | Ширина проезжей части в м. | Ширина земляного полотна в м. | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осинники - Калтан | областное | 3 | 7,5 | 12 | усовершенст. Асфальтобетонное |

В настоящее время автодорога областного значения проходит по ул. Комсомольской в пределах селитебной зоны города, между существующей ж.д. и селитебной застройкой.

Продолжением автодороги Осинники - Калтан является автодорога Калтан – Малиновка –Кузедеево - Мундыбаш, находящиеся в ведении предприятий угольной и черной металлургии. Автодорога V категории покрытие до п. Малиновка, облегченное, асфальтобетонное .

В четной горловине станции Калтан существует автодорожный переезд, обеспечивающий автодорожную связь между автодорогой Осинники - Калтан и а/д Новокузнецк - Кузедеево. Категория автодороги IV, покрытие асфальтобетонное и переходного типа.

Существующие автодорожные связи обеспечивают выход на автодорогу Новокузнецк - Междуреченск и тем самым экономические связи с югом и севером Кузбасса.

Междугородние пассажирские перевозки осуществляет Осинниковское пассажирское автотранспортное предприятие.

Схема автобусных   маршрутов приведена на опорном плана (см. лист ГП-2).

Значительная часть внутригородских (трудовых) пассажирских перевозок выполняются ведомственным транспортом.

    - Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть имеет в разных районах города характеризуется различной степенью регулярности и благоустройства, наиболее благоустроенная и имеющая регулярную основу уличная сеть центрального района, а также восточная часть п. Постоянный. Улично-дорожная сеть п. Малышев Лог, и п. Шушталеп имеет нерегулярный, хаотичный характер, это связано со стихийным процессом освоения этих территорий под индивидуальную усадебную застройку.

В целом по муниципальному образованию - уровень благоустройства улично-дорожной сети   низок, более половины протяженности улиц и дорог не имеет нормативных характеристик и твердого покрытия. Плотность сети удовлетворительная. Система водоотвода поверхностная, представлена водоотводными канавами, кюветами, лоткам, водопропускными трубами. Основными городскими улицами и дорогами являются:

1. ул. Комсомольская – основная транспортная магистраль города, проходит по застроенной части города, расположена между существующей ж.д.магистралью и селитебной зоной. В северной части города имеет выход на автодорогу Осинники - Калтан, в южной части - на автодорогу Калтан - Малиновка.

2. Ул. Мира - проходит по центральной части города и используется в настоящее время для пешеходного движения.

3. ул. Калинина - проходит в основном в селитебной зоне
одноэтажной застройки усадебного типа .

4. ул. Горького - проходит в селитебной зоне одноэтажной застройки усадебного типа.

5. ул. Дзержинского - проходит в селитебной зоне многоэтажной застройки п. Постоянный.

Наиболее плотная и благоустроенная сеть улиц и дорог сформировалась в районе капитальной застройки (Калтан, Постоянный).

Районы малоэтажной в т.ч. ветхой застройки имеют квартальную структуру. Значительная часть этих районов имеет хаотичную с криволинейной конфигурацией межквартальных улиц и проездов.

По данным администрации  протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет – 119 км.

2.6.3. Городской транспорт.

Транспорт города представлен следующими предприятиями:

ООО « Белтранс», ООО « Южно-Кузбасское промышленно- транспортное управление».

Рынок услуг пассажирского транспорта  распределяется между МУП «МКП», Осинниковским АТП, частными лицами. Частные перевозки составляют около 60% от общего объема перевозок.

В Калтане действуют следующие маршруты общественного транспорта.

Маршруты № 3,103,2 Калтан - Осинники.

Маршрут № 4 Центральный район - п. Малышев Лог.

Доставка рабочих, служащих  на предприятия города осуществляется ведомственным   пассажирским   транспортом.

2.7. Современное состояние инженерной инфраструктуры.

2.7.1. Теплоснабжение.

Основным источником теплоснабжения жилой части города Калтан является Южно-Кузбасская ГРЭС, общей производительностью 500,0 МВт (430,0 Гкал/час). Общая тепловая нагрузка по городу составляет 58,2 МВт (50,0 Гкал/час).

Тепловая нагрузка по существующей застройке и городскому соцкультбыту составляет 40,43 МВт (34,77 Гкал/час).

Уровень благоустройства существующей застройки не высокий. Теплоснабжением охвачено 42,9% жилого фонда.

В городе имеется 6 котельных, обеспечивающих теплом потребителей, не охваченных централизованным теплоснабжением от ЮК ГРЭС.

Все котельные оборудованы маломощными котлами и как источники теплоснабжения на перспективу не рассматриваются.

Подача тепла от ЮК ГРЭС предусмотрена по тепломагистралям 2d = 500 – 200 мм.

Подача тепла к потребителям района «Постоянный» осуществляется через ЦТП.

Часть тепловых сетей проложена надземно, внутрирайонные тепловые сети - подземно в непроходных каналах.

ЮК ГРЭС работает по температурному графику 150-700С. Котельных работают по температурному графику 95-70 0С. Котельные работают на угле.

Отопление частного сектора города – печное.

Ориентировочная тепловая нагрузка по промпредприятиям города – 17,8 МВт (15,3 Гкал/час).

2.7.2. Электроснабжение.

Электроснабжение г. Калтана осуществляется от Кузбасской энергосистемы. Опорным центром питания является Южно-Кузбасская ГРЭС с установленной мощностью 500 МВт, предназначенная для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы.

Электроснабжение города осуществляется от двух ПС 110 кВ  и одной ПС 35 кВ, характеристика которых приводится ниже.

Подстанции 110-35 кВ г. Калтан

Таблица 2.7.1.1

| №№ п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол. и мощность тр-ров штхМВА* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Шушталепская» | 110/35/6 | 2х25 | Кузбассэнерго |
| 2 | «Тепловая» | 110/6 | 2х6,3 | -"- |
| 3 | «Городская» | 35/6 | 2х16 | -"- |

Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ подключены непосредственно с шин 6 кВ подстанций и через  2 распределительных пункта: Ц РП-3 и РП-6кВ. Питание РП осуществляется по раздельно работающим кабельно-воздушным линиям. Суммарная протяжённость питающих линий (по трассе) составляет 14,68 км, в том числе кабельных 0,88 км.

Распределительные сети города 6 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями, схема построения распределительных сетей 6 кВ, в основном, радиальная с элементами двухлучевой и петлевой.

Воздушные линии выполнены, в основном, проводами марки А и АС селением 35 - 150 мм2 на деревянных опорах с ж/6 приставками. Кабельные линии проложены в районах многоэтажной застройки, и выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШв, СБ, сечением от 50 до 120 кв. мм.

Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению подразделяются на закрытые с кабельными и воздушными вводами, проходные и тупиковые. Состояние большинства ТП – удовлетворительное. По состоянию на 21.11.2008 г. в городе эксплуатировалось 85 ТП, в т.ч. 38 - абонентских. Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-6/0,4 кВ –34886 кВА (13611 кВА – в абонентских). Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП - 56%.

Годовое потребление электроэнергии по муниципальному образованию – 56 Млн.квт.час., в т.ч. по коммунально-бытовому сектору - 35850 тыс. кВт.час.

При современной численности населения 25,0 тыс. чел. удельная норма потребления на одного жителя составила 1434 кВт.час или 510 Вт.

2.7.3. Водоснабжение.

В г Калтан имеется централизованная система водоснабжения.

Основным источником хоз-питьевого водоснабжения потребителей в городе в настоящее время является Осиннико-Калтанский водозабор.Непосредственно вода в город поступает от магистральных водоводов, идущих от водозабора через г. Калтан до г. Осинники.

Осиннико-Калтанский водозабор расположен на реке Кондома в 5км выше г.Калтан. в состав водозабора входят следующие сооружения: водозаборный ковш, береговой колодец, насосная станция II-го подъёма. Пройдя полный цикл очистки, включающий осветление с реагентной обработкой, отстаивание, фильтрацию и двойное хлорирование, вода насосами II-го подъёма подаётся потребителям. От Осиннико-Калтанского водозабора  снабжается водой г Калтан, г. Осинники и г. Алардинский (Малиновка). Существующая производительность водозаборных сооружений составляет   30,0 тыс м3/сут. Проектная производительность водозаборных и водопроводных сооружений составляет   50,0 тыс м3/сут.

В настоящее время вода в г. Калтан поступает по 3м водопроводам: Д=200мм ,Д=150мм, Д=100мм, подключённым непосредственно к магистральным Осинниковским водоводам 3нитки: 1-я Д=400мм и 2-я и3я-Д=500мм.Первый и второй водовод проложены до г. Осинники, третий до п. Постоянный. Город Калтан имеет кольцевые водопроводные сети, но из-за недостаточного количества воды питьевого качества и требуемых напоров, потребители испытывают её дефицит.Кроме того,в целом, в городе не на должном уровне решены вопросы пожаротушения.

В системе водоснабжения г. Калтан имеются 2-ва резервуара, ёмкостью 900 м3, расположеннных на отметке 252,0м и служащих напорной ёмкостью для хранения регулируемого и противопожарного расхода воды. В настоящее время эксплуатируется  только один резервуар, второй находится в аварийном состоянии. Для наполнения резервуара в 2007г была проложена транзитная линия водопровода Д=50мм (ПЭ)

В г. Калтане имеется скважина с дебитом 25,0 м3/час, вода из которой по химическому составу не соответствует нормам САНПИН 2.1.4.1074-01 и для которой невозможно выполнить зоны санитарной охраны в сложившейся застройке города. В настоящее время

скважина закрыта.

Посёлок Постоянный

Водоснабжение посёлка осуществляется от магистрального водовода Д=500мм (3-я нитка водовода), которая от водозабора доходит только до п. Постоянный

В настоящее время вода в п. Постоянный поступает по 3-м водопроводам: два водопровода Д=150мм, один из которых проложен до совхоза Калтанский и обеспечивает водой жилые дома частной застройки и один водопровод Д=200мм, обеспечивающий водой п. Постоянный и п. Малышев Лог, через повышающую насосную станцию и резервуар, объёмом 500м3 (в п. Малышев Лог). Резервуар, ёмкостью 300  м3 выведен из работы, т.к.невозможно дальнейшее его использование из-за негерметичности и плохого технического состояния.

Посёлок Шушталеп

Водоснабжение посёлка осуществляется от 2х магистральных Осинниковских водоводовД=400мм..

Посёлок Малышев Лог

Водоснабжение посёлка осуществляется от водоровода п. Постоянный Д=150мм. Вода поступает в резервуар ёмкостью 350  м3 и далее насосами повышающей насосной станции подкачки подаётся в сеть посёлка и в аккумулирующий резервуар, ёмкостью 500  м3.

Насосная станция оборудована насосами К100/180, ЦНС180/100.

Совхоз Калтанский

Водоснабжение совхоза обеспечивается от магистрального Осинниковского водовода Д=400мм.

Хоз-питьевая вода используется для хоз-питьевых нужд трудящихся, тепличного комбината и бытовых нужд столовой.

Шахта Шушталепская

Подача хоз-питьевой воды неосуществляется в связи с закрытием шахты.Ранее осуществлялось от разводящей сети п. Малышев Лог через резервуар, ёмкостью 500 м3.

Шахта Северный Кандыш

Хоз-питьевое водрснабжение шахты обеспечивается от собственных скважин.

Разрез Калтанский

Хоз-питьевое водрснабжение разреза обеспечивается от собственных скважин.

Баланс водопотребления представлен ООО «Осиннинковский Водоканал»

от03 03 2009г

| № п-п | Наименование показателей | Ед. измерения | Расчёт текущего года 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды предприятиями | м3/сут | 116,16 |
| 2 | Расход воды котельными | м3/сут | 29,0 |
| 3 | Расход воды ЦТП п. Постоянный | м3/сут | 441,28 |
| 4 | Расход воды сторонними потребителями | м3/сут | 295,17 |

2.7.4. Канализация.

В настоящее время в г. Калтан имеется централизованная система канализации.

Существующая схема канализации следующая: все хоз-бытовые стоки от жилых и административных зданий и пром предприятий, в том числе и от ЮК ГРЭС системой  самотечных  коллекторов поступают в главный самотечный коллектор Д=250-350мм и далее на КНС №1,КНС№2 откуда стоки по напорныму коллектору Д=500мм  подаются на очистные сооружения биологической очистки.Строительство второго напорного коллектора Д=500мм незакончено.

Очистные сооружения г. Калтан введены в эксплуатацию в 1953г,в 1972г была проведена реконструкция, износ основных фондов составляет 56%. Проектная производительность составляет 7400 м³/сут , фактическая производительность 8500 м³/сут. Состав существующих очистных сооружений:

Песколовки,осветлители- перегниватели,высоконагружаемые с искусственной аэрацией биофильтры, вторичные отстойники, контактные резервуары. Очищенные стоки сбрасываются в реку Красенка, которая является правым притоком  р. Кондома.

В настоящее время ведутся работы по выбору земельного участка площадью 8,5га под строительство новых очистных сооружений производительность 15000 м³/сут, подводящего и сбросного коллекторов.Степень очистки- полная биологическая с последующим обеззараживанием  гипохлоритом натрия.

Посёлок Постоянный

Посёлок Постоянный имеет централизованную систему канализации.

Существующая схема канализации следующая: все хоз-бытовые стоки от жилых и административных зданий и пром предприятий системой  самотечных  коллекторов поступают в главный самотечный коллектор Д=300мм и далее на КНС ,откуда стоки по напорному коллектору 2Д=250мм подаются на очистные сооружения биологической очистки.

Очистные сооружения  введены в эксплуатацию в 1990г,  износ основных фондов составляет 45%. Проектная производительность составляет 4200 м³/сут , фактическая производительность 2000 м³/сут.

Состав существующих очистных сооружений: решётки, аэрируемы песколовки,с круговым  движением воды, первичные отстойники вертикального типа, двухкоридорные аэротенки продлённой аэрации. Доочистка осуществляется на фильтрах  с загрузкой гравийным щебнем. Обработка сырого осадка из первичных отстойников  и избыточного активного ила из вторичных отстойников осуществляется в аэробных минерализаторах с последующим обезвоживанием осадка на иловых площадках.  Очищенные стоки сбрасываются в реку  Кондома.

По данным ООО «Осиннинковский Водоканал» существующая КНС№3 построена в 1953г и её износ составляет 61%.необходима реконструкция.

совхоз Калтанский

Хоз-бытовые стоки от совхоза Калтанский поступают на локальные очистные сооружения п. Постоянный.

п. Шушталеп

В посёлке Шушталеп система канализации отсутствует.

Характеристика КНС.

| Место установки | Марка насоса | Производи-тельность насоса, м3/час | Напор, м | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КНС №1 в Калтане | СМ 250-200-400/6 | 580 | 60 | 2 |
| КНС№2 в Калтане | СМ 250-200-400/6 | 580 | 60 | 2 |
| КНС№3 в п. Постоянный | СД250-25 | 250 | 25 | 2 |

Баланс водоотведения представлен ООО «Осиннинковский Водоканал» от21 11 2007г

| № п-п | Наименование показателей | Ед. измерения | Расчёт текущего года 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено очистными сооружениями | Тыс м3/сут | 3683,49 |
| 2 | Объём стоков, принятых в сеть от абонентов: В том числе от населения | Тыс м3/сут Тыс м3/сут | 1306,88 917,57 |

2.7.5. Средства связи.

В настоящее время оборудование телефонной связи города Калтан размещено в здании по адресу, улица Горького, 14А. В его состав входят следующие телефонные станции:

-кординатная телефонная станция типа АТСКУ монтированной емкостью 2940 номеров, задействованная емкость 2906 абонентов;

-электронная телефонная станция типа SI-2000 монтированной емкостью 1055 номеров, задействованная 1000 абонентов;

-электронная станция типа Linea UT монтированной емкостью 356 номеров, задействованная 230 абонентов.

Общая монтированная емкость составляет - 4351NN, задействованная - 4136 NN.

На Калтанской ГРЭС имеется ведомственная АТС на 400 номеров с правом выхода на городскую сеть.

В городе имеется проводное радиовещание. Радиофикация осуществляется от ОУС /опорно-усилительной станции/.

Телевизионное вещание в городе принимается из города Новокузнецка.

2.8. Экологическое состояние окружающей среды.

Город Калтан расположен в северо-восточной части Кондомского геолого-экономического района Кузбасса, на правобережье реки Кондома,  в низкогорной части южного геоморфологического района Кузнецкой котловины на породах Пригорношорского моноклинала и состоит из обособленных посёлков – собственно г. Калтан и посёлки Постоянный, Малышев лог, Шушталеп.

Кондомский геолого-экономический район в настоящее время достаточно хорошо освоен угольной промышленностью.

Рельеф района посёлков холмистый, сильно пересечённый. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 210,6м. до 422,6м, центральная часть рассматриваемого района находится на отметках 223,0м и выше.

Сейсмичность района - 6 баллов.

Территория города является потенциально подтопляемой грунтовыми водами.

К западу от города Калтан имеются залежи угольных пластов. Пласты сложные по структуре, мощностью 1.1 - 3.0 м. Суммарные прогнозные ресурсы угольных пластов составляют 26 млн. т.

На восточной границе городской застройки расположено Калтанское месторождение кирпичных суглинков.

Застройка города в центральной части (собственно г. Калтан) представлена многоквартирными домами от 2 до 5 этажей, на периферии района малоэтажная усадебная застройка.

Застройка поселков состоит, в основном, из жилой индивидуальной усадебной застройки в 1-2 этажа. Значительная часть жилья расположена в водоохранной зоне реки Кондома и санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и требует полного выноса индивидуального сектора или устройства противопаводковой дамбы и организации сбора и очистки поверхностных стоков.

Вокруг небольшого городка расположились шахты и угольный разрез. Высокий  уровень концентрации угледобывающих предприятий на относительно небольшой площади обусловил неблагополучное состояние окружающей природной среды города.

Часть селитебной территории находится в зонах распространения вредных выбросов от ЮК ГРЭС и предприятий промышленности. Районы Малышева лога, Шушталепа размещены в водоохраной зоне р.Кондомы. Кроме этого, Малышев лог расположен на подработанных территориях шахт «Шушталепская» и «Северный Кандыш». Золоотвалы №1 и №2 ЮК ГРЭС создают сложные экологические условия для проживания в районе поселка Постоянный.

Главным фактором преобразования окружающей среды на территории г. Калтан и прилегающей территории  являются техногенные процессы, формирующиеся при эксплуатации различных объектов угледобывающих производств.

Извлечение из недр огромных объемов горных пород, размещение вскрышных пород в отвалы и отходов углеобогащения в шламонакопителях захватывают нарушениями земной поверхности большие площади.

Природные комплексы в результате интенсивных горных работ и строительства практически полностью преобразованы в антропогенный ландшафт, испытывающий чрезвычайно высокие нагрузки со стороны угледобывающих и промышленных предприятий и, в меньшей степени, со стороны городского коммунального хозяйства.

Кроме этого, на поверхности земель, нарушенных при открытой угледобыче, в зоне ведения работ происходят активные процессы пылеобразования и окисления, что в свою очередь приводит к загрязнению воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.

Осушение водоносных горизонтов для дальнейшей промышленной разработки угольных пластов приводит к истощению естественных запасов поверхностных и подземных вод, к пересыханию малых рек, деградации ненарушенных участков земель (чаще всего занятых лесом), примыкающих к земельным отводам угледобывающих предприятий, обеднению их фаунистических и фитоценозов.

В результате совокупного проявления  большого комплекса техногенных процессов в районах расположения угледобывающих предприятий постепенно формируется техногенез горного профиля.

Это процессы преобразования верхней части литосферы (земной коры) и окружающей природной среды в целом.

Для уменьшения влияния горных работ на экосистемы и для снижения площадей изымаемых земель активно применяются землесберегающие технологии обработки месторождений.

Например, бестранспортная система разработки, при которой вскрышные породы непосредственно размещаются в выработанном пространстве.

При пологом залегании отрабатываемых пластов используется блочная отработка: месторождение вовлекается в обработку не одновременно по всей площади, а делится на блоки, отрабатываемые поэтапно до конечной глубины. Созданное выработанное пространство предыдущего блока служит емкостью для размещения вскрышных пород следующего блока, при этом производится попутная рекультивация.

Из-за проведения взрывных работ на разрезах и шахтах изменяются свойства горных пород, возникают деформации, требующие наблюдения за сейсмическими свойствами. Кроме того, при проведении взрывных работ в атмосферу выбрасываются такие вещества, как диоксид азота, оксид углерода, пыль неорганическая и пыль угольная.

Развитие угледобывающего производства  в г. Калтан  вызвало многофакторное ухудшение качества окружающей среды, требующее в настоящий момент комплексных мер защиты, планирования и реализации природоохранных мероприятий приоритетного уровня.

В районе города к территории особого режима природопользования относится водоохранная зона реки Кондомы.

В результате большого количества угледобывающих предприятий, в том числе разрезов, вырубки леса, формирования крупных отвалов горных пород, подработки территории шахтными выработками, река Кондома испытывает большую антропогенную нагрузку и практически утратила своё природное состояние.

Река непрерывно деградирует, её русло интенсивно засеивается, мелеет. Формируется слой донных отложений преимущественно техногенного происхождения с высоким содержанием тяжёлых металлов, хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов.

Таким образом, главными негативными явлениями и процессами в сложившейся системе природопользования города являются:

- нарушение земель в результате подземных и открытых горных работ, ведущих к необратимым изменениям основного компонента природной среды;

- изменение режима и загрязнение подземных вод в локальном масштабе, поверхностных вод рек Кондомы и Томи – в региональном плане;

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами Южно-Кузбасской ГРЭС, предприятий, транспорта;

- наличие промышленных предприятий в селитебной территории;

- золоотвалы №1 и №2 ЮК ГРЭС;

- подтопление территории в результате изменения поверхностного стока при застройке и утечек из коммуникаций;

- деградация и загрязнение почв и растительности, эрозия почв;

- усиление сейсмического воздействия в результате природных процессов и в связи с ведением буро-взрывных горных работ;

- наличие технологических дорог в жилой застройке.

Воздействие неблагоприятных процессов на человека и окружающую среду в значительной степени усиливается слабым инженерным оборудованием города, отсутствием санитарно-защитных зон между предприятиями и селитебными территориями, недостаточным и неравномерным озеленением города.

2.9. Ранее разрабатывавшиеся проекты генерального плана города.

Проект генерального плана г. Калтан был выполнен в 1989 г. ГПИ «Кузбассгражданпроект», утвержден в 1992 г.

Основные положения генерального плана 1989 г.:

Существующая численность населения на 1 января 1987 г. – 27,3 тыс. человек.

Перспектива развития определена до 2010 года. В результате роста промышленной базы и естественного прироста населения, общая численность на расчетный срок определена в 33 тыс. человек.

Учитывая существующие санитарно-экологические требования, ограниченность территории под развитие города численность населения собственно Калтан определена в 20780 человек.

Требуемый дефицит градообразующих кадров обеспечивается расселением 12220 человек, на Левобережной площадке г. Осинники.

В ходе проектирования генплана города было рассмотрено три  варианта развития города. Структура города и его планировочная композиция приняты, исходя из наиболее оптимального решения с учетом экологической обстановки планировочных ограничений места приложения труда.

Учитывая сложившуюся обстановку проектом генерального плана предусматривается размещение жилья в собственно Калтан, поселке Постоянном и в Левобережном районе города Осинники. Площадка расположенная южнее города Калтана, резервируется за расчетный срок под возможное развитие города.

Существующее положение асфальтобетонных заводов Осинниковского ДРСУ и Байдаевского РСУ, шлакоотстойников Южно-Кузбасской ГРЭС создают сложную экологическую обстановку и требует выноса.

Проектом генерального плана предлагается вынос шлакоотстойников на левый берег реки   Кондома в район, прилегающий к Промплощадке шахты Северный Кандыш. Асфальтобетонные заводы разместить в районе станции Тальжино и на площадке примыкающей к существующей территории завода Новокузнецкого

Проектируемая генеральным планом система культурно-бытового обслуживания населения основывается на всестороннем и полном обеспечении жителей города всеми современными видами обслуживания. Центр города формируется в существующих границах с частичной реконструкцией. Улица М. Горького насыщена объектами соцкультбыта, требуемыми расчетом.

Школьные учебные заведения формируются в квартале №12 и с частичной реконструкцией школы расположенной в квартале - 5, данное решение вызвано ограниченностью территории и санитарно-защитной зоной от промпредприятий.

В промышленной зоне города организуется центр, в котором размещается учреждения торговли, общественного питания  и комбинат бытового обслуживания.

3. Перспективные направления экономического развития.

3.1. Экономическая база развития.

Экономика города характеризуется многоотраслевой структурой, наиболее благоприятными условиями для развития всех отраслей хозяйства, для внутренних и внешних связей и, соответственно, условиями для инвестиционной деятельности.

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высоко оплачиваемых рабочих мест, повышения уровня жизни населения.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию  города инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджета и реализовать программы в области жилищной и социальной сфер. В результате – повышение качества жизни населения.

Промышленность

Промышленность доминирует в экономической структуре города и определяет общий характер складывающейся социально-экономической ситуации. Жизнедеятельность города обеспечивается промышленными предприятиями различных отраслей: электроэнергетики, угледобывающей, металлообработки, строительных материалов. Проблемы развития промышленного комплекса города связаны с адаптацией к изменениям общей экономической ситуации. Основными проблемами развития промышленности города являются:

- медленная реструктуризация предприятий сектора экономики;

- отсутствие инвестиций;

- большой износ основных фондов;

- неудовлетворительное финансовое состояние отдельных предприятий

Позитивными сторонами экономического развития муниципального образования является наличие развитых промышленных предприятий. Значительные запасы угля, развитая электроэнергетика, наличие месторождений кирпичных глин создают условия для развития экономики города. Объем разведанных запасов угля 127 млн.тонн.

На перспективу намечается дальнейшее развитие основных отраслей промышленности: энергетики, добывающей, строительной. Планируется осуществить ряд инвестиционных проектов: строительство обогатительной фабрики на предприятии «Калтанский угольный разрез», монтаж многофункционального металлообрабатывающего центра на базе ООО ПК «Калтанский завод КВОиТ», организация производства строительных блоков на основе золы ЮК ГРЭС и восстановление кирпичного завода.

Получит развитие пищевая промышленность (переработка мяса, рыбы, овощей).

Для эффективного развития социально-экономического потенциала города необходимо решение следующих задач:

- создание инвестиционной привлекательности города;

- поддержка и развитие основных отраслей промышленности электроэнергетики и добычи угля;

- укрепление строительной базы и создание новых предприятий по выпуску строительных материалов;

- поддержка и развитие малого предпринимательства;

- развитие объектов коммунального хозяйства.

Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития предприятий.

Численность работающих в промышленности составляет 3070 человека. На первую очередь численность работающих увеличится до 4130 человек, на расчетный срок достигнет 5310 человек.

Сельское хозяйство

В городе имеется 2 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Калтанское» и лесхоз. Основным видом деятельности ООО «Калтанское» является выращивание овощей в закрытом грунте (2850 тонн в год). Ведением лесного хозяйства, осуществлением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов занимается лесхоз.

Транспорт и связь

Перевозка грузов и пассажиров осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Транспортные услуги оказывают ООО «Авторесурс», ООО «Белтранс», ООО «Южно-Кузбасское промышленно-транспортное управление». Рынок услуг пассажирского транспорта распределяется между МУП «МКП», «Осинниковским АТП» и частными предпринимателями. Частные перевозки составляют около 60% от общего объема перевозок.

Услуги связи на территории муниципального образования оказывает структурное подразделение Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком», Южный центр телекоммуникаций, городской узел связи г. Осинники.

Численность работающих на предприятиях транспорта и связи составляет 420 человек. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до 450 человек и на расчетный срок достигнет 500 человек.

Строительство

В настоящее время строительная отрасль включает 2 строительные организации и частные предприятия. Строительство жилых и общественных зданий в городе осуществляют РСУ №5. Выполнено работ и услуг по виду деятельности «строительство» в объеме 670 млн.руб. На перспективу с развитием хозяйственного комплекса и увеличением населения возрастет численность работающих в этой отрасли. На первую очередь численность работающих составит 150 человек, на расчетный срок 200 человек.

Структура коммунально-складского сектора в перспективе должна обеспечить эффективное функционирование всех отраслей экономики и жизнедеятельности города. На коммунально-складских территориях предлагается разместить промышленные склады и базы, предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.

Малое предпринимательство

Малый бизнес является важным сектором экономики города. Развитие малого предпринимательства приобретает все большее экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору экономики создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, происходит реальный отбор того, что наиболее важно и  необходимо. По состоянию на 01.01.2009 года на территории муниципального образования  зарегистрировано 28 малых предприятий с численностью работающих 530 человек и 1550 индивидуальных предпринимателей (включая занятых домашним хозяйством). В сфере оптовой и розничной торговли работало 74% от общего количества малых предприятий, в сфере бытовых услуг 20%, промышленности 3%, строительстве 3%.

Для устойчивого развития экономики муниципального образования необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве. Целесообразно организация малых предприятий по производству строительных материалов. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

В производственной сфере города занято 4190 человека, на первую очередь увеличится до 5535 человек и на расчетный срок достигнет 7200 человек..

Обслуживающая отрасль

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Численность работающих в этих учреждениях составляет 2730 человек.

С развитием сферы обслуживания численность работающих увеличится до 4420 человек на первую очередь строительства, на расчетный срок достигнет 6160 человек.

Резерв

В структуре населения муниципального образования численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 7230 человек. Они в случае возникновения в городе какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв в 450 человек.

Муниципальное образование имеет все условия для развития: транспортную инфраструктуру, наличие природных ресурсов, которые представляют интерес для промышленного освоения (уголь, глина), близость к областному центру, наличие трудовых и территориальных ресурсов. Все эти условия служат гарантией дальнейшего развития города и позволят обеспечить развитие перспективных направлений экономики (угледобывающей промышленности, энергетики, металлообработки, строительных материалов). Проектом предусматриваются территориальные и трудовые ресурсы для развития этих отраслей. Эти предложения позволят создать новые рабочие места и улучшение социальных условий жизни населения.

Выявление приоритетов инвестиционного развития носит прогнозный характер. Хозяйственный профиль города будет определяться фактическими инвестициями.

Расчетная численность градообразующих и обслуживающих  кадров по предприятиям, организациям и учреждениям характеризуется следующими данными (таблица 3.1.1.).

Таблица 3.1.1

Перечень предприятий и организаций муниципального образования.

| № п.п | Перечень предприятий и организаций муниципального образования. | Специализация | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на исходный год | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сельское и лесное хозяйство |
| 1. | Тепличный комплекс «Калтанский» | Производство овощей | 65 | 80 | 100 |
| 2. | Лесхоз | Ведение лесного хозяйства, лесозаготовка | 15 | 15 | 20 |
|  | Итого: |  | 80 | 95 | 120 |
|  | Промышленность |
| 3. | ОАО «ЮК ГРЭС» | Производство электроэнер-гии | 735 | 750 | 800 |
| 4. | ООО ПК завод «КВОиТ» | Производство котельно –вспомогатель-ного оборудования и трубопрово-дов | 341 | 380 | 450 |
| 5. | ОАО угольная компания «Кузбассразрезуголь» | Добыча угля | 925 | 950 | 100 |
| 6. | ООО «КЗМКа» | Производство металлоконструкций | 257 | 280 | 300 |
| 7. | ООО разрез «Корчакольский» | Добыча угля | 402 | 420 | 450 |

Продолжение таблицы 3.1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Шахта «Шушталепская» | Добыча угля | - | 300 | 400 |
| 9. | Шахта «Северный Кандыш» | Добыча угля | - | 150 | 400 |
| 10. | Шахта «Троицкая» | Добыча угля | - | 150 | 400 |
| 11. | «Сибиргинский разрез» | Добыча угля | - | 200 | 400 |
| 12. | Завод по производству силикатного кирпича | Производство силикатного кирпича | 60 | 70 | 75 |
| 13. | ООО «Керамика» | Производство керамических изделий | 47 | 60 | 75 |
| 14. | ОАО «ЮКПК» |  | 53 | 60 | 70 |
| 15. | ООО «Промкомбинат» | Производство железобетона | 155 | 180 | 220 |
| 16. | ООО «КТК» | Строительство, ремонт (прокладка трубопроводов) | 65 | 70 | 80 |
| 17. | ОАО «Стройсервис» | Деревообработка | 30 | 40 | 50 |
| 18. | Предприятия по производству стройматериалов | Производство стройматериалов | - | 30 | 60 |
| 19. | Предприятия пищевой промышленности |  | - | 40 | 80 |
|  | Итого: |  | 3070 | 4130 | 5310 |
|  | Строительство |
| 20. | Строительные организации | Строительные работы | 120 | 150 | 200 |

Продолжение таблицы 3.1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятия транспорта и связи |
| 21. | Предприятия связи и транспорта | Услуги связи и транспорта | 420 | 450 | 500 |
|  | Органы управления |
| 22. | Администрация Калтанского муниципального образования |  | 194 | 200 | 220 |
| 23. | Финансовые организации, операции с недвижимостью |  | 86 | 90 | 100 |
|  | Итого: |  | 280 | 290 | 320 |
|  | Отдых, туризм |
| 24. | Учреждения отдыха |  | 50 | 70 | 100 |
|  | Прочие предприятия |
|  | Прочие предприятия |  | 170 | 170 | 200 |
|  | Предприятия не включенные в перечень |  | - | 180 | 450 |
|  | Всего градообразующих кадров |  | 4190 | 5535 | 7200 |
|  | Удельный вес градообразующих кадров (%) |  | 16,8 | 21,3 | 25,7 |
|  | Обслуживающие отрасли |
|  | Учреждения культуры |  | 194 | 260 | 420 |
|  | Учреждения образования |  | 984 | 1300 | 1650 |
|  | Учреждения здравоохранения и спорта |  | 858 | 960 | 1120 |

Окончание таблицы 3.1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |  | 350 | 1080 | 1600 |
|  | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. |  | 308 | 700 | 1180 |
|  | Прочие |  | 36 | 120 | 190 |
|  | Всего обслуживающих кадров |  | 2730 | 4420 | 6160 |
|  | Удельный вес обслуживающей группы (%) |  | 10,9 | 17,0 | 22,0 |
|  | Население, чел. |  | 25000 | 26000 | 28000 |

3.2. Население

Численность населения на 01.01.09г. в г.Калтан составляла 25000 человек. Динамика демографических показателей приведена в таблице 3.2 1 и на рисунке 2.

Рис.2 Естественное движение населения

### Таблица 3.2 1

Динамика численности населения

| № п.п | Показатели | Годы | Среднегодовой показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Чело-век | % к насе-лению |
|  | Численность населения на конец года, .чел. | 25600 | 25400 | 25200 | 25000 | 25700 | 25300 | 24917 | 25000 | 25000 | 25235 | 100,0 |
|  | Число родившихся, чел. | 215 | 202 | 239 | 210 | 236 | 219 | 279 | 250 | 260 | 234 | 0,9 |
|  | Число родившихся на 1000 населения | 8,3 | 7,9 | 9,4 | 8,4 | 9,1 | 8,6 | 11,2 | 10,0 | 10,4 |  |  |
|  | Число умерших, чел. | 413 | 422 | 464 | 508 | 535 | 462 | 422 | 445 | 450 | 458 | 1,8 |
|  | Число умерших на 1000 населения | 16,1 | 16,6 | 18,4 | 20,3 | 20,8 | 18,2 | 16,9 | 17,8 | 18,0 |  |  |
|  | Естественный прирост (+,-) | -198 | -220 | -225 | -298 | -299 | -243 | -143 | -195 | -190 | -224 | -0,9 |
|  | Естественный прирост на 1000 населения | -7,7 | -8,6 | -8,9 | -11,9 | -11,6 | -9,6 | -5,7 | -7,8 | -7,6 |  |  |

Демографическая ситуация, сложившаяся в предшествующий 10-летний период в городе, как и в целом по Кемеровской области и России характеризуется сложными процессами. Несмотря на общую тенденцию повышения рождаемости, число рождений еще пока не превосходит числа умерших и естественная убыль населения продолжает оставаться значительной. Не улучшили положение и миграционные процессы, хотя в последние годы отмечена тенденция увеличения показателей механической миграции (2005г. миграционная убыль - -86, 2007г. миграционный прирост 79 человек). Вместе с тем за последнее пятилетие вопреки всем ожиданиям произошло незначительное снижение численности населения. Однако это не повлияло на число трудовых ресурсов и численность занятых в экономике.

Особую остроту приобрела проблема низкой рождаемости. Число родившихся за период 2000-2008гг. колеблется по годам от 202 до 260 человек и составляет в среднем 234 человека. Коэффициент рождаемости на 1000 населения стабилизировался на уровне 10-11.

Негативной стороной процесса естественного движения населения является высокие показатели смертности. Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 16,1 в 2000г. до 20,8 в 2004г.

Естественный прирост имеет отрицательную динамику.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Возрастная структура населения приведена в таблице 3.2.2 и на рисунке 3.

Рис.3. Динамика возрастной структуры населения

Таблица 3.2.2

Возрастная структура населения

| №п.п | Возрастные группы | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 3751 | 15,1 | 3925 | 15,7 | 4120 | 16,5 |
|  | 0-6 лет | 1470 | 5,9 | 1500 | 6,0 | 1550 | 6,2 |
|  | 7-15 лет | 2281 | 9,2 | 2425 | 9,7 | 2570 | 10,3 |
| 2. | Трудоспособное население | 15181 | 60,9 | 15200 | 60,8 | 15128 | 60,5 |
|  | -мужчины | 7851 | 31,5 | 7850 | 31,4 | 7700 | 30,8 |
|  | -женщины | 7330 | 29,4 | 7350 | 29,4 | 7428 | 29,7 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 5985 | 24,0 | 5875 | 23,5 | 5752 | 23,0 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 1828 | 7,3 | 1805 | 7,2 | 1899 | 7,6 |
|  | -женщины старше 55 лет | 4157 | 16,7 | 4070 | 16,3 | 3853 | 15,4 |
|  | Итого | 24917 | 100,0 | 25000 | 100,0 | 25000 | 100,0 |

Возрастная структура населения за последние 3 года имела следующие особенности: доля населения в трудоспособном возрасте на протяжении этого времени была относительно стабильной; увеличилась возрастная группа населения младше трудоспособного возраста с 15,1 до 16.5%.

Как следует из таблицы из 25000 населения, проживающего в городе 4120 – это дети в возрасте до 15 лет, 5752 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 15128 человек.

Таким образом, основными тенденциями демографического процесса являются:

- изменение возрастной структуры населения, увеличение удельного веса населения моложе трудоспособного возраста, стабильная численность населения трудоспособного возраста;

- высокие показатели смертности и низкая рождаемость;

- некоторое сокращение (до 2,4%) численности населения вследствие естественной и миграционной убыли;

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации города. Возрастная структура населения на первую очередь строительства и расчетный срок приведена в таблице 3.2.3 и на рисунке 4. Как следует из таблицы на расчетный срок из 28000 населения 4760 – это дети в возрасте до 15 лет, 6350 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составит 16890 человек.

Рис.4. Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту

Таблица 3.2.3

Возрастная структура населения

| № п\п | Возрастная структура | 2007г. | 2008г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен- ность, чел. | % к общ. численнос-ти населения | Числен- ность, чел. | % к общ. численности населения | Числен- ность, чел. | % к общ. численности населения | Числен-ность, чел. | % к общ. численности населения |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 3925 | 15,7 | 4120 | 16,5 | 4316 | 16,6 | 4760 | 17,0 |
|  | дети 0-6 лет | 1500 | 6,0 | 1550 | 6,2 | 1638 | 6,3 | 1820 | 6,5 |
|  | дети 7-15 лет | 2425 | 9,7 | 2570 | 10,3 | 2678 | 10,3 | 2940 | 10,5 |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 15200 | 60,8 | 15128 | 60,5 | 15704 | 60,4 | 16890 | 60,3 |
|  | мужчины 16-60 лет | 7850 | 31,4 | 7700 | 30,8 | 7982 | 30,7 | 8570 | 30,6 |
|  | женщины 16-55 лет | 7350 | 29,4 | 7428 | 29,7 | 7722 | 29,7 | 8320 | 29,7 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста, из них: | 5875 | 23,5 | 5752 | 23,0 | 5980 | 23,0 | 6350 | 22,7 |
|  | мужчины | 1805 | 7,2 | 1899 | 7,6 | 1976 | 7,6 | 2100 | 7,5 |
|  | женщины | 4070 | 16,3 | 3853 | 15,4 | 4004 | 15,4 | 4250 | 15,2 |
|  | Всего: | 25000 | 100,0 | 25000 | 100,0 | 26000 | 100,0 | 28000 | 100,0 |

По прогнозу на перспективу несколько уменьшится доля лиц трудоспособного возраста за счет демографических последствий конца 80х и начала 90х годов, увеличится доля детей до 15 лет.

Численность трудовых ресурсов (табл. 3.2.4, рис.5) на начало 2009 года составляла 15575 человек или 62,3% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 7450 человек или 29,80%, из них за пределами  поселения и без образования юридического лица работает 530 человек. Население в трудоспособном возрасте, незанятое трудовой деятельностью и учебой составляет 7230 человек. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства - 644 человека.

В градообразующих отраслях занято 4190 человек, в обслуживающих – 2730 человек, что составляет от общей численности населения соответственно16,8% и 10,9%.

Произошло перераспределение между сферами занятости населения. За последние 5 лет сократилась доля занятых в промышленности и увеличилась сфере индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. Эти перемены оказали влияние на сокращении численности работающих в крупных и средних организациях.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет 10485 человек или 40,3% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 5535 человек (21,3%), в обслуживающих – 4420 человек (17,0%), в прочих отраслях занято 530 человек. К концу расчетного периода будет занято в экономике 13920 человека или 49,7% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 7200 человек, в обслуживающих 6160 человек.

..

Таблица 3.2.4

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

| № п.п | Показатели | Исходный 2008 год | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению | человек | % к населе-нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 15575 | 62,3 | 16170 | 62,2 | 17450 | 62,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 15128 | 60,5 | 15704 | 60,4 | 16890 | 60,3 |
|  | в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 447 | 1,8 | 466 | 1,8 | 560 | 2,0 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике в том числе | 7450 | 29,8 | 10485 | 40,3 | 13920 | 49,7 |
|  | а) в градообразующих отраслях всего | 4190 | 16,8 | 5535 | 21,3 | 7200 | 25,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - промышленность | 3070 | 12,3 | 4130 | 15,9 | 5310 | 19,0 |
|  | -сельское хозяйство | 80 | 0,3 | 95 | 0,4 | 120 | 0,4 |
|  | -транспорт, связь | 420 | 1,7 | 450 | 1,7 | 500 | 1,8 |
|  | - строительство | 120 | 0,5 | 150 | 0,6 | 200 | 0,7 |

Окончание таблицы 3.2.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -органы управления, операции с недвижимостью, финансовая деятельность | 280 | 1,1 | 290 | 1,1 | 320 | 1,1 |
|  | -учреждения отдыха | 50 | 0,2 | 70 | 0,3 | 100 | 0,4 |
|  | - прочие | 170 | 0,7 | 170 | 0,6 | 200 | 0,7 |
|  | - резерв | - | - | 180 | 0,7 | 450 | 1,6 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 2730 | 10,9 | 4420 | 17,0 | 6160 | 22,0 |
|  | в) прочие занятые | 530 | 2,1 | 530 | 2,0 | 560 | 2,0 |
|  | Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 644 | 2,6 | 780 | 3,0 | 1120 | 4,0 |
|  | В. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | 7230 | 28,9 | 4723 | 18,2 | 2326 | 8,3 |
|  | Г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 251 | 1,0 | 182 | 0,7 | 84 | 0,3 |
| 3. | Население, всего | 25000 | 100,0 | 26000 | 100,0 | 28000 | 100,0 |

Рис. 5. Распределение трудовых ресурсов по занятости (от общей численности населения)

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (численность градообразующей группы, механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать некоторый рост численности населения.

Общая численность населения рассчитана по формуле :

H =

А – абсолютная численность градообразующих кадров,

(на 1ю  очередь – 5535, на расчетный срок – 7200) чел.;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте,

(на 1ю  очередь – 60,4, на расчетный срок – 60,3) %;

а – численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 15,2, на расчетный срок – 6,3) %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, (на 1ю  очередь- 3,0, на расчетный срок – 4,0) %;

d – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 3,0, на расчетный срок – 2,0) %;

m – численность работающих пенсионеров, (на 1ю  очередь- 1,8, на расчетный срок – 2,0) %;

Б – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь- 17,0, на расчетный срок – 22,0) %;

П – прочие занятые (на 1ю  очередь- 2,0, на расчетный срок – 2,0) %.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

- лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

- инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

- 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

- лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие работать.

На период проектного срока численность занятых в экономике увеличится с 7450 до 13920 человек за счет новых мест приложения труда на предприятиях поселка и за его пределами.

Обслуживающая группа увеличится с 10,9% до 22,0%. Рост обслуживающей группы обусловлен перспективным развитием учреждений бытового обслуживания.

Н =

Н =

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 26000 человек, на расчетный срок – 28000 человек.

Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+)t

где        Ho– ожидаемая численность населения;

H – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Ho = 25000 (1+ )10

Ho = 25000 (1+ )25

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 24750 человек, на расчетный срок – 26950 человек.

Сравнивая между собой расчетную и прогнозируемую численность населения, можно сделать вывод, что величина расхождения между этими величинами не велика. В дальнейших расчетах принята расчетная величина численности населения. Факторами увеличения численности населения являются развитие промышленной и обслуживающих отраслей,  наличие территориальных и трудовых ресурсов.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения муниципального образования принята:

- на I-ю очередь -        26000 человек;

- на расчетный срок -  28000 человек.

4. Проектная организация территории.

В соответствии с заданием на разработку градостроительной документации для г. Калтан разработана корректировка генерального плана развития города на срок до 2028 года. В составе данной работы предлагаются меры по развитию планировочной структуры города и его основных градостроительных элементов - общественного центра города, жилых территорий разной этажности и капитальности, рекреационной зоны, транспортной инфраструктуры.

На значительной части территории г. Калтан действуют планировочные ограничения (см. ГП-2, ГП-3, ГП-4):

- санитарно-защитные зоны промышленных и коммунальных предприятий;

- водоохранная зона р. Кондома;

- зоны залегания полезных ископаемых (каменного угля);

- перепад рельефа (уклон более 20 %);

- зона с угрозой подтопления (весеннего паводка);

- шумо- и санитарно-защитные зоны железной дороги;

- заболоченные территории;

Комплексный градостроительный анализ существующего развития города позволил выявить проблемы его перспективного развития, которые должны решиться генеральным планом:

- определение направления и структуры развития жилого фонда с учетом реконструкции ветхого и выводимого из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и подработанных территорий (водоохраной зоны реки Кондома);

- более эффективное использование территорий в пределах городской черты с выделением территорий для развития различных функциональных зон на расчетный срок (20 лет);

- сокращение вредного воздействия промышленных, энергетических и коммунальных предприятий на жилые районы города;

- защита существующий и проектируемой жилой застройки от угрозы подтопления;

- формирование полноценной системы общественного и рекреационного обслуживания населения города;

На основе вышеперечисленных первоочередных требований разработан данный вариант развития города.

В проекте предусматривается подготовка и последующее освоение территорий под развитие жилого фонда, рекреационных функций, создание резервных площадок для размещения производственных и коммунальных объектов.

Градостроительный анализ территории города показал, что свободная территория , расположенная между  районами Постоянный и Шушталеп, одна из возможных площадок для освоения под жилую застройку (см. листы ГП-2, ГП-3, ГП-4).

Основной район размещения жилья - п. Постоянный (свободная территория , расположенная между  районами Постоянный и Шушталеп). Здесь предлагается сформировать крупный планировочный район в продолжение развития существующего п. Постоянный, Аналогичное решение предлагалось генеральным планом 1989 г.

Проектом предлагается дальнейший снос ветхого, строительство и реконструкция нового жилья (с более высокой плотностью застройки), вынос жилья из санитарно-защитных зон промпредприятий. Также предлагается предусмотреть мероприятия по сокращению вредного воздействия и уменьшению размеров санитарно-защитных зон предприятий (вплоть до перепрофилирования или смены технологии).

Для обеспечения надежной защиты от затопления района Малышев Лог, Постоянный, Шушталеп предлагается построить защитные противопаводковые дамбы, в целях охраны р. Кондома предусматриваются мероприятия по сбору и очистке поверхностных стоков на территории жилой застройки. Проектом предусмотрено 2 варианта размещения городского пляжа на р. Кондома.

4.1. Архитектурно-планировочные решения.

В ходе проектирования генплана города было рассмотрено два  варианта развития города. Структура города и его планировочная композиция приняты, исходя из наиболее оптимального решения с учетом экономичности, экологической обстановки,  действующих планировочных ограничений, размещения мест приложения труда.

Генеральный план предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры г. Калтан и опирается на предложения генерального плана 1989 г.

Основой планировочного построения всего города является формирование нового крупного планировочного района (п. Постоянный).

Планировочно город формируется двумя основными селитебными образованиями, вытянутыми с юга на север (Калтан, Постоянный). Здесь сосредотачивается основная масса населения ( соответственно 45 и 31 % всего населения) города, предусматривается активная градостроительная деятельность — Калтан -37%, Постоянный 53% нового жилого фонда (новое строительство, реконструкция, благоустройство и озеленение, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры).

Центральная зона (Калтан) подвергается комплексной реконструкции, сохраняются: квартальная планировка, опорные здания и сооружения - капитальная застройка 1950-60-х гг., которая формирует уникальную архитектурную среду. Новое строительство (средней этажности и малоэтажное высокоплотное) предлагается вести на основе принципов микрорайонирования с сохранением существующего масштаба застройки и модульной сетки кварталов, малоэтажное усадебное строительство с учетом возможности размещения в нем общественных объектов (предприятия обслуживания) и территорий (озеленение, детские игровые и спортивные площадки). В южной части района формируется новый микрорайон, на территории, освобождаемой после сноса малоэтажной ветхой застройки. Конфигурация микрорайона принята согласно материалов  проекта детальной планировки (1989 г.).

Проектом предлагается сохранить пешеходную улицу (проспект Мира) как основу регулярной композиции всего района и как улицу представляющую лицо города. Предлагается дальнейшее ее благоустройство с обязательным сохранением масштаба и характера застройки.

Постоянный — существующая застройка благоустраивается, насыщенность культурно-бытового обслуживания доводится до нормативной, территории малоэтажной застройки подвергается регулированию (расширение и спрямление некоторых улиц.

Новое строительство предусматривается на основе применения принципов микрорайонирования, с созданием комфортной и разнообразной жилой среды за счет применения застройки различной этажности (средней этажности, малоэтажной блокированной высокоплотной).

В районе нового строительства предусматривается формирование композиционной оси с прокладкой пешеходного бульвара вдоль главной улицы (направление север-юг). Бульвар начинается от площади у перекрестка (р-н часовни) идет вдоль существующей малоэтажной застройки и ЛЭП переходит на другую сторону главной улицы и развивается в сторону п. Шушталеп по мере освоения территорий под новое строительство. В данном случае в будущую общую композицию центра района включается формирующийся в настоящее время ансамбль площади в районе часовни. Пешеходный бульвар должен формироваться как подобие пешеходной улицы  в Калтане (пр. Мира) с подобным благоустройством, масштабом застройки и т.п. Это должно обеспечить средовую связность городского пространства.

На ось главной улицы п. Постоянный предлагается сориентировать основную массу новой общественной застройки района и открытых озелененных пространств. Это позволит сформировать целостную систему градостроительного ансамбля главной улицы и в конечном итоге -  выразительный облик всего района.

Данная композиционное построение района обеспечит преемственность развития градостроительной композиции города в целом

Застройка районов Малышев Лог и Шушталеп в основном сохраняется, исключение составляют жилые территории этих районов, попадающие в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие ограничивающие факторы. Здесь не предусматривается массовое жилое строительство.  В районах Малышев Лог и Шушталеп проектом предусмотрены мероприятия по регулированию застройки, освоению свободных территорий, благоустройство и озеленение, инженерная защита от угрозы паводка.

Система культурно-бытового обслуживания доводится до нормативной, исключением является невозможность размещение школ и дошкольных учреждений в пешеходной доступности для всего населения этих районов. Для решения этой задачи предлагается организовать маршруты «школьных» автобусов.

Предусматривается общее последовательное повышение капитальности застройки.

Озеленение

На рекультивируемых золоотвалах Южно-Кузбасской ГРЭС , в водоохраной зоне реки Кондома, санитарно-защитных зонах промышленных и коммунальных предприятий размещена зелень экологического значения, несущую функцию средозащиты. Озеленение данных территорий, производится крупными массивами хвойных пород деревьев и с эстетической точки зрения добавляются породы лиственных деревьев (береза, осина) кустарниковые растения: рябина, жимолость, смородина, калина и т.д.

Организация зеленых насаждений в санитарно-охранных зонах предусмотрена хвойными породами деревьев и определена с учетом сибирских условий.

Проспект Мира сохраняется как пешеходный бульвар, формируется новый пешеходный бульвар в п. Постоянный. Озеленение данных бульваров решает архитектурно-художественные задачи формирования привлекательного облика города.

Значительная часть территорий прилегающая к городу покрыта лесными массивами (в том числе склоны с уклоном более 20%), данный «зеленый пояс» проектом предлагается развивать рассматривая как  организованную лесопарковую зону играющую существенную роль в оздоровлении микроклимата города и воздушного бассейна.

4.2. Функциональное зонирование территории города.

Проектом предусмотрено развитие существующей в настоящее время функциональной структуры города. Четырехчастная структура в целом сохраняется:

- промышленно-селитебное образование -  Калтан;

- жилой район — п. Постоянный;

- промышленно-селитебное образование — п. Малышев Лог (левобережная и правобережные части);

- жилой район — п. Шушталеп

Селитебная зона включает в себя жилую, общественную и рекреационную территории. — представляет собой освоенную или определенную под освоение и освоение данным проектом территорию различной плотности (от усадебной до застройки средней этажности).

В рекреационных целях возможно использование благоприятных для этого территорий в пригородной зоне (Южные окрестности города Калтана в пойменной части реки Кондома и озер Колхозное и Калтаран).

Зона промышленности и коммунальных предприятий — основная масса предприятий размещается в центральном промышленном районе, который  имеет значительные территориальные ресурсы для развития существующих и новых промышленных и коммунально-складских предприятий. Ряд предприятий рассредоточены по другим районам города.

Для развития данной функции имеются значительные территориальные ресурсы, в том числе площадки не действующих предприятий, участки выносимых из санитарно-защитных зон жилья

Предусмотренные мероприятия по инженерной подготовке территории города  требует резервирования значительных территорий под очистные сооружения и отстойники, в том числе под их будущие санитарно-защитные зоны.

В течении расчетного срока возможно изменение функционального назначения отдельных территорий при соответствующем обосновании.

Территория жилой застройки увеличится, так же увеличатся территории коммунально-складские и промышленные. В целом эффективность использования земель города на расчетный срок возрастет.

- 4.3. Жилой фонд и расселение

В основу организации селитебной территории положено создание микрорайонов и кварталов. Территория города делится на 5 микрорайонов.

В соответствии с ростом численности населения и учетом ежегодной убыли, в основном одноэтажного деревянного фонда с большим процентом износа, объем жилого фонда на расчетный срок составит 700 тыс.м2 общей площади.

К концу расчетного срока норма обеспеченности общей площади на 1 человека увеличится с 19,2 до 25,0 м2 .

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 258,6 тыс. м2 общей площади из них:

- на свободной территории                   -    231,1 тыс.м.кв.-89,4%;

- на реконструируемой территории - 27,5 тыс.м.кв.-10,6% 4-5 этажное строительство предусматривается в центральной части города, вдоль основной автотранспортной магистрали, в основном на свободных от застройки территориях.

Объем нового малоэтажного усадебного жилищного строительства составит на расчетный срок 37,6 тыс. м2 .

Площадь приусадебных участков принимается от 10 до 15 соток в зависимости от конкретной планировочной ситуации.

Проектом предусматривается, что во всех существующих планировочных кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструктивная перестройка ветхого жилого фонда.

В целом на конец расчетного срока жилой фонд по этажности и типу застройки составит:

1-2 этажная усадебная застройка               278,1 тыс.м.кв.-39,7%;

2-3- этажная блокированная застройка      92,5 тыс.м.кв.-  13,2%;

4-5- этажная секционная застройка            329,4 тыс.м.кв.-47,1%;.

Соотношение нового жилищного строительства по этажности следующее:

1-2 этажная усадебная застройка                 37,6 тыс.м.кв.-   14,5%;

2-3- этажная блокированная  застройка       41,0 тыс.м.кв.-  15,9%;

4-5- этажная секционная застройка              180,0 тыс.м.кв.-  69,6%.

Распределение жилого фонда и населения по микрорайонам на расчетный срок приведено в таблицах 4.3.1, 4.3.2 .

Таблица 4.3.1

Жилой фонд на расчетный срок

| Наименование районов | Жилой фонд, тыс.м2 |
| --- | --- |
|  | Всего | по этажности | Существующий - сохраняемый | Новое строительство |
|  |  | 4-5 | 2-3 (блок) | 1эт. усадеб-ный | Всего | по этажности | Всего | по этажности |
|  |  |  |  |  |  | 4-5 | 2-3 | 1эт. усадебный |  | 4-5 | 2-3 (блок) | 1эт. усадеб-ный |
| «Калтан» | 313,0 | 167,2 | 53,3 | 92,5 | 217,0 | 87,2 | 37,3 | 92,5 | 96,0 | 80,0 | 16,0 | - |
| «Шушталеп» | 103,1 | - | - | 103,1 | 76,5 | - | - | 76,5 | 26,5 | - | - | 26,6 |
| «Постоянный» | 220,7 | 162,2 | 33,8 | 24,7 | 84,7 | 62,2 | 8,8 | 13,7 | 136,0 | 100,0 | 25,0 | 11,0 |
| «Малышев лог» (правый) | 32,7 | - | 5,4 | 27,3 | 32,7 | - | 5,4 | 27,3 | - | - | - | - |
| «Малышев лог» (левый) | 30,5 | - | - | 30,5 | 30,5 | - | - | 30,5 | - | - | - | - |
| Итого: | 700,0 | 329,4 | 92,5 | 278,1 | 441,4 | 149,4 | 51,5 | 240,5 | 258,6 | 180,0 | 41,0 | 37,6 |

Таблица 4.3.2

Население на расчетный срок.

| Наименование районов | Население, тыс.чел. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе | В существующей - сохраняемой | Новое строительство |
|  |  | 4-5 эт. за-строй-ке | 2-3 эт. блок за строй-ке | 1эт. усадеб-ной застрой-ке | Всего | по этажности | Всего | по этажности |
|  |  |  |  |  |  | 4-5 эт. застрой-ке | 2-3 эт. застрой-ке | 1эт. усадебной за-строй-ке |  | 4-5 эт. за-строй-ке | 2-3 эт. блок застрой-ке | 1эт. усадеб-ной застройке |
| «Калтан» | 12,5 | 6,7 | 2,1 | 3,7 | 8,7 | 3,5 | 1,5 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | - |
| «Шушталеп» | 4,2 | - | - | 4,2 | 3,1 | - | - | 3,1 | 1,1 | - | - | 1,1 |
| «Постоянный» | 8,8 | 6,5 | 1,3 | 1,0 | 3,4 | 2,5 | 0,3 | 0,6 | 5,4 | 4,0 | 1,0 | 0,4 |
| «Малышев лог» (правый) | 1,3 | - | 0,2 | 1,1 | 1,3 | - | 0,2 | 1,1 | - | - | - | - |
| «Малышев лог» (левый) | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| Итого: | 28,0 | 13,2 | 3,6 | 11,2 | 17,7 | 6,0 | 2,0 | 9,7 | 10,3 | 7,2 | 1,6 | 1,5 |

Распределение жилого фонда и населения на вновь застраиваемых территориях приведены в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3.

Распределение жилого фонда и населения (вновь застраиваемые территории)

| Этажность | Территория застройки Га | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | Население тыс.чел | Плот-ность населения чел./га | Плот-ность жилого фонда м2 /га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 этажная усадебная застройка | 43,6 | 37,6 | 1,5 | 34 | 862 |
| 2-3- этажная блокированная застройка | 16,4 | 41,0 | 1,6 | 98 | 2500 |
| 4-5 этажная | 32,0 | 180,0 | 7,2 | 225 | 5625 |
| Итого: | 92,0 | 258,6 |  |  |  |

При застройке новых территорий плотность жилой застройки для соответствующих типов и этажности принята согласно норм СНиП 2.07.01.-89.

В планах администрации города ликвидация ветхого жилья, наращивание объемов жилищного строительства. В этих целях принята целевая программа «Доступное и комфортное жилье» Федеральная программа по сносу ветхого жилья финансируется как из федерального бюджета, так и за счет средств Кемеровской области.

Убыль жилого фонда на расчетный срок составит 39,2 тыс.м2 общей площади, в основном это одноэтажный ветхий фонд. Весь объем сноса связан с заменой ветхого жилья, организацией санитарно-защитных зон, реконструкцией.

Распределение сноса жилого фонда под различные виды строительства приведен в таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.4

Распределение сноса жилого фонда под различные виды строительства

| №п.п | Виды сноса | Убыль тыс.м2 общей площади | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Под жилищное строительство и учреждения обслуживания | 7,8 | 19,9 |
| 2. | Под дороги и инженерные коммуникации | 1,0 | 2,6 |
| 3. | Санитарно-защитные зоны | 19,6 | 50,0 |
| 4. | Подработанные территории | 10,8 | 27,5 |
|  | Итого: | 39,2 | 100,0 |

4.4. Промышленные и коммунально-складские предприятия.

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства представлена следующими предприятиями: МУП «ЖКХ». МУП «УГХ». МУП «МКП», ОАО «Кузбасская электросетевая компания» и др. Структура коммунально-складского сектора в перспективе должна обеспечить эффективное функционирование всех отраслей экономики и жизнедеятельности города. На коммунально-складских территориях предлагается разместить промышленные склады и базы, предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.

| № п.п | Перечень предприятий и организаций муниципального образования. | Специализация |
| --- | --- | --- |
|  | Сельское и лесное хозяйство |
| 1. | Тепличный комплекс «Калтанский» | Производство овощей |
| 2. | Лесхоз | Ведение лесного хозяйства, лесозаготовка |
|  | Промышленность |
| 3. | ОАО «ЮК ГРЭС» | Производство электроэнер-гии |
| 4. | ООО ПК завод «КВОиТ» | Производство котельно –вспомогатель-ного оборудования и трубопрово-дов |
| 5. | ОАО угольная компания «Кузбассразрезуголь» | Добыча угля |
| 6. | ООО «КЗМКа» | Производство металлоконструкций |
| 7. | ООО разрез «Корчакольский» | Добыча угля |
| 8. | Шахта «Шушталепская» | Добыча угля |
| 9. | Шахта «Северный Кандыш» | Добыча угля |
| 10. | Шахта «Троицкая» | Добыча угля |
| 11. | «Сибиргинский разрез» | Добыча угля |
| 12. | Завод по производству силикатного кирпича | Производство силикатного кирпича |
| 13. | ООО «Керамика» | Производство керамических изделий |
| 14. | ОАО «ЮКПК» | Производство железобетона |
| 15. | ООО «Промкомбинат» | Производство железобетона |
| 16. | ООО «КТК» | Прикладка трубопроводов |
| 17. | ОАО «Стройсервис» | Деревообработка |

4.5. Организация системы культурно бытового обслуживания.

Проектом предлагается организовать многоступенчатую систему культурно-бытового обслуживания. Учреждения культурно-бытового обслуживания подразделяются на учреждения повседневного, периодического и эпизодического пользования. Учреждения повседневного пользования размещаются в составе застройки кварталов, периодического –преимущественно в составе центров жилых районов, а учреждения и объекты эпизодического пользования в городском центре.

Проблема поселения -это организация досуга и доступность культурных ценностей. Развитие социальной инфраструктуры должно стать приоритетной задачей на ближайшее десятилетие.

В центр города предусматривается размещение деловых и современных объектов отдыха и развлечений ( культурно-развлекательные центры для детей и взрослых, выставочные залы, спортивные сооружения, парк, предприятия торговли).

Расчет учреждений административного и культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии со СНиП и приведен в таблице 4.5.1. Экспликация учреждений обслуживания приведена в таблице 4.5.2.

Таблица  4.5.1

Расчет учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок

| №п.п. | Наименование | Ед. изме-рения | Норма СНИПА на 1000жит. | Тре-бует-ся по норме | При-нято в проекте всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существ. | Но-вое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Детские учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 1740 | 1792 | 772 | 1020 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | по демографии | 3080 | 3160 | 2260 | 900 |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | 10% от школ. воз. | 350 | 350 | 200 | 150 |
| 4. | Средние специальные учебные заведения | мест | по заданию |  | 400 | 400 | - |
| 5. | Больницы | коек | по заданию | 365 | 365 | 65 | 300 |
| 6. | Поликлиники | посе-щен. смену | по заданию | 980 | 980 | 580 | 400 |
| 7. | Станция скорой медицинской помощи | маш | 1 на 10тыс. чел. | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 8. | Аптеки | объект | по заданию | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 9. | Молочные кухни | порц. сутки | 4 | 1000 | 1000 | - | 1000 |
| 10. | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 на 1реб | 0,3 | 120 | 120 | - | 120 |

Продолжение таблицы 4.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Стадион | га | 0,9 | 22,5 | 22,5 | 10,0 | 15,5 |
| 12. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 | 80 | 2240 | 2240 | - | 2240 |
| 13. | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. пола | 80 | 2240 | 2300 | 600 | 1700 |
| 14. | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | 700 | 700 | - | 700 |
| 15. | Детские оздоровительные учреждения | мест | 20 | 560 | 560 | 100- | 460 |
| 16. | Базы отдыха | мест | 9 | 252 | 252 | - | 252 |
| 17. | Туристские гостиницы | мест | 8 | 224 | 224 | - | 224 |
| 18. | Мотели | мест | 9 | 252 | 252 | - | 252 |
| 19. | Кемпинги | мест | 9 | 252 | 252 | - | 252 |
| 20. | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 | 60 | 1680 | 1680 | - | 1680 |
| 21. | Клубы | посет. мест | 35 | 980 |  | 200 |  |
| 22. | Кинотеатры | мест | 35 | 980 |  | 450- |  |
| 23. | Библиотеки | тыс. книг | 4,5 | 126,0 | 132,3 | 112,3 | 20,0 |
| 24. | Магазины продовольственных товаров | м2 торг.пл. | 100 | 2800 | 2807 | 1947 | 860 |

Продолжение таблицы 4.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Магазины непродовольствен- ных товаров | м2 торг.пл. | 180 | 5040 | 5047 | 2487 | 2560 |
| 26. | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 1120 | 1122 | 342 | 780 |
| 27. | Рынок | м2 торг.пл. | 40 | 1120 | 1120 | 600 | 520 |
| 28. | Магазины кулинарии | м2 торг.пл. | 6 | 168 | 170 | 80 | 90 |
| 29. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 252 | 304 | 150 | 154 |
| 30. | Фабрика-прачечная | кг белья в смену | 110 | 3080 | 3080 | - | 3080 |
| 31. | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 280 | 280 | - | 280 |
| 32. | Фабрика химчистки | кг вещей в смену | 7,4 | 207 | 207 | - | 207 |
| 33. | Химчистка самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 112 | 112 | - | 112 |
| 34. | Гостиница | мест | 6 | 168 | 170 | 70 | 100 |
| 35. | Бани | мест | 5 | 140 | 140 | 60 | 80 |
| 36. | Отделения связи | объект |  | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 37. | Отделения банков | 1 опер. касса | 1 опер. касса на 10-30 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 38. | Отделения и филиалы сберегательного банка | опер. мест | 1 на 2-3 тыс.чел. | 14 | 14 | 4 | 10 |

Окончание таблицы 4.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Городской суд | судья | 1 на 30тыс. чел. | 2 | 2 | 2 | - |
| 40. | Юридическая консультация | раб. место | 1 юрист на 10 тыс.чел. | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 41. | Нотариальная контора | раб. место | 1 нотар. на 30 тыс.чел. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 42. | ЖЭО | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 43. | Пункт приема вторсырья | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 2 | 2 | - | 2 |
| 44. | Пожарное депо | пож. авт. |  | 12 | 12 | 4 | 8 |
| 45. | Общественные уборные | прибор | 1на 1тыс. жит. | 28 | 28 | - | 28 |
| 46. | Кладбище | Га | 0,24 | 7,0 | 18,9 | 1,5 | 17,4 |

Таблица 4.5.2

Экспликация предприятий и учреждений обслуживания

| № по плану | Наименование учреждений | Ед. измере-ния | Емкость | Строитель-ный объем куб.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Административные, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1. | Администрация города | объект | 1 | 9200 | сущ. «Калтан» |
| 2. | Церковь | объект | 1 |  | сущ. «Калтан» |
| 3. | БТИ ,Сбербанк РФ, мировой суд ( на 1 этаже) | объект | 1 | 1225 | сущ. «Калтан» |
| 4. | Банк "Уралсиб" | объект | 1 | 2100 | сущ. «Калтан» |

Продолжение таблицы 4.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Суд | объект | 1 | 1650 | сущ. «Калтан» |
| 6. | Почтамт | объект | 1 | 2300 | сущ. «Калтан» |
| 7. | Гостиница | объект | 1 | 380 | сущ. «Калтан» |
| 8. | Вокзал | объект | 1 | 3600 | сущ. «Калтан» |
| 9. | Часовня | объект | 1 |  | сущ. «Калтан» |
| 10. | Милиция | объект | 1 | 1340 | сущ. «Калтан» |
| 11. | Административно-деловое учреждение | объект | 1 | 15750 | проект «Постоянный» |
| 12. | Отделение связи | объект | 2 | 2*1200 | проект «Постоянный»- 1 очередь, «Шушталеп»- расч. срок |
| 13. | Отделение сберегательного банка | объект | 4 | 4*950 | проект «Постоянный»- 1 очередь, «Шушталеп»- расч. срок, «Калтан»- 1 очередь, «Калтан»- расч. срок |
| 14. | Гостиница | мест | 100 | 7500 | проект «Постоянный» |
|  | Культурно-просветительные учреждения |
| 15. | Музей (на 1 этаже) | объект | 1 | 980 | сущ. «Калтан» |
| 16. | Дом культуры | мест | 250 | 7200 | сущ. «Калтан» |
| 17. | Кинотеатр "Молодежный" | мест | 200 | 6700 | сущ. «Калтан» |
| 18. | Клуб | мест | 100 | 3000 | сущ. п.Постоянный |
| 19. | Клуб | мест | 100 | 2950 | сущ. «Малышев лог»(правый) |
| 20. | Музыкальная школа | мест | 100 | 1800 | сущ. «Калтан» |
| 21. | Библиотека детская (на 1 этаже) | тыс.кн. | 37,3 | 1360 | сущ. «Калтан» |
| 22. | Школа искусств | мест | 100 | 1650 | сущ. «Калтан» |

Продолжение таблицы 4.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Библиотека взрослая (на 1 этаже) | тыс.кн. | 75,0 | 2200 | сущ. «Калтан» |
| 24. | Развлекательный комплекс с кинозалом на 300 мест | объект | 1 | 12500 | проект «Постоянный»- 1 очередь |
| 25. | Кинокомплекс с залом на 400 мест, с библиотекой на 20 тыс.книг и медиотекой | объект | 1 | 16400 | проект «Постоянный» |
| 26. | Детский развлекательный центр с кинозалом на 200 мест | объект | 1 | 8800 | проект «Калтан» |
|  | Учреждения физкультуры и спорта |
| 27. | Стадион со спортзалом 365 м2 | Га | 10 | 1920 | сущ. «Калтан» |
| 28. | Открытые спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 29. | Спортивный комплекс с залом 1200 кв.м. и бассейном 700кв.м. | объект | 1 | 14000 | проект «Постоянный» |
| 30. | Спортивный зал | м2 | 2*250 | 2*1800 | проект «Постоянный», «Калтан» |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 31. | Больница | коек | 25 | 1100 | сущ. «Постоянный» |
| 32. | Поликлиника взрослая | пос./ смену | 380 | 4560 | сущ. «Калтан» |
| 33. | Больница | коек | 40 300 | 1400 16000 | сущ. «Калтан»-40, новая- 300 коек |
| 34. | Реабилитационный центр «Надежда» | мест | 100 | 2700 | сущ. «Калтан» |
| 35. | Санаторий» | коек | 100 | 4850 | сущ. «Калтан» |
| 36. | Поликлиника детская (на 1 этаже) | пос./ смену | 200 | 3300 | сущ. «Калтан» |
| 37. | Поликлиника | пос./ смену | 400 | 6200 | проект «Постоянный» |
| 38. | Станция скорой помощи | маш | 4 | 2400 |  |
| 39. | Аптека | объект | 4 | 4*600 | сущ. «Калтан»-2, проект-2 «Постоянный», «Шушталеп» |
| 40. | Молочная кухня | порц. | 1000 | 1200 | проект «Постоянный» |
| 41. | Детский оздоровительный центр | коек | 40 | 2650 | сущ. «Калтан» |
|  | Общеобразовательные школы |

Продолжение таблицы 4.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Школа № (объединенные 14 и 12) | мест | 1030 | 19780 | сущ. «Калтан» |
| 43. | Школа №15 | мест | 380 | 7900 | сущ. «Постоянный» |
| 44. | Школа №18 | мест | 380 | 7650 | сущ. «Калтан» |
| 45. | Школа №24 | мест | 120 | 2940 | сущ. «Шушталеп» |
| 46. | Школа №29 | мест | 250 | 5300 | сущ. «Малышев лог»(лев.) |
| 47. | Вечерняя школа | мест | 100 | 1800 | сущ. «Калтан» |
| 48. | Школа | Мест | 900 | 19350 | проект «Постоянный» |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 49. | Детский сад №1 | мест | 60 | 1680 | сущ. «Калтан» |
| 50. | Детский сад №7 | мест | 102 | 2570 | сущ. «Постоянный» |
| 51. | Детский сад №10 | мест | 50 | 1400 | сущ. «Малышев лог»(пр.) |
| 52. | Детский сад №15 | мест | 90 | 2610 | сущ. «Постоянный» |
| 53. | Детский сад №23 | мест | 100 | 2800 | сущ. «Калтан» |
| 54. | Детский сад №24 | мест | 160 | 5250 | сущ. «Калтан» |
| 55. | Детский сад №38 | мест | 160 | 5250 | сущ. «Калтан» |
| 56. | Детский сад №41 | мест | 50 | 1400 | сущ. «Калтан» |
| 57. | Детский сад | мест | 3*280 | 3*8325 | Проект «Калтан», «Постоянный»- 1 очередь (2 объекта) |
| 58. | Детский сад | мест | 2*90 | 2*3150 | Проект «Постоянный», «Калтан»- 1 очередь |
|  | Средние специальные учебные заведения |
| 59. | ПТУ | мест | 400 | 7200 | сущ. «Калтан» |
| 60. | Спец ПТУ |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 4.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения торговли |
| 61. | Торговый комплекс | м2 /торг.пл. | 1200 | 9600 | проект «Постоянный»- 1 очередь |
| 62. | Универсальный магазин | м2 /торг.пл. | 6*320 | 6*2560 | проект «Постоянный»-1 очередь (3 объекта), «Шушталеп»- расч. срок, «Калтан» (2объекта) |
| 63. | Продовольственный магазин | м2 /торг.пл. | 2*150 | 2*1050 | проект «Постоянный», «Малышев лог» (левый) |
| 64. | Продовольственный магазин - Губернский («Каравай») | м2 /торг.пл. | 143 | 850 | сущ. «Калтан» |
| 65. | Продовольственный магазин«Кедр» | м2 /торг.пл. | 43 | 300 | сущ. «Калтан» |
| 66. | Продовольственный магазин «Хороший» | м2 /торг.пл. | 50 | 350 | сущ. «Калтан» |
| 67. | Продовольственный магазин «Пламя» | м2 /торг.пл. | 40 | 260 | сущ. «Калтан» |
| 68. | Продовольственный магазин №3 пр.Мира 40а | м2 /торг.пл. | 58 | 360 | сущ. «Калтан» |
| 69. | Продовольственный магазин «Лидер» | м2 /торг.пл. | 70 | 440 | сущ. «Постоянный» |
| 70. | Магазин смешанных товаров «Продукты» | м2 /торг.пл. | 30 | 190 | сущ. «Малышев лог»(лев.) |
| 71. | Продовольственный магазин ?40 | м2 /торг.пл. | 45 | 280 | сущ. «Малышев лог»(лев.) |
| 72. | Магазин смешанных товаров «Алиса» | м2 /торг.пл. | 54 | 350 | сущ. «Шушталеп» |
| 73. | Продовольственный магазин «Альфа» | м2 /торг.пл. | 54 | 350 | сущ. «Калтан» |
| 74. | Продовольственный магазин «Десятка» | м2 /торг.пл. | 63 | 390 | сущ. «Постоянный» |

Продолжение таблицы 4.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. | Продовольственный магазин «Продукты» (ул.Покрышкина 18) | м2 /торг.пл. | 45 | 280 | сущ. «Малышев лог»(пр.) |
| 76. | Продовольственный магазин «Продукты» (ул. Комсомольская 6) | м2 /торг.пл. | 49 | 300 | сущ. «Калтан» |
| 77. | Продовольственный магазин «Кулинария» | м2 /торг.пл. | 105 | 660 | сущ. «Калтан» |
| 78. | Магазин смешанных товаров(ул. Набережная103) | м2 /торг.пл. | 35 | 220 | сущ. «Малышев лог»(пр.) |
| 79. | «Спорт, рыбалка, туризм» | м2 /торг.пл. | 62 | 385 | сущ. «Калтан» |
| 80. | Продовольственный магазин №79 ж/д | м2 /торг.пл. | 116 | 375 | сущ. «Калтан» |
| 81. | Продовольственный магазин «Парус» | м2 /торг.пл. | 33 | 210 | сущ. «Постоянный» |
| 82. | Продовольственный магазин «Океан» | м2 /торг.пл. | 49 | 310 | сущ. «Калтан» |
| 83. | Продовольственный магазин «Бриз» | м2 /торг.пл. | 35 | 220 | сущ. «Калтан» |
| 84. | Магазин смешанных товаров (ул. Покрышкина 14) | м2 /торг.пл. | 85 | 585 | сущ. «Малышев лог»(пр.) |
| 85. | Продовольственный магазин «Светлана» | м2 /торг.пл. | 82 | 530 | сущ. «Калтан» |
| 86. | Магазин смешанных товаров «Огонек» | м2 /торг.пл. | 105 | 655 | сущ. «Шушталеп» |
| 87. | «Вся мебель» | м2 /торг.пл. | 148 | 1120 | сущ. «Калтан» |
| 88. | Продовольственный магазин (пр. Мира 17) | м2 /торг.пл. | 60 | 380 | сущ. «Калтан» |
| 89. | Продовольственный магазин «Угловой» | м2 /торг.пл. | 37 | 240 | сущ. «Калтан» |

Продолжение таблицы 4.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90. | Непродовольственный магазин №2 «Искра» | м2 /торг.пл. | 400 | 2640 | сущ. «Калтан» |
| 91. | Непродовольственный магазин №3 «Незабудка» | м2 /торг.пл. | 111 | 710 | сущ. «Калтан» |
| 92. | Непродовольственный магазин «Уют» | м2 /торг.пл. | 382 | 3050 | сущ. Калтан |
| 93. | Непродовольственный магазин «Мечта» | м2 /торг.пл. | 123 | 790 | сущ. «Калтан» |
| 94. | Магазин смешанных товаров Чибис-53» | м2 /торг.пл. | 285 | 1940 | сущ. «Калтан» |
| 95. | Непродовольственный магазин «Акварель» | м2 /торг.пл. | 44 | 270 | сущ. «Калтан» |
| 96. | Магазин смешанных товаров «Автозапчасти» | м2 /торг.пл. | 35 | 220 | сущ. «Калтан» |
| 97. | Непродовольственный магазин «Солнечный» | м2 /торг.пл. | 75 | 460 | сущ. «Калтан» |
| 98. | Магазин смешанных товаров | м2 /торг.пл. | 120 | 785 | сущ. «Калтан» |
| 99. | Продовольственный магазин «Любой каприз» | м2 /торг.пл. | 56 | 348 | сущ. «Калтан» |
| 100. | Непродовольственный магазин «Наташа» | м2 /торг.пл. | 55 | 340 | сущ. «Калтан» |
| 101. | Продовольственный магазин «Минимаркет» | м2 /торг.пл. | 31 | 190 | сущ. «Калтан» |
| 102. | Непродовольственный магазин «Автомагазин» | м2 /торг.пл. | 56 | 365 | сущ. «Калтан» |
| 103. | Продовольственный магазин ?7 | м2 /торг.пл. | 68 | 440 | сущ. «Калтан» |
| 104. | Непродовольственный магазин «Танго» | м2 /торг.пл. | 35 | 220 | сущ. «Калтан» |
| 105. | Продовольственный магазин «Триада» | м2 /торг.пл. | 35 | 220 | сущ. «Калтан» |

Продолжение таблицы 4.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106. | Непродовольственный магазин «Веко» | м2 /торг.пл. | 70 | 445 | сущ. «Постоянный» |
| 107. | Непродовольственный магазин «Азалия» | м2 /торг.пл. | 70 | 450 | сущ. «Калтан» |
| 108. | Магазин смешанных товаров «Гермес» | м2 /торг.пл. | 54 | 345 | сущ. «Постоянный» |
| 109. | Непродовольственный магазин «Солнышко» | м2 /торг.пл. | 35 | 220 | сущ. «Калтан» |
| 110. | Непродовольственный магазин «Стройматериалы» | м2 /торг.пл. | 30 | 190 | сущ. «Калтан» |
| 111. | Непродовольственный магазин «Любимчик» | м2 /торг.пл. | 36 | 230 | сущ. «Калтан» |
| 112. | Продовольственный магазин «Продукты»(ул. Тургенева 5) | м2 /торг.пл. | 35 | 225 | сущ. «Калтан» |
| 113. | Непродовольственный магазин «Цветы» | м2 /торг.пл. | 39 | 240 | сущ. «Калтан» |
| 114. | Продовольственный магазин (ул.Невского 1) | м2 /торг.пл. | 25 | 160 | сущ. «Малышев лог»(пр.) |
| 115. | Рынок | м2 /торг.пл. | 500 | 2800 | сущ. «Калтан» |
| 116. | Продовольственный магазин "Чибис" | м2 /торг.пл. | 120 | 770 | сущ. «Калтан» |
| 117. | Сельскохозяйственный рынок | м2 /торг.пл. | 100 | 920 | сущ. «Калтан» |
| 118. | Магазин "Орион" | м2 /торг.пл. | 80 | 495 | сущ. «Калтан» |
| 119. | Рынок | м2 /торг.пл. | 520 | 3600 | проект «Постоянный» |
|  | Предприятия общественного питания |
| 120. | Кафе «Визит» | мест | 48 | 540 | сущ. «Калтан» |
| 121. | Столовая ЮК ГРЭС | мест | 80 | 2450 | сущ. «Калтан» |

Окончание таблицы 4.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122. | Столовая ЮК ПК | мест | 50 | 780 | сущ. «Калтан» |
| 123. | Столовая КВОиТ | мест | 72 | 560 | сущ. «Калтан» |
| 124. | Столовая "Калтанмясопродукт" | мест | 92 | 2570 | сущ. «Калтан» |
| 125. | Ресторан | мест | 180 | 3720 | проект «Постоянный»- 1 очередь |
| 126. | Кафе | мест | 6*100 | 6*2100 | проект 1 очередь «Калтан» (2 объекта), «Постоянный» (3 объекта), расч.срок «Шушталеп» (1 объект) |
|  | Предприятия бытового обслуживания |
| 127. | Дом быта | раб.мест | 150 | 1750 | сущ. «Калтан» |
| 128. | Дом быта | раб.мест | 70 | 2800 | проект «Постоянный» |
| 129. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7*12 | 7*600 | проект -1 очередь «Постоянный» (4 объекта), «Калтан» (2 объекта», «Шушталеп» (1 объект» |
|  | Коммунальные предприятия |
| 130. | Бани | мест | 60 | 980 | сущ. «Постоянный» |
| 131. | Бани | мест | 2*40 | 2*1200 | проект «Постоянный»- 1 очередь |
| 132. | ЖЭО | объект | 2 | 2*600 | проект «Постоянный»- 1 очередь , «Калтан» - расч. срок |
| 133. | Пожарное депо | маш. | 4 | 5900 | сущ. «Малышев лог» (правый) |
| 134. | Пожарное депо | маш. | 8 | 11200 | проект «Постоянный»- 1 очередь |

4.6. Транспорт.

Проектное решение в части развития транспорта г. Калтан опирается на положения настоящего генерального плана, существующие тенденции развития городской транспортной инфраструктуры и решения, заложенные в проекте генплана города 1989 года (Кузбассгражданпроект).

Цели развития транспортной инфраструктуры направлены на увеличение коммуникативной связанности территорий города, преодоление разобщенности городских территорий, сокращение общего времени затрачиваемого горожанами, как на внешние, так и на внутригородские передвижения. В связи с этим проектом предлагается решить следующие задачи:

- повысить плотность улично-дорожной сети;

- связать системой магистральных улиц, маршрутами общественного транспорта - основные структурные элементы города (районы нового капитального строительства, центр города, отдаленные районы усадебной застройки ;

- снизить негативное воздействие городского транспорта на городскую среду (шум, загрязнение атмосферы);

- распределить потоки грузового и пассажирского транспорта внешнего и внутреннего;

- создать условия для увеличения общей мобильности населения;

- сформировать систему пешеходных связей взаимоувязанную с системой озелененных и рекреационных пространств, согласующуюся и дополняющую транспортную систему города.

4.7.1. Внешний транспорт.

а) Железнодорожный транспорт.

Дополнительного развития объектов магистрального ж.д. транспорта по условиям развития промышленности г.Калтан не требуется.

В рамках развития отдельных промышленных предприятий возможно строительство железнодорожных веток (вне территорий предприятий), что может повлечь необходимость корректировки данного генерального плана или быть предусмотрено в проекте планировки отдельных частей города.

С целью снижения шумового воздействия железнодорожной  магистрали на жилые территории проектом предусмотрено устройство шумозащитных экранов протяженностью - 4.1 км на 1 очередь и 0.97 км на расчетный срок.

б) Автомобильный транспорт.

Внешние автомобильные связи города складываются из производственно-трудовых связей с местами приложения труда (разрез Калтанский, разрез Корчакольский, проектируемая шахта Троицкая предприятия и учреждения г. Осинники и г. Новокузнецк), а также деловых и культурно-бытовых связей с населенными пунктами Новокузнецкой агломерации.

Проектируемая система магистралей обеспечивает связь основных структурных элементов городского плана с внешними автодорогами.

в)Речной транспорт.

Речной транспорт не проектируется в связи с отсутствием судоходства на р. Кондома.

г) Воздушный транспорт.

Проектом предусматривается улучшение общей транспортной доступности аэропортов, находящихся в    городах Кемерово и Новокузнецк.

4.7.2. Городской транспорт.

Городской транспорт г. Калтан, осуществляющий внутригородские и внешние перевозки, представлен следующими видами транспорта: автомобильный пассажирский, индивидуальный и грузовой.

В соответствии с общими тенденциями предполагается дальнейший рост уровня автомобилизации и как следствие увеличения доли индивидуальных транспортных средств в общем транспортном потоке. Однако проектом предусмотрено развитие системы общественного транспорта. Предлагается стимулировать развития пассажирского транспорта, в целях обеспечения возрастающей мобильности населения и общего снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть.

Общий годовой размер перевозок постоянного городского населения на расчетный срок может быть определен как произведение количества населения на его годовую учетную транспортную подвижность.

Р = Р1 х N1 + Р2 х N2 +Р3 х N3

где:

Р1- количество трудоспособного населения на расчетный срок;

Р2- количество пенсионеров на расчетный срок;

Р3- количество детей на расчетный срок;

N1 — количество транспортных передвижений в год трудоспособного населения (учетная транспортная подвижность);

N2 — количество транспортных передвижений пенсионеров в год (учетная транспортная подвижность);

N3 — количество транспортных передвижений детей в год (учетная транспортная подвижность);

В соответствии с федеральным законом от 31 марта 2006 г. N 44-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации", транспортная подвижность населения должна составлять не менее:

трудоспособное население - 619

пенсионеры - 150

дети — 396

Р = 4760х396 + 16890х619 + 6350х150 = 13292370 поездок в год.

Таким образом транспортная система города должна обеспечивать не менее 13292370 поездок в год.

Для организации доставки детей, проживающих вне пешеходной доступности, в дошкольные и школьные учреждения необходимо организовать специальные маршруты «школьных» автобусов. Примерная численность школьников проживающих за пределами пешеходной доступности — 950 чел.

4.7.3. Улично-дорожная сеть.

Развитие улично-дорожной сети продиктовано архитектурно-планировочными решениями.

На основании характера транспортных связей принята следующая классификация улиц и дорог города:

1. Магистральные дороги и улицы с регулированием движения для связи в пределах города селитебной зоны с промышленными предприятиями и общественным центром и внешними автодорогами Осинники – Калтан и г. Калтан – Малиновка.

2. Улицы и дороги местного значения (в жилой и производственной зонах) для транспортной связи микрорайонов, групп жилых домов, промышленных и коммунальных зон с магистральными улицами.

Проектируемая система магистралей связывает основные структурные элементы городского плана: места проживания, места приложения труда, рекреационные зоны.

Максимальная (пиковая) нагрузка на уличную сеть прогнозируется в периоды массового передвижения населения к местам приложения труда, учебы и обратно.

Территория города условно разделена на транспортные районы (места проживания, районы компактного размещения мест приложения труда). Всего восемь транспортных районов в том числе 4 района вне городской черты (направления внешних трудовых миграций). Таким образом, в расчете принимают участие 8 конечных точек передвижений (к местам работы, учебы) и 4 точки исходных передвижений (места проживания) см. рис. 6.

Расчет пиковых пассажиропотоков на основных направлениях транспортных передвижений произведен по формуле:

Фт-нNпр.Краз.Кпп.60

Ппр =  ------------------------------- Кд.к.б.

Траз

где:

Ппр — расчетный пассажиропоток в одном направлении

Фт-н – коэффициент пользования транспортом (0.8)

Nпр. – общее число работающих в пределах транспортного района

Краз. – коэффициент раздвижки начала работы (0.3)

Кпп. – коэффициент прибытия к месту работы в течении времени Траз. (0.7)

Траз. – время раздвижки прибытия трудящихся к месту работы (15 мин)

Кд.к.б. – коэффициент учитывающий наложение на время пиковых трудовых передвижений – деловых и культурно бытовых поездок (с учетом раздвижки на 8 часовой рабочий день – 1.1)

Распределение пассажиропотоков между направлениями движения (исходные и конечные точки передвижения) осуществлено равномерно по территории города и пропорционально проживающему населению расчетных транспортных потоков.

Распределение расчетных пиковых пассажиропотоков (пассажиров в час) между транспортными районами представлен в таблице 4.7.3.1.

Таблица 4.7.3.1.

| № транспортного района (конечного) | в 1 | в 2 | в 3 | в 4 | в 5 | в 6 | в 7 | в 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № транспортного района (исходного) | работающее население// количество мест приложения труда в районе | 5505 раб.мест 36.7% | 1296 раб.мест 8.6 | 1100 раб.мест 7.3% | 825 раб.мест 5.5% | 1550 раб.мест 10.3% | 500 раб.мест 3.3% | 1720 раб.мест 11.5% | 2470 раб.мест 16.5% |
| Из 1 | 6250 чел -45% | 916 | 431 | 366 | 610 | 517 | 166 | 650 | 822 |
| Из 2 | 2100 чел – 15% | 610 | 72 | 122 | 92 | 172 | 56 | 191 | 275 |
| Из 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из 5 | 1250 чел – 9% | 366 | 87 | 73 | 55 | 52 | 33 | 115 | 164 |
| Из 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из 8 | 4400 чел – 31% | 1261 | 297 | 252 | 189 | 356 | 115 | 394 | 283 |

Примечания:

- количество мест приложения труда складывается из работающих на промышленных предприятиях транспортного района и работающих в обслуживающей группе предприятий пропорционально численности населения района, а также числа обучающихся в ВУЗах г. Новокузнецка (1120 чел).

- для передвижений внутри транспортных районов коэффициент пользования транспортом принят 0.45.

Основные направления пассажирских перевозок осуществляемых по системе магистральных улиц города разделены на отдельные отрезки с различной интенсивностью пассажиропотоков.

Расчет распределения пассажиропотоков по отдельным отрезкам транспортной системы для утреннего часопика приведен в в таблице 4.7.3.2.

Таблица 4.7.3.2.

| Отрезки картограммы пассажиропотоков (прямое направление/встречное) | Пассажиропотоки направление 1 (прямое) Пасс/час | Пассажиропотоки направление 2 (встречное) Пасс/час |
| --- | --- | --- |
| 1-2/2-1 | 370 | - |
| 2-3/3-2 | 3854 | 878 |
| 3-4/4-3 | 946 | - |
| 3-5/5-3 | 2679 | 2454 |
| 3-6/6-3 | 2477 | 2116 |
| 5-7/7-5 | 2048 | 1225 |
| 7-8/8-7 | 1350 | - |
| 6-9/9-6 | 1936 | 890 |
| 9-10/10-9 | 971 | 846 |
| 10-11/11-10 | 946 | - |

Примечание: прямое направление – от центра г. Калтан, встречное к центру.

1* - пассажиропоток внутри района делится на 2 направления (прямое, встречное).

Картограмму пиковых пассажиропотоков см. рис. 6.

Максимальный пассажиропоток прогнозируется по направлению ул. Комсомольская – 3854 пасс/час.

Распределение пассажиропотока между видами транспорта по формуле:

П пр. = Ктр. П пр. +  К л. тр. П пр.

Где:

П пр. – расчетный пассажиропоток;

Ктр. – коэффициент долевого участия в перевозках общественного транспорта;

К л. тр. - – коэффициент долевого участия в перевозках индивидуального транспорта (0.25).

К тр. =  0.75

Количество пассажиропотока перевезенного общественным (и ведомственным) автобусным транспортом

П пр. тр. = 3854 х 0.75 = 2890 пасс/час

Количество транспортных средств (автобусов) 2890 пасс/час / 50 = 58 автобусов/час.

Количество пассажиропотока перевезенного индивидуальным транспортом

П л. тр. = 3854 х 0.25 = 963 пасс/час

Коэффициент наполнения транспортного средства – 1.6.

Количество транспортных средств (автомобилей) 963 пасс/час / 1.6 = 602 автомобиля/час.

Пропускная способность одной полосы движения индивидуального транспорта – 700 автомобиля/час.

Таким образом, с данным транспортным потоком 602 автомобиля и 58 автобусов в час справится улица шириной 7 м (по одной полосе движения в каждом направлении).

Рис. 6. Картограмма пиковых пассажиропотоков (пасс/час).

Уровень автомобилизации на расчетный срок принимается – 250 авто на тыс. жит. При увеличении уровня автомобилизации принятая в проекте транспортная система начнет испытывать пиковые перегрузки.

Для снижения транспортной нагрузки на ул. Комсомольская проектом предусмотрено параллельное трассирование 2 грузовых улиц по промышленной зоне.

Протяженность  магистральных улиц составляет – 34.77 км

Плотность магистральной улично-дорожной сети в пределах городской черты составляет  1.18 км/км кВ.

5. Проектная организация инженерной инфраструктуры и благоустройство           территории.

  - Теплоснабжение.

Тепловые нагрузки.

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

- по существующей жилой застройке и объектам соцкультбыта, действующим промпредприятиям  - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов приняты следующие исходные данные:

- Расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления tн.р.о.= -39оС

- То же для систем вентиляции tн.р.в.= -24 оС.

- Расчетная численность населения на I очередь строительства – 26,0 тыс. чел.

- Общая площадь I – ой очереди строительства – 598,0 тыс. м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 23,0 м2.

- Расчетная численность населения на расчетный срок – 28 тыс. чел.

- Общая площадь строительства на расчетный срок – 700,0 тыс. чел. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 25,0 м2.

По проектируемой жилой застройке общие тепловые расходы на отопление и горячее водоснабжение зданий определены по удельным показателям на 1м2 общей площади, которые на I очередь строительства составят:

для 1-2 этажной застройки qo = 198,86 Вт;

для 3-4 этажной застройки qo = 121,66 Вт;

для 5 этажной и более застройки qo = 107,26 Вт.

На расчетный срок строительства удельные показатели теплового расхода  на 1м2 общей площади составят:

для 1-2 этажной застройки qo = 197,80 Вт;

для 3-4 этажной застройки qo = 120,0 Вт;

для 5 этажной и более застройки qo = 105,60 Вт.

Расходы тепла для учреждений культурно-бытового обслуживания определены по аналогам типовых проектов и по укрупненным показателям.

Суммарное теплопотребление  на I очередь строительства по жилым районам приведено в таблице № 5.1.1.

Суммарный расход тепла на расчетный срок строительства по жилым районам приведен в таблице № 5.1.2.

Суммарные расходы тепла по жилым районам с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства, расчетный срок строительства приведены в таблицах № 5.1.3, № 5.1.4 соответственно.

Расходы тепла на I очередь строительства, расчетный срок строительства (без учета расхода тепла на 1-2 эт. застройку усадебного типа) приведены в таблицах № 5.1.5, № 5.1.6 соответственно.

Суммарные тепловые нагрузки по городу сведены в таблицу № 5.1.7.

I очередь строительства.

Суммарная тепловая нагрузка на I очередь строительства в целом по городу составит 91,15 МВт (78,37 Гкал/час).

Общая тепловая нагрузка по жилым районам с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства по городу увеличится на 30,72 МВт (26,41 Гкал/час) и составит 71,15 МВт (61,18 Гкал/час). Увеличение тепловой нагрузки связано с предполагаемой многоэтажной застройкой районов «Калтан», «Постоянный».

Теплоснабжение районов города «Калтан», «Шушталеп», «Постоянный» на I очередь строительства сохранится от ЮК ГРЭС.

Общая тепловая нагрузка по жилым районам без учета расхода тепла на малоэтажную застройку на I очередь строительства приведена в таблице №5 и составит 66,65 МВт (57,31 Гкал/час). Теплоснабжение малоэтажных жилых домов, запроектированных на I очередь строительства, предлагается решить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ–2М и КЧМ–3М. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе. Также возможно осуществить теплоснабжение отдельных объектов от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

На I очередь строительства расход тепла по промышленным предприятиям ориентировочно составит 20,0 МВт (17,2 Гкал/час). Увеличение теплопотребления по промышленной зоне вызвано развитием малого предпринимательства в производственном секторе экономики города. Теплоснабжение вновь создаваемых промышленных предприятий на I очередь строительства предлагается решить от ЮК ГРЭС.

В целях повышения надежности, на I очередь строительства для подачи расчетного количества тепла от ЮК ГРЭС к жилым районам «Постоянный», «Калтан» предлагается переложить часть существующих теплотрасс на теплотрассы большего диаметра. Кроме того, предусматривается сооружение ЦТП в районе «Постоянный». В существующих ЦТП и ИТП на Iочередь строительства предлагается установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми индивидуальными тепловыми пунктами существенно снизит затраты на теплоснабжение и позволит исключить случаи дефицита тепловой энергии, особенно при подключении новых абонентов.

Система теплоснабжения района «Постоянный» - закрытая, двухтрубная, района «Калтан» - открытая, двухтрубная. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения предусматривается в ИТП по открытой схеме при помощи клапанов смешения.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов, местоположение ЦТП должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Объемы работ и стоимость объектов теплоснабжения на I очередь строительства приведены в таблице № 8.

Тепловые сети.

Схема тепловых сетей г.Калтан двухтрубная, радиально-тупиковая..

Прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей предусматривается надземная, а также в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа по серии 3.006-2. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В20 ГОСТ 10705-80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – стальная.

Изоляция труб при надземной прокладке предусматривается из матов минераловатных прошивных из стеклоткани по ГОСТ 21880-94 с покровным слоем из оцинкованной стали. Изоляция труб при подземной прокладке предусматривается матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем «URSA» ТУ 5763-002-00287697-97  М-17, М-11 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ

Тепловые удлинения воспринимаются естественными поворотами трассы. Для предотвращения коррозии трубопроводов от блуждающих токов при подземной прокладке предусматривается устройство  стальных токопроводящих перемычек в камерах. Дренаж теплосети осуществляется через дренажные колодцы.

Тепловую изоляцию трубопроводов  и оборудования выполнить по серии 7.903-9 в.1 и СНиП 41-03-2003.

Расчетный срок строительства.

Суммарная тепловая нагрузка на расчетный срок строительства в целом по городу составит 115,5 МВт (99,30 Гкал/час).

Общая тепловая нагрузка по жилым районам с учетом объектов соцкультбыта составит 90,50 МВт (77,82 Гкал/час).

Теплоснабжения жилой застройки  города и объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от ЮК ГРЭС.

Общая тепловая нагрузка по жилым районам (без учета расхода тепла на малоэтажную застройку) на расчетный срок строительства приведена в таблице №6 и составит 82,98 МВт (71,35 Гкал/час). Теплоснабжение жилых малоэтажных домов возможно решить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ–2М и КЧМ–3М.

На расчетный срок строительства расход тепла по промышленным предприятиям составит 25,0 МВт (21,5 Гкал/час). Теплоснабжение промышленных предприятий на расчетный срок строительства сохранится от ЮК ГРЭС и от собственных котельных.

| Суммарный расход тепла на I очередь строительства по жилым районам Таблица № 5.1.1. |
| --- |
| Наименование районов | Существующий жилой фонд сохраняемый | I очерель строительства |
|  |  | Новое строительство | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  | Жилая площадь, тыс. м2 | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
|  | 1 эт. | 2-3 эт. | 4-5 эт. |  |  | 1 эт. | 2-3 эт. | 4-5 эт. |  |  |  |  |
| Калтан | 104,50 | 37,30 | 5,97 | 87,20 | 10,46 | 16,43 | 14,13 |  |  |  |  | 45,50 | 5,01 | 5,01 | 4,30 | 21,44 | 18,43 |
| Шушталеп | 76,50 |  |  |  |  |  |  | 21,00 | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 | 3,61 | 4,20 | 3,61 |
| Постоянный | 17,50 | 8,80 | 1,41 | 62,20 | 7,46 | 8,87 | 7,63 | 1,50 | 0,30 | 4,00 | 0,48 | 58,00 | 6,38 | 7,16 | 6,16 | 16,03 | 13,79 |
| Малышев лог (правый) | 27,30 | 5,40 | 0,86 |  |  | 0,86 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,74 |
| Малышев лог (левый) | 41,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 267,10 | 51,50 | 8,24 | 149,40 | 17,92 | 26,16 | 22,50 | 22,50 | 4,50 | 4,00 | 0,48 | 103,50 | 11,39 | 16,37 | 14,07 | 42,53 | 36,57 |
| Суммарный расход тепла на расчетный срок строительства по жилым районам Таблица № 5.1.2. |  |
| Наименование районов | Существующий жилой фонд сохраняемый | Расчетный срок строительства |
|  |  | Новое строительство | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  | Жилая площадь, тыс. м2 | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
|  | 1 эт. | 2-3 эт. | 4-5 эт. |  |  | 1 эт. | 2-3 эт. | 4-5 эт. |  |  |  |  |
| Калтан | 92,50 | 37,30 | 5,97 | 87,20 | 10,46 | 16,43 | 14,13 |  |  | 16,00 | 1,92 | 80,00 | 8,80 | 10,72 | 9,22 | 27,15 | 23,35 |
| Шушталеп | 76,50 |  |  |  |  |  |  | 26,60 | 5,32 |  |  |  |  | 5,32 | 4,57 | 5,32 | 4,57 |
| Постоянный | 13,70 | 8,80 | 1,41 | 62,20 | 7,46 | 8,87 | 7,63 | 11,00 | 2,20 | 25,00 | 3,00 | 100,00 | 11,00 | 16,20 | 13,93 | 25,07 | 21,56 |
| Малышев лог (правый) | 27,30 | 5,40 | 0,86 |  |  | 0,86 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,74 |
| Малышев лог (левый) | 30,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 240,50 | 51,50 | 8,24 | 149,40 | 17,92 | 26,16 | 22,50 | 37,60 | 7,52 | 41,00 | 4,92 | 180,00 | 19,80 | 32,24 | 27,72 | 58,41 | 50,22 |
| Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 5.1.3 |  |  |
| № микрорайона | Расход тепла по существующей застройке | Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |
|  | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Калтан | 16,43 | 14,13 | 11,12 | 9,56 | 27,55 | 23,69 | 21,44 | 18,43 | 13,35 | 11,48 | 34,79 | 29,91 |  |  |
| Шушталеп |  |  | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 4,20 | 3,61 | 0,31 | 0,27 | 4,51 | 3,88 |  |  |
| Постоянный | 8,87 | 7,63 | 1,67 | 1,44 | 10,54 | 9,06 | 16,03 | 13,79 | 13,71 | 11,79 | 29,74 | 25,57 |  |  |
| Малышев лог (правый) | 0,86 | 0,74 | 0,76 | 0,65 | 1,62 | 1,40 | 0,86 | 0,74 | 0,76 | 0,65 | 1,62 | 1,40 |  |  |
| Малышев лог (левый) |  |  | 0,44 | 0,38 | 0,44 | 0,38 |  |  | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,42 |  |  |
| Итого: | 26,16 | 22,50 | 14,27 | 12,27 | 40,43 | 34,77 | 42,53 | 36,57 | 28,62 | 24,61 | 71,15 | 61,18 |  |  |
| Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 5.1.4 |  |  |
| № микрорайона | Расход тепла по существующей застройке | Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |
|  | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Калтан | 16,43 | 14,13 | 11,12 | 9,56 | 27,55 | 23,69 | 27,15 | 23,35 | 16,42 | 14,12 | 43,57 | 37,47 |  |  |
| Шушталеп |  |  | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 5,32 | 4,57 | 0,71 | 0,61 | 6,03 | 5,18 |  |  |
| Постоянный | 8,87 | 7,63 | 1,67 | 1,44 | 10,54 | 9,06 | 25,07 | 21,56 | 13,71 | 11,79 | 38,78 | 33,35 |  |  |
| Малышев лог (правый) | 0,86 | 0,74 | 0,76 | 0,65 | 1,62 | 1,40 | 0,86 | 0,74 | 0,76 | 0,66 | 1,63 | 1,40 |  |  |
| Малышев лог (левый) |  |  | 0,44 | 0,38 | 0,44 | 0,38 |  |  | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,42 |  |  |
| Итого: | 26,16 | 22,50 | 14,27 | 12,27 | 40,43 | 34,77 | 58,41 | 50,22 | 32,09 | 27,60 | 90,50 | 77,82 |  |  |
| Расход тепла на I очередь строительства (исключая расходы тепла на 1-2 эт. застройку усадебного типа) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 5.1.5 |  |  |
| № микрорайона | Расход тепла по существующей застройке | Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |
|  | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Калтан | 16,43 | 14,13 | 11,12 | 9,56 | 27,55 | 23,69 | 21,44 | 18,43 | 13,35 | 11,48 | 34,79 | 29,91 |  |  |
| Шушталеп |  |  | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | 0,27 |  |  |
| Постоянный | 8,87 | 7,63 | 1,67 | 1,44 | 10,54 | 9,06 | 15,73 | 13,53 | 13,71 | 11,79 | 29,44 | 25,32 |  |  |
| Малышев лог (правый) | 0,86 | 0,74 | 0,76 | 0,65 | 1,62 | 1,40 | 0,86 | 0,74 | 0,76 | 0,65 | 1,62 | 1,40 |  |  |
| Малышев лог (левый) |  |  | 0,44 | 0,38 | 0,44 | 0,38 |  |  | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,42 |  |  |
| Итого: | 26,16 | 22,50 | 14,27 | 12,27 | 40,43 | 34,77 | 38,03 | 32,70 | 28,62 | 24,61 | 66,65 | 57,31 |  |  |
| Расход тепла на расчетный срок строительства(исключая расходы тепла на 1-2 эт. застройку усадебного типа) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 5.1.6 |  |  |
| № микрорайона | Расход тепла по существующей застройке | Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |
|  | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Калтан | 16,43 | 14,13 | 11,12 | 9,56 | 27,55 | 23,69 | 27,15 | 23,35 | 16,42 | 14,12 | 43,57 | 37,47 |  |  |
| Шушталеп |  |  | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,61 | 0,71 | 0,61 |  |  |
| Постоянный | 8,87 | 7,63 | 1,67 | 1,44 | 10,54 | 9,06 | 22,87 | 19,67 | 13,71 | 11,79 | 36,58 | 31,45 |  |  |
| Малышев лог (правый) | 0,86 | 0,74 | 0,76 | 0,65 | 1,62 | 1,40 | 0,86 | 0,74 | 0,76 | 0,66 | 1,63 | 1,40 |  |  |
| Малышев лог (левый) |  |  | 0,44 | 0,38 | 0,44 | 0,38 |  |  | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,42 |  |  |
| Итого: | 26,16 | 22,50 | 14,27 | 12,27 | 40,43 | 34,77 | 50,89 | 43,76 | 32,09 | 27,60 | 82,98 | 71,35 |  |  |

Суммарные тепловые нагрузки по городу

Таблица № 5.1.7

| №№ п/п | Наименование потребителей | Тепловые нагрузки в МВт (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилье | 26,16 (22,50) | 42,53 (36,57) | 58,41 (50,22) |
| 2 | Объекты соцкультбыта | 14,27 (12,27) | 28,62 (24,61) | 32,09 (27,60) |
| ИТОГО: | 40,43 (34,77) | 71,15 (61,18) | 90,50 (77,82) |

Суммарные тепловые нагрузки по городу

Таблица № 5.1.7

| №№ п/п | Наименование потребителей | Тепловые нагрузки в МВт (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилье | 26,16 (22,50) | 42,53 (36,57) | 58,41 (50,22) |
|  | Объекты соцкультбыта | 14,27 (12,27) | 28,62 (24,61) | 32,09 (27,60) |
| ИТОГО: | 40,43 (34,77) | 71,15 (61,18) | 90,50 (77,82) |

Объемы работ и стоимость объемов теплоснабжения на I очередь строительства.

Таблица№ 5.1.8

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка существующей теплотрассы 2d=400мм на 2d=500мм | пм | 300 | 33450,0 |
| 2 | Перекладка существующей теплотрассы 2d=300мм на 2d=400мм | пм | 900 | 30780,0 |
| 3 | Перекладка существующей теплотрассы 2d=150мм на 2d=400мм | пм | 880 | 30096,0 |
| 4 | Перекладка существующей теплотрассы 2d=200мм на 2d=300мм | пм | 1100 | 36080,0 |
| 5 | Перекладка существующей теплотрассы 2d=250мм на 2d=300мм | пм | 450 | 14760,0 |
| 6 | Перекладка существующей теплотрассы 2d=250мм на 2d=300мм с изоляцией по п.1 | пм | 550 | 17008,0 |
| 7 | Сооружение теплотрассы 2d=300мм | пм | 900 | 29520,0 |
| 8 | Сооружение ЦТП | шт. | 1 | 8780,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 200474,0 |

Примечание:

- Стоимость указана в ценах 2008г.

- В стоимость строительства на Iочередь строительства не включены строящиеся объекты, а также внутримикрорайонные тепловые сети, входящие в затраты на внутримикрорайонные благоустройства.

  - Электроснабжение.

Схема электроснабжения разработана на основании следующих материалов:

- Существующей схемы электроснабжения города;

- Ранее выполненные проекты застройки города;

- Данных промышленных предприятий города о потребляемой электрической энергии;

- Технических условий ОАО «Кузбасская электросетевая компания» филиал «Электросеть г. Калтан» за №379 от 13.11.07г.

## Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых, культурно-бытовых и промышленных потребителей.

Нагрузки потребителей первой группы определялись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2 – для 1-2х этажной застройки с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе, 20,8 Вт/м2 - 3х-5ти этажной застройки  и 21,8 Вт/м2 - 9ти – этажной застройки с электроплитами.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям. При подсчёте принималось, что пищеблоки общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Нагрузки промышленных и приравненных к ним потребителей определялись по справкам предприятий, с учетом данных об их развитии.

Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице 5.2.1.

Сводная таблица подсчёта электрической нагрузки потребителей

по группам потребителей /кВт/

Таблица 5.2.1.

| Наименование района | Жилой фонд | Культбыт | Промышл. предприятия | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | 1я оч. | р.ср. | сущ. | 1я оч. | р.ср. | сущ. | 1я оч. | р.ср. | сущ. | 1я оч. | р.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| «Калтан» | 4670 | 5592 | 6456 | 1956 | 2202 | 2764 | 3392 | 3562 | 4078 | 10018 | 11356 | 13298 |
| «Шушталеп» | 1408 | 1794 | 1897 | 31,0 | 38 | 174 | 80 | 84 | 96 | 1519 | 1916 | 2167 |
| «Постоянный» | 1861 | 3236 | 4693 | 272,0 | 1017 | 1951 | 103 | 296 | 444 | 2236 | 4549 | 7088 |
| «Малышев лог» (правый) | 777 | 615 | 615 | 156 | 159 | 173 |  |  |  | 933 | 774 | 788 |
| «Малышев лог» (левый) | 760 | 760 | 561 | 32 | 33 | 57 | 511 | 537 | 613 | 1303 | 1330 | 1231 |
| Всего по р.п. | 9475 | 11996 | 14222 | 2446 | 3448 | 5119 | 4086 | 4478 | 5232 | 16007 | 19922 | 24573 |
| тоже с уч.Кс=0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10405 | 12949 | 15972 |

Полученный прирост нагрузок: 3,91 МВт (среднегодовой прирост – 3,2 %) -  на I очередь строительства, и 4,65 МВт(2,6 %) – на расчётный срок, в целом по городу, вполне объясним, во-первых, статусом города с большой насыщенностью административными и культурно-бытовыми учреждениями, и, главное, увеличением объёмов жилого фонда.

Проектное решение.

Электроснабжение города, как и в настоящее время, будет осуществляться от существующих подстанций 110 кВ «Шушталепская» и «Тепловая» и подстанцию 35 кВ «Городская».

Подключение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ осуществляется непосредственно с шин 6 кВ подстанций и через  2 существующих распределительных пункта и 1го проектируемого РП-1 в центральной части города на базе ТП-К-1, и подключаемого двумя существующими взаиморезервируемыми линиями («Город-1» и «Город-2») к ПС 35/6 кВ «Городская».

Кроме того, в целях разгрузки ПС «Городская» предусматривается перевод ЦРП-3 на шины 6 кВ ПС «Тепловая», для чего предусматривается строительство питающих линий длиной 2,16 км и оборудование на ПС «Тепловая» двух	 ячеек 6 кВ.

Построение схемы распределительных сетей 6 кВ выходит за рамки настоящего проекта и, будет решаться на последующих этапах проектирования с учётом архитектурно планировочных решений настоящего проекта.

Подсчет капитальных затрат по строительству сетей электроснабжения

(в ценах 2006 г.)

Таблица 5.2.2

| Наименование объемов работ | Ед.изм. | Кол. | Стоимость единицы Млн.руб. | Общая стоимость Млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оборудование ячейки ПС «Тепловая» камерами с вакуумным выключателем типа КРУН | шт | 2 | 0,45 | 0,9 |
| Строительство пристройки РУ-ВН (РП-1) к ТП-К-1 с оборудованием камерами КСО-285 | к-т | 1 | 11,2 | 11,2 |
| Прокладка питающих кабелей ААБ2л-10 кВ, сечением 3х240 мм2 | км | 0,52 | 2,1 | 1,1 |
| Строительство ВЛ-6 кВ с проводом АС-95 на ж/б опорах | км | 3,8 | 1,05 | 4,0 |
| Итого |  |  |  | 17,2 |

5.3. Водоснабжение.

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют- 300л/сут на 1 человека для застройки с полным благоустройством на первую очередь и 350л/сут на 1 человека на расчетный срок; 100л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки с учётом расходов на полив огородов.  Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления, расходы воды населением по очередям строительства приведены в таблице №               .

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения на 1-ю очередь

Таблица 5.3.1.

| № микрорайона | Характер застройки микрорайона | Число жителей (тыс.чел.) | Норма водо- потребления | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Калтан | 1эт.сущ.сохраняемая | 4,6 | 100 | 460,0 |
|  | 2,5эт застройка | 7,4 | 300 | 2220,0 |
| Шушталеп | 1эт. новая застройка | 0,9 | 300 | 270,0 |
|  | 1эт.сущ.сохраняемая | 3,3 | 100 | 330,0 |
| Постоянный | 1эт.сущ.сохраняемая | 0,7 | 100 | 70,0 |
|  | 1-5эт. застройка | 5,9 | 300 | 1770,0 |
| Малышев лог (правый) | 1эт.сущ.сохраняемая | 1,2 | 100 | 120,0 |
|  | 2,3эт застройка | 0,2 | 300 | 60,0 |
| Малышев лог (левый) | 1эт.сущ.сохраняемая | 1,8 | 100 | 180,0 |
| Итого |  | 26,0 |  | 5480,0 |

Итого с 10% на неучтённые нужды                                                         6028,0

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения на расчетный срок

Таблица 5.3.2.

| № микрорайона | Характер застройки микрорайона | Число жителей (тыс.чел.) | Норма водо- потребления | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Калтан | 1эт.сущ.сохраняемая | 3,7 | 100 | 370,0 |
|  | 2,5эт застройка | 8,8 | 350 | 3080,0 |
| Шушталеп | 1эт. новая застройка | 1,1 | 350 | 385,0 |
|  | 1эт.сущ.сохраняемая | 3,1 | 100 | 310,0 |
| Постоянный | 1эт.сущ.сохраняемая | 0,6 | 100 | 60,0 |
|  | 1-5эт. застройка | 8,2 | 350 | 2870,0 |
| Малышев лог (правый) | 1эт.сущ.сохраняемая | 1,1 | 100 | 110,0 |
|  | 2,3эт застройка | 0,2 | 350 | 70,0 |
| Малышев лог (левый) | 1эт.сущ.сохраняемая | 1,2 | 100 | 120,0 |
| Итого |  | 28,0 |  | 7375,0 |

Итого с     10% на неучтённые нужды                                                                   8113,0

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды работающихна промпредприятиях г. Калтан

# Таблица 5.3.3

| № п/п |  | Наименование | Числен-ность | Расход воды на хоз-питьевые нужды работающих м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1очередь | Расчётный срок | 1очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 202 | ООО»Керамика» | 60 | 80 | 6,6 | 8,0 |
| 2 | 222 | ООО «Спецтранс Трейд» | 70 | 75 | 1,75 | 1,88 |
| 3 | 208 | ОАО «КЖ ПТУ» | 120 | 140 | 11,6 | 13,5 |
| 4 | 201 | ОАО «ЮК ПК» | 60 | 70 | 1,5 | 1,75 |
| 5 | 201 | ООО «Промкомбинат» | 180 | 220 | 17,4 | 21,2 |
| 6 | 200 | ОАО « ЮК ГРЭС» | 750 | 850 | 106,8 | 128,2 |
| 7 |  | ООО «Искитим» | 55 | 60 | 1,38 | 1,5 |
| 8 | 208 | ООО ПК «Завод КВОиТ» | 380 | 450 | 36,5 | 43,8 |
| 9 |  | ООО «КТК» | 70 | 80 | 1,75 | 2,0 |
| 10 | 231 | ООО « КЗМК» | 280 | 350 | 32,6 | 40,75 |
| 11 |  | Автономная некоммерческая организация «Автосиб» | 25 | 30 | 0,63 | 0,75 |
| 12 | 214 | шахта «Шушталепская» | 300 | 500 | 35,0 | 58,2 |
| 13 |  | ОАО Стройсервис | 40 | 50 | 1,0 | 1,25 |
| 14 | 235 | Завод по производству силикатного кирпича | 70 | 75 | 1,75 | 1,88 |
| 15 | 233 | Лесхоз | 15 | 20 | 0,38 | 0,5 |
| 16 | 224 | Тепличный комплекс «Калтанское» | 100 | 120 | 8,5 | 10,2 |
| 17 | 232 | РСУ№5,РЭУ ЖКХ | 70 | 80 | 1,75 | 2,0 |

Итого                                                                  266,9         337,36

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных

пожаров принято согласно СНиПа 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на I-ую очередь и расчетный срок: 2 пожара

по 25 л/сек .

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: Клубу с залом  на 400 мест. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 5,0 л/сек каждая, дренчерной  установки и составит 2х5+15=25л/сек  Время действия  дренчарной  установки составит 1 час, пожарных кранов-3 часа. Общий секундный расход воды на пожаротушение составит 50+25=75л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 702 м³/сут.

Противопожарный запас воды хранится в  резервуарах чистой воды, ёмкостью 900 м3.

Таблица расхода воды на противопожарные нужды по районам

Таблица 5.3.4.

| № микрорайона | Число жителей (тыс.чел.) | Кол-во пожаров | расход воды (л/сек) на1наружный пожар | расход воды (л/сек) на1внутренний пожар | Общий суточный расход воды на пожар м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1оч. | Расч.срок |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Калтан | 12,0 | 12,5 | 2 | 15 | 20 | 270,0 |
| Шушталеп | 4,2 | 4,2 | 1 | 10 |  | 108,0 |
| Постоянный | 6,6 | 8,8 | 1 | 15 | 25 | 324,0 |
| Малышев лог (правый) | 1,4 | 1,3 | 1 | 10 | 20 | 216,0 |
| Малышев лог (левый) | 1,8 | 1,2 | 1 | 10 |  | 108,0 |

.

Остальные виды полива предусмотрены из реки Кондома.

Источники водоснабжения

Основным источником хоз-питьевого водоснабжения потребителей в городе Калтан  сохраняется Осиннико-Калтанский водозабор.Непосредственно вода в город поступает от магистральных водоводов, идущих от водозабора через г. Калтан до г. Осинники.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции Водозабора №1. Проект разработан ФГУ проектный институт «Сибирский Водоканалпроект», г. Новокузнецк 2003г.

Целью реконструкции является улучшение снабжения питьевой водой населения и промпредприятий городов Осинники, Калтан, п.п. Малиновка, Постоянный.

В состав работ входит: реконструкция насосных станций 1-го и 2-го подъёма, насосно-фильтровальной станции.В результате реконструкции производительность водозаборных сооружений увеличится с 30 тыс. м3/сут.до 50тыс. м3/сут.

Зоны санитарной охраны.

Проект организации зоны санитарной охраны водопроводных сооружений г. Осинники разработан п. и. «Сибирский Водоканалпроект».

Разработан план мереприятий по предупреждению загрязнения источника водоснабжения и улучшению санитарного состояния территорий первого, вторго и третьего поясов ЗСО водопроводных сооружений г. Осинники.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к городскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из городского водопровода. При этом намечается максимальное использование существующих сетей и сооружений водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки разработана на основании выполненного АО «Углестринпроект» проекта «Корректировка схемы сетей водопровода города Калтан».

Водоснабжение г. Калтан

Для организации надёжного и бесперебойного водоснабжения всех потребителей на 1-ю очередь строительства необходимопроложить новые водопроводные сети для создания кольцевой противопожарной схемы водоснабжения и переложить существующие сети с заменой диаметра,там, где необходимо.Построить в конце тупиков противопожарные резервуары ёмкостью 100 м3.

На расчётный срок запроектирована насосная станция подкачки и два резервуара ёмкостью 900 м3

Водоснабжение п. Постоянный

Для непрерывной подачи воды  на хоз-питьевые нужды населения и для обеспечения противопожарных нужд на 1-ю очередь строительства необходимо построить водонапорную башню в начале сети, которая используется как запасно-регулирующая ёмкость ,с хранением аварийного и пожарного объёма воды. Водонапорная башня принята по т.п. 901.5.7.90 с объёмом бака 500 м3 ,высотой ствола Hст=36м.

Проложить новые водопроводные сети для создания кольцевой противопожарной схемы водоснабжения и переложить существующие сети с заменой  диаметра, там, где необходимо.

Водоснабжение п.Шушталеп

Для обеспечения бесперебойного водопотребления всех потребителей на 1-ю очередь строительства запроектирована насосная станция подкачки и водонапорная башня в начале сети . Насосная станция  оборудована насосами марки ВКС 10/45, 2рабочих и 1резервный.  Водонапорная башня принята по т.п. 901.3.33.85 с объёмом бака 50 м3  высотой ствола Hст=30м. Проложить новые водопроводные сети, построить  в конце тупиков противопожарные резервуары ёмкостью 100 м3.Также  необходимо завершить строительство 3-ей нитки водовода, протяжённостью 7км от п. Постоянный до ВОС №2 г. Осинники.

Водоснабжение п. Малышев Лог

Для организации надёжного и бесперебойного водоснабжения всех потребителей на 1-ю очередь строительства необходимо: в существующей насосной станции подкачки установить однотипные насосы марки ЦНС 105-98 ,1рабочий,1резервный, построить второй резервуар ёмкостью 350  м3   Проложить новые водопроводные сети, построить  в конце тупиков противопожарные резервуары ёмкостью 100 м3.

Существующая скважина исключена из схемы хоз-питьевого водоснабжения.

Водопроводные сети

Водопроводы основных колец трассированы по микрорайонным дорогам с сохраненим существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая ) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Стоимость строительства сетей и сооружений

по водопроводу на 1ю очередь строительства.

Таблица5.3.7.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
|  | гКалтан |  |  |  |  |
| 1 | Строительство РЧВ, ёмкостью 100м3 | шт | 2 | 0,419 | 0,838 |
| 2 | Строительство новых сетей водопровода из пластмассовых труб Д=100-200мм | км | 6,0 | 5,67 | 34,02 |
|  | п. Постоянный |  |  |  |  |
| 1 | Строительствоводонапорной башниW=500 м3 | шт | 1 | 4,455 | 4,455 |
| 2 | Строительство новых сетей водопровода из пластмассовых труб Д=100-200мм | км | 5,6 | 5,67 | 31,75 |
|  | п. Шущталеп |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВНС производительностью 50м3/сут. | шт | 1 | 1,474 | 1,474 |
| 2 | Строительство водонапорной башни W=50 м3 | шт | 1 | 1,171 | 1,171 |
| 3 | Строительство новых сетей водопровода из пластмассовых труб Д=100-200мм | км | 9,0 | 5,67 | 51,03 |
| 4 | Строительство3-йнитки водовода Д=500мм | км | 7,0 | 17,92 | 125,44 |
|  | п. Малышев Лог |  |  |  |  |
| 1 | Строительство РЧВ, ёмкостью 350м3 | шт | 1 | 1,382 | 1,382 |
| 2 | Строительство РЧВ, ёмкостью 100м3 | шт | 1 | 0,419 | 0,419 |
| 3 | Строительство новых сетей водопровода из пластмассовых труб Д=100-200мм | км | 6,5 | 5,67 | 36,86 |
| Итого в ценах 2008г. 288,84 млн.руб. |

5.4. Канализация.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СниП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по микрорайонам и по очередям строительства приведен в таблицах №.

Расходы от промпредприятий приняты по данным, представленными ООО «Осиннинковский Водоканал» от21 11 2007г

Суточный расход хоз-бытовых стоков от населения на 1-ю очередь

Таблица 5.4.1.

| № микрорайона | Характер застройки микрорайона | Число жителей (тыс.чел.) | Норма водо- потребления | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Калтан | 1эт.сущ.сохраняемая | 4,6 | 25 | 115 |
|  | 2,5эт застройка | 7,4 | 300 | 2220,0 |
| Шушталеп | 1эт. новая застройка | 0,9 | 300 | 270,0 |
|  | 1эт.сущ.сохраняемая | 3,3 | 25 | 82,5 |
| Постоянный | 1эт.сущ.сохраняемая | 0,7 | 25 | 17,5 |
|  | 1-5эт. застройка | 5,9 | 300 | 1770,0 |
| Малышев лог (правый) | 1эт.сущ.сохраняемая | 1,2 | 25 | 30,0 |
|  | 2,3эт застройка | 0,2 | 300 | 60,0 |
| Малышев лог (левый) | 1эт.сущ.сохраняемая | 1,8 | 25 | 45,0 |
| Итого |  | 26,0 |  | 4610,0 |

Итого с 10% на неучтённые нужды                                                         5071,0

Суточный расход хоз-бытовых стоков от населения на расчетный срок

Таблица 5.4.2.

| № микрорайона | Характер застройки микрорайона | Число жителей (тыс.чел.) | Норма водо- потребления | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Калтан | 1эт.сущ.сохраняемая | 3,7 | 25 | 92,5 |
|  | 2,5эт застройка | 8,8 | 350 | 3080,0 |
| Шушталеп | 1эт. новая застройка | 1,1 | 350 | 385,0 |
|  | 1эт.сущ.сохраняемая | 3,1 | 25 | 77,5 |
| Постоянный | 1эт.сущ.сохраняемая | 0,6 | 25 | 15,0 |
|  | 1-5эт. застройка | 8,2 | 350 | 2870,0 |
| Малышев лог (правый) | 1эт.сущ.сохраняемая | 1,1 | 25 | 27,5 |
|  | 2,3эт застройка | 0,2 | 350 | 70,0 |
| Малышев лог (левый) | 1эт.сущ.сохраняемая | 1,2 | 25 | 30,0 |
| Итого |  | 28,0 |  | 6647,5 |

Итого с     10% на неучтённые нужды                                                                   7313,0

Суточный расход стоков на промпредприятиях г. Калтан                                                                                                                   Таблица 5.4.3.

| № п/п |  | Наименование | Числен-ность | Расход воды на хоз-питьевые нужды работающих м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1очередь | Расчётный срок | 1оче редь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 202 | ООО»Керамика» | 60 | 80 | 8,2 | 9,84 |
| 2 | 222 | ООО «Спецтранс Трейд» | 70 | 75 | 1,75 | 1,88 |
| 3 | 208 | ОАО «КЖ ПТУ» | 120 | 140 | 11,6 | 13,5 |
| 4 | 201 | ОАО «ЮК ПК» | 60 | 70 | 1,5 | 1,75 |
| 5 | 201 | ООО «Промкомбинат» | 180 | 220 | 86,4 | 103,7 |
| 6 | 200 | ОАО « ЮК ГРЭС» | 750 | 850 | 2124,4 | 2549,3 |
| 7 |  | ООО «Искитим» | 55 | 60 | 1,38 | 1,5 |
| 8 | 208 | ООО ПК «Завод КВОиТ» | 380 | 450 | 36,5 | 43,8 |
| 9 |  | ООО «КТК» | 70 | 80 | 1,75 | 2,0 |
| 10 | 231 | ООО « КЗМК» | 280 | 350 | 32,6 | 40,75 |
| 11 |  | Автономная некоммерческая организация «Автосиб» | 25 | 30 | 0,63 | 0,75 |
| 12 | 214 | шахта «Шушталепская» | 300 | 500 | 35,0 | 58,2 |
| 13 |  | ОАО Стройсервис | 40 | 50 | 1,0 | 1,25 |
| 14 | 235 | Завод по производству силикатного кирпича | 70 | 75 | 1,75 | 1,88 |
| 15 | 233 | Лесхоз | 15 | 20 | 0,38 | 0,5 |
| 16 | 224 | Тепличный комплекс «Калтанское» | 100 | 120 | 8,5 | 10,2 |
| 17 | 232 | РСУ№5,РЭУ ЖКХ | 70 | 80 | 1,75 | 2,0 |

Итого                                                                  2355,1         2842,8

Таблица расхода стоков ,поступающих на существующие очистные сооружения

на 1-ю очередь строительства

Таблица  № 5.4.5.

| Очистные сооружения | Расход хоз-бытовых стоков от населения | Расход от промпредприятий | Общий расход м³/сут | Сущ.производительность очистных сооружений м³/сут | Недостающий расход стоков м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м³/сут | м³/сут |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Калтан | 2668,0 | 6780,0 | 9448,0 | 7400 | 2100,0 |
| Постоянный | 2354,0 | 820,0 | 3174,0 | 4200 | - |

Таблица расхода стоков ,поступающих на существующие очистные сооружения

на расчётный срок

Таблица 5.4.6.

| Очистные сооружения | Расход хоз-бытовых стоков от населения | Расход от промпредприятий | Общий расход м³/сут | Сущ.производительность очистных сооружений м³/сут | Недостающий расход стоков м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м³/сут | м³/сут |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Калтан | 3600,0 | 6836,0 | 10436,0 | 7400 | 3036,0 |
| Постоянный | 3700,0 | 820,0 | 4167,5 | 4200 | - |

Проектируемая схема канализации

Проектом предусматривается расширение централизованной системы канализации города, в которую будут поступать хоз-бытовые и загрязненные стоки промышленных предприятий, прошедших предварительную очистку. При этом намечается максимальное использование существующих сетей и сооружений канализации.

Принципиальная схема канализования существующей и проектируемой жилой и общественной застройки остается неизменной.

Канализование новой застройки в Калтане предусмотрено в в существующую канализацию. На 1-ю очередь строительства необходимо закончить строительство 2-ой напорной нитки Д=500мм.от КНС до очистных сооружений. Для пропуска дополнительных расходов необходимо существующий самотечный коллектор Д=200,350мм переложить на Д=500мм.

Для канализования новой застройки в Постоянном запроектирована КНС №4, с передачей стоков на существующие очистные сооружения. Кроме того предусмотрена реконструкция существующей КНС№3 с заменой насосов СД250-25 на насосы СМ150-125-315/4.

Для канализования новой застройки и спец училища в Шушталепе запроектирована КНС №5, с передачей стоков в проектируемую КНС №4.

Для канализования новой застройки в Малышев Лог (правый) запроектирована КНС №6, с передачей стоков в существующий самотечный коллектор КНС №3.

Небольшая часть проектируемой индивидуальной застройки в Шушталепе канализуется в водонепроницаемые выгреба.

Характеристика проектируемых КНС представлена в таблице №

Существующих канализационных сооружений  биологической очистки

производительностью7,4тыс м³/сут в Калтане недостаточно для развития города уже на 1очередь строительства и требует их увеличения с доведением производительности до 9,5тыс  м³/сут. На расчётный срок необходима их  реконструкция с модернизацией и доведением производительности до10,5 тыс  м³/сут.

Проверка пропускной способности существующих КНС №1,2,3 показала, что их производительности достаточно для пропуска расхода сточных вод как  на 1очередь строительства, так и на расчётный срок.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТу 18599-2001.

Таблица 5.4.7.

| Место установки | Марка насоса | Производи-тельность насоса, м3/час | Напор, м | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №4 в Постоянном | СМ100-65-250/4 | 150,0 | 24,5 | 4шт |
| КНС №3 в Постоянном | СМ150-125-315/4. | 250,0 | 32,0 | 2шт |
| КНС №5 в Шушталепе | СМ 80-50-200/4 | 25,0 | 15,0 | 3шт |
| КНС №6 в Малышев Лог | ЦМК16 | 7,5 | 20,0 | 2шт |

Стоимость строительства сетей и сооружений

по канализации на 1ю очередь строительства

Таблица 5.4.8.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во м. | Стоимость в млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
|  | гКалтан |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция КОС- стр-во блока на 2,1тыс м3/сут | шт | 1 | 25,13 | 25,13 |
| 2 | Перекладка сущ. самотечного коллектора Д=200,350мм на Д=500мм | к.м. | 0,5 | 6,17 | 3,85 |
| 3 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150-300мм | к.м. | 1,0 | 6,17 | 6,17 |
|  | п. Постоянный |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС№4 | шт | 1 | 3,64 | 3,64 |
| 2 | Реконструкция КНС №3 | шт | 1 | 3,64 | 3,64 |
| 3 | Строительство самотечной канализации из пластмассовых труб Д=150-300мм | к.м. | 5,0 | 6,17 | 30,85 |
| 4 | Строительство напорной канализации из пластмассовых труб 2Д=150мм | к.м. | 1,0 | 5,67 | 5,67 |
|  | п.Малышев Лог |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС№6 | шт | 1 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Строительство самотечной канализации из пластмассовых труб Д=150-300мм | к.м. | 0,5 | 6,17 | 3,09 |
| 3 | Строительство напорной канализации из пластмассовых труб 2Д=50мм | к.м. | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | п. Шушталеп |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС№5 | шт | 1 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Строительство самотечной канализации из пластмассовых труб Д=150-300мм | к.м. | 2,0 | 6,17 | 12,34 |
| 3 | Строительство напорной канализации из пластмассовых труб 2Д=100мм | к.м. | 1,0 | 5,67 | 5,67 |
| Итого в ценах 2008г 109,48 млн. руб. |

5.5. Средства связи.

В основу разработки раздела положены следующие материалы:

1. Данные по существующему положению телефонной сети города Калтан, выданы Кемеровским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» ЮЦТЭ письмо N47.02.16-11/53-46 от 8.04.09 г.

2. Распределение жилого фонда и населения по микрорайонам на 1 очередь и расчетный срок.

3. Действующие нормы и правила.

Определение емкости телефонной сети города Калтан выполнено на расчетный срок с выделением I очереди строительства .

Емкость телефонизации сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир.  Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности городского населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

Расчет количества телефонов по районам приведен в таблице 5.5.1.

В соответствии с существующими и расчетными данными на 1 очередь и расчетный срок  существующей емкости АТС для района Калтан с небольшим увеличением емкости достаточно.

Для обеспечения телефонной связью районов Постоянный, Шушталеп и Малышев Лог  необходимо осуществить дополнительное строительство АТС в районе Постоянный (предполагается в проектируемом отделении связи) на 4600 номеров на 1 очередь строительства с последующим расширением на расчетный срок до 5300 номеров.

Здание для новой АТС предусматривается строить с учетом возможности размещения в ней междугородней и телеграфной связи, почтовых отделений, установки циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения.

Строительство магистральной и распределительной сети выполнить по шкафной системе в кабельной канализации.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс и размещения АТС.

Итоги капитальных затрат на расширение телефонной емкости и строительство телефонной канализации приведены в таблице 5.5.2.

>Таблица 5.5.2.

| №пп | Наименование | Ед. изм | Количество | Стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. | Р.ср. | Един. | Общая |  |
|  |  |  |  |  |  | I оч. | Р.ср. |  |
| 1 | Расширение существующей емкости | номер | 4600 | 700 | 4.81 | 22126. 000 | 3367. 700 | Стоимость приобретения и монтаж 1 номераАТС-160у.е. |
| 2 | Телефонная канализация | кан. км | 10 | 4 | 1.46 | 14.6 | 5.84 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 22140. 600 | 3373. 540 | Стоимость на декабрь 2001г. |

В соответствии с «Концепцией перехода на эфирное вещание в региональных филиалах ОАО «Сибирьтелеком» планируется перевод с проводного на эфирное радиовещание.

По расчетам общее количество радиоточек по городу на 1 очередь составит – 7430 радиоточек и на расчетный срок – 8000 радиоточек /из расчета 1 радиоточка на квартиру/.

В связи с переходом на эфирное радиовещание, на  1 очередь и расчетный срок необходима установка приемного и усилительного оборудования в соответствии с требуемым количеством радиоточек.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами.

Расчет количества телефонов по микрорайонам города Калтан

Таблица 5.5.1.

| Номера жилых районов NN | Население, тыс. чел. | Количество телефонов |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| «Калтан» | 12.0 | 12.5 | 4452 | 4638 |
| «Шушталеп» | 4.2 | 4.2 | 1558 | 1558 |
| «Постоянный» | 6.6 | 8.8 | 2449 | 3265 |
| «Малышев лог» (правый) | 1.4 | 1.3 | 520 | 480 |
| «Малышев лог» (левый) | 1.8 | 1.2 | 668 | 445 |
| Итого: | 26 | 28 | 9647 | 10386 |

5.6. Инженерная подготовка территории.

В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инженерной подготовке территории в г. Калтан.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная  планировка.

- Водостоки.

- Защита от затопления. Осушение территории.

- Очистка поверхностного стока.  Расчёт очистных сооружений.

- Охрана окружающей среды.

5.6.1.  Вертикальная  планировка.

Город Калтан находится на юге Кемеровской области в 30км. от г. Новокузнецка вдоль р. Кондомы и состоит из обособленных посёлков – собственно г.Калтан и посёлки Постоянный, Малышев лог, Шушталеп. Рельеф района посёлков холмистый, сильно пересечённый. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 210.6м. до 422.6м.

На территориях с плоским рельефом сток поверхностных вод затруднён, отсутствует организованный отвод поверхностного стока. Всё это способствует повышению уровня грунтовых вод и заболачиванию территории.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу не достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих микрорайонов. Участки дорог, где уклоны местности менее 0.004, решаются с пилообразным продольным профилем.

В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приёмом её в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке на 0.3 – 0.5м.

5.6.2. Водостоки.

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока г. Калтан.

Территория посёлка разбита на 9 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы или пруды-накопители.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов и собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами и полотном железной дороги устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СниПа 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно, с учётом расчётных данных, полученных в других аналогичных проектах, в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Сброс ливневого стока в водоёмы производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается  по расчёту. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоёма. Расчёт рассеивающих выпусков должен быть проведён на рабочих стадиях проектирования.

В зимнее время пруды-отстойники исполняют роль снегосвалки, при условии совмещения его со снеготаялкой.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:

-локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции,

-устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы.

-запрет вывозки загрязнённого снега на городские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

5.6.3. Защита от затопления. Осушение территории.

Город Калтан расположен вдоль р. Кондома. Горизонт  высокой воды 1% обеспеченности составляет в районе г. Калтан – 216.5м., в районе посёлка Шушталепский – 215.7м. Таким образом, в случае паводка, затопленной может оказаться значительная часть посёлка Малышев лог, часть территории посёлков Постоянный и Шушталеп. Центральная часть рассматриваемого района находится на отметках 223.0м. и выше, поэтому не затапливается.

Для защиты территории от затопления проектом предусматривается строительство дамбы. В соответствии со СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» верх дамбы поднимается до незатопляемых отметок с учётом ветрового нагона волны и наката ветровых волн, и запаса 0.5м. (соответственно продольному уклону р. Кондома 216.7 м. - 217.5 м.).  Ширина дамбы по верху – 4.0м. Заложение низового откоса - 1:2, для крепления откоса следует применять посев трав по растительному слою толщиной 0,2-0,3 м, отсыпку щебня или гравия слоем толщиной 0,2 м и другие виды облегченных покрытий. Со стороны низового откоса устраивается придамбовый дренаж. Верховой откос - 1:2.5. Для защиты верхового откоса, как правило, следует применять каменную наброску. Средняя высота дамбы 2.0м.

Дренажная система предусмотрена из полиэтиленовых труб с перфорацией в геоткани  и с двухслойной дренажной обсыпкой, диаметры дренажных труб приняты в зависимости от приточности к дрене и их пропускной способности при наполнении 0,5 диаметра трубы.

Ввиду того, что в дренажные воды могут попадать сточные воды из неисправных канализационных сетей, незабетонированных септиков, промышленные загрязнения, сброс дренажных вод предусматривается после очистки (грунтовые воды из дренажной системы самотёком или от станции перекачки поступают на очистные сооружения, а затем в пруды-накопители, откуда откачиваются через насосные станции (типовой проект 902-1-133.88) по напорным трубопроводам в реки). На последующих стадиях проектирования необходимо провести более тщательный биохимический анализ грунтовых вод и уточнить степень очистки дренажных вод.

Для подсчёта объёмов работ по устройству сбросной напорной системы для поверхностного стока определим размеры прудов-накопителей, диаметры трубопроводов для откачки этого стока и необходимую мощность насосной станции:

Расходы дождевых вод qr, л/с, следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле:

где zmid - среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока,

F - расчетная площадь стока, га,

tr - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.

Параметры zmid, А, п, F, tr  определяются согласно пунктам 2.17, 2.12, 2.14, 2.15 СНиП 2.04.03-85 соответственно.

Расчётная ёмкость пруда накопителя расчитывается по формуле:

,

где k – коэффициент зависящий от величены α (отношения расхода обводного водостока к qr).

Опорожнение регулирующего объёма пруда должно заканчиваться не позднее, чем через 24часа. Расход воды, который необходимо откочать за 1сек. равен:

м3/с,

В проекте заложена прокладка двух ниток напорных трубопроводов для откачки из каждого пруда-накопителя: одна рабочая, вторая – резервная.

При определении размеров прудов-накопителей учтено, что объём дождевого стока размещается ниже отметки выпуска из коллектора, а запас для размещения всасывающей насадки составляет 0,5м. Размеры прудов-накопителей, диаметры сбросных трубопроводов и типы насосных станций приведены в таблице 5.6.3.1.

Таблица 5.6.3.1.

| № накопителя. | Размер в плане АхВ, м; | Полная глубина, м. | Глубина для раз- мещения дождево- го стока, м. | Полезная ёмкость, м3. | Диаметр сбросных трубопроводов, мм. | Номер типового проекта насос- ной станции. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61х61 | 13.0 | 2.0 | 968.0 | 2х110 | 902-1-133.88 |
| 2 | 61х61 | 13.5 | 2.0 | 800.0 | 2х110 | 902-1-133.88 |
| 3 | 50х50 | 3.0 | 2.0 | 3362.0 | 2х225 | 902-1-133.88 |
| 4 | 64х64 | 8.5 | 2.0 | 2888.0 | 2х225 | 902-1-133.88 |
| 5 | 47х47 | 7.5 | 2.0 | 1152.0 | 2х140 | 902-1-133.88 |
| 6 | 23х23 | 3.5 | 2.0 | 288.0 | 2х75 | 902-1-133.88 |

Для осушения заболоченных участков проектом предусматривается устройство осушительных канав и попутных дренажей для сетей ливневой канализации. Попутный дренаж выполняется на участках с повышенным уровнем грунтовых вод и представляет собой перфорированные полиэтиленовые трубы диаметром 160мм в геоткани и обсыпке из дренирующего грунта. Трубы укладываются вдоль проектируемых сетей ливневой канализации.

5.6.4. Очистка  поверхностного  стока.

Расчёт очистных  сооружений.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и СН 496-77 «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы. Очистные сооружения приняты в виде очистных сооружений закрытого типа. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.

Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. Удаление маслонефтепродуктов из маслосборного лотка предусмотрено путём слива в промежуточный отстойный колодец, из которого вода после отстоя сливается в смежный колодец. Удаление маслонефтепродуктов производится путём откачки в автоцистерны.

Очистка отстойника от взвешенных частиц предусмотрена после откачки воды из отстойника. Откачка жидкой части взвеси производится илососами, удаление твёрдой части отстоя предусмотрена в автосамосвалы.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Определим расходы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения по формулам, приведённым в СН 496-77.

Расход дождевых вод определяется по формуле:

Q=qудFК2,   где:

qуд – удельный расход дождевых вод, л/с с 1га, определяемый в зависимости от площади стока по прил. 2;

F – площадь стока в га;

К2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора (табл. 8).

Расходы загрязнённой части поверхностного стока и основные габаритные размеры очистных сооружений приведены в таблице № 4. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений.

Определим также среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения.

Среднегодовые объёмы дождевых вод определяются по формуле:

Wд=2,5НжК3F,   где

Нж=338мм – среднегодовое количество дождевых осадков;

К3=0,77 – коэффициент, учитывающий объём дождевых вод, направляемых на очистные сооружения (табл.9).

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wт=8НвсК4F,   где

Нвс=98мм – средний слой весеннего стока;

К4=0,56 – коэффициент, учитывающий объём талых вод, направляемых на очистное сооружение (табл. 10).

Среднегодовое количество моечных вод определяется по формуле:

Wм=1.2Wм` F, где

Wм` - количество воды, затрачиваемой в год на поливку и мойку 1м2 дорог и тротуаров. Для приблизительных, предварительных расчётов объём моечных вод принят 200м3 с 1га.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого и талого стоков приведены в таблице 5.6.4.2.

Таблица  5.6.4.2.

| №отстойника. | Площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. м3. | Объём талого стока, тыс. м3 | Объём моечных вод, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 309.2 | 201.18 | 135.75 | 2.25 |
| 2. | 111.4 | 68.77 | 46.41 | - |
| 3. | 80.2 | 52.18 | 35.21 | - |
| 4. | 26.6 | 17.31 | 11.68 | - |
| 5. | 16.4 | 10.67 | 7.2 | 0.45 |
| 6. | 88.2 | 54.13 | 36.53 | 0.64 |
| 7. | 179.1 | 116.53 | 78.63 | 0.95 |
| 8. | 119.4 | 77.23 | 52.11 | - |
| 9. | 34.0 | 19.58 | 13.21 | - |
| Всего: |  | 617.58 | 416.73 | 4.29 |

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Принятые размеры очистных сооружений обеспечивают выпадение минеральных частиц диаметром 0.03мм с гидравлической крупностью Ио=0.61 мм/с, а длина сооружения обеспечивает всплытие нефтепродуктов с крупностью частиц  100 – 120мкм.

5.6.5.  Охрана окружающей среды при проведении мероприятий инженерной подготовки.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблицах  5.6.5.3  и  5.6.5.4.

# Расчёт годового объёма и веса загрязнений, поступающих

на очистные сооружения.

Таблица  5.6.5.3.

| Вид загрязнений. | Годовое ко- личество по- верхностного стока, посту- пающего на очистные со- оружения, тыс. м3. | Средние концентра- ции загряз- нений в по- верхностном стоке, кг/м3. | Объёмный вес загряз- нений, кг/м3. | Годовой объём заг- рязнений, м3. | Годовой вес загрязне- ний, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества. | 1038.6 | 3.5 | 1500 | 2423.4 | 3635.10 |
| Нефтепродукты. | 1038.6 | 0.016 | 900 | 16.62 | 14.96 |

Количество загрязнений, задержанных очистными

сооружениями за год.

Таблица  5.6.5.4.

| Вид загрязнений. | 1 ступень очистки, т. | 2 ступень очистки, т. | Всего, т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества. | 3562.40 | 58.16 | 3620.56 |
| Нефтепродукты. | 14.66 | 0.24 | 14.90 |

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирования аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95%. Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.  На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или поселковую водосточную сеть.

Расчёт параметров отстойников.

Таблица № 5.6.5.5.

| Номер отстойника. | Тип отстойника | Площадь бассейна стока. | Удельный расход дож- девых вод, л/с с 1га. | Коэффициент, учитыва-ющий изменение удельногорасхода. | Расчётный рас ход до- ждевых вод, л/с. | Расчётные параметры отстойников. | Размеры площадки очистных сооруже- ний м2. | Стоимость очистного сооружения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Глубина проточной части, м. | Глубина проточной и осадочной частей м. | Полная глубина сооруже- ния, м. | Количество секций отстойника ши- риной 6м, шт. | Общая длина сооружения, м. | Общая ширина сооружения, м. |  |  |
|  |  | F | qуд | к2 | Qр | hпр | Н1= hпр+ hос | Н | n | L | В | А×Б |  |
| 1. | з | 309.2 | 1.89 | 1.71 | 799.0 | 2.1 | 2.70 | 3.70 | 8 | 35.0 | - | 106×51 | 2125.0 |
| 2. | о | 111.4 | 2.39 | 0.85 | 171.8 | 1.5 | 1.85 | 2.35 | - | 70.0 | 15.0 | 31×86 | 1050.0 |
| 3. | з | 80.2 | 2.56 | 0.93 | 152.7 | 1.6 | 2.25 | 3.25 | 2 | 35 | - | 34×51 | 680.0 |
| 4. | з | 26.6 | 3.31 | 0.85 | 59.9 | 1.25 | 1.7 | 2.70 | 1 | 35 | - | 22×51 | 440.0 |
| 5. | з | 16.4 | 3.45 | 1.05 | 47.5 | 1.0 | 1.25 | 2.25 | 1 | 35 | - | 22×51 | 440.0 |
| 6. | о | 88.2 | 2.54 | 1.0 | 169.0 | 1.5 | 1.80 | 2.30 | - | 70 | 15 | 31×86 | 1050.0 |
| 7. | з | 179.1 | 2.20 | 1.02 | 321.5 | 1.35 | 1.9 | 2.90 | 5 | 35 | - | 70×51 | 1400.0 |
| 8. | з | 119.4 | 2.36 | 1 | 242.6 | 1.20 | 1.70 | 2.70 | 4 | 35 | - | 58×51 | 1160.0 |
| 9. | з | 34.0 | 3.23 | 1.33 | 103.4 | 1.2 | 1.5 | 2.50 | 2 | 35 | - | 34×51 | 680.0 |

з – отстойник закрытого типа

о – отстойник открытого типа

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по инженерной подготовке территории.                                                                                                                                                                                               Таблица № 5.6.5.6.

| №№ п/п | Наименование. | Единица измере- ния. | Расчётный срок. | В том числе на I очередь строительства. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 500мм. | п.м. | 17770.0 | 100 | 1777.0 | 14350.0 | 100 | 1435.0 |
|  | диаметром 800мм. | п.м. | 6270.0 | 160 | 1003.2 | 5620.0 | 160 | 899.2 |
|  | диаметром 1000мм | п.м. | 1785.0 | 200 | 375.0 | 1785.0 | 200 | 375.0 |
|  | диаметром 1200мм. | п.м. | 860.0 | 240 | 206.4 | 860.0 | 240 | 206.4 |
|  | диаметром 1500мм. | п.м. | 1440.0 | 300 | 432.0 | 1440.0 | 300 | 432.0 |
|  | диаметром 1800мм. | п.м. | 285.0 | 360 | 102.6 | 285.0 | 360 | 102.6 |
|  | диаметром 2000мм. | п.м. | 1080.0 | 400 | 432.0 | 1080.0 | 400 | 432.0 |
|  | диаметром 2500мм. | п.м. | 490.0 | 500 | 245.0 | 490.0 | 500 | 245.0 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | п.м. | 2х56000.0 | 35 | 3920.0 | 2х52865.0 | 35 | 3700.6 |
| 3. | Строительство очистных сооружений. | площадок | 9 | см. табл. № 4 | 9025.0 | 9 | см. табл. № 4 | 9025.0 |
| 4. | Строительство противопаводковых дамб. | п.м. | 10240.0 | 750 | 7680.0 | 10240.0 | 750 | 7680.0 |
| 5. | Устройство придамбового дренажа диаметром 300мм. | п.м. | 11500.0 | 300 | 3450.0 | 11500.0 | 300 | 3450.0 |
| 6. | Устройство осушительных канав. | п.м. | 2530.0 | 30 | 75.9 | 2530.0 | 30 | 75.9 |
| 7. | Строительство насосных станций. | шт. | 6 | 48915 | 293.5 | 6 | 48915 | 293.5 |
| 8. | Строительство прудов-накопителей. | м3 | 9458.0 | 50 | 472.9 | 9458.0 | 50 | 472.9 |
|  | Устроййство попутного дренажа диаметром 160мм.. | п.м. | 8823.0 | 150 | 1323.45 | 7561.5 | 150 | 1127.50 |
|  | Итого: |  |  |  | 30813.95 |  |  | 29952.6 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 1984г. Коэффициент перевода в цены 2009г. составляет 79.94.

5.7. Санитарная очистка территории.

В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов в городе Калтан от многоэтажных домов планово-регулярная, от частных домов – контейнерная. Плановой очисткой охвачено 90% улиц.

Твердые бытовые отходы специальной техникой вывозятся на существующий полигон ТБО, расположенный  в городском округе Осинники.

Складирование ТБО производится на согласованном земельном отводе. Проектом полигона предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- прием ТБО;

- складирование;

- уплотнение;

- изоляция.

В дальнейшем возможно мини-завода в районе существующей свалки по сортировке и переработке ТБО.

По всему периметру полигона имеется обваловка. Для удаления фильтрата устроена дренажная система.

На территории полигона не допускается сжигание ТБО и принимаются меры по недопустимости возгорания ТБО.

В хозяйственной зоне устроено помещение производственно-бытового здания для персонала, площадка стоянки техники, пожарный резервуар, дезинфицирующая ванна на выезде с полигона.

ТБО доставляются мусоровозами 6 раз в неделю. Запрещен ввоз на полигон отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, радиоактивных, биологически опасных, токсичных отходов.

Участки складирования ТБО разделены на рабочие карты, шириной 4 м и длиной 10м. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой 0,5 м. Уплотнение предусматривается тяжелыми бульдозерами до плотности 670-800 кг/м3. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта или шлака высотой 0,25 м.

На полигон ТБО принимаются уличный смет, отходы от населения, торгово-закупочных предприятий, предприятий общепита, культурно-образовательных и других организаций и учреждений города.

Под золошлаковые  отходы ЮК ГРЭС используются золоотвалы №1  и №2. Действующие секции золоотвала ЮК ГРЭС в ближайшее время исчерпают свой ресурс, поэтому руководство ЮК ГРЭС планирует строительство новой секции золоотвала №3 между р. Кондома и секцией №2, с этой целью выполнено переселение жителей из данного района. Это стало возможным в связи с уменьшением водоохраной зоны р. Кондома с 500 до 200 метров.

При выработке электроэнергии 4000 млн.кВт/год выход золошлаковых отходов составит 600 тыс.т/год. Безусловн, необходимо рассматривать вопросы альтернативной схемы складирования золошлаковых отходов с поиском полигонов для вывоза и захоронения за чертой города, а также необходимо прорабатывать возможности утилизации этих отходов путем переработки.

Территория закрываемых секций золоотвала планируется под рекультивацию.

Для борьбы с пылением ложа золоотвала применяются следующие методы:

- поддержание уровня воды в отстойном пруду не ниже, определенного режимной картой;

- организация работы пульпопроводов по сбору пульпы по периметру золоотвала таким образом, чтобы не образовывалось превышение пляжей над уровнем воды в пруду;

- полив пылящих участков пляжа водой с применением поливочных машин;

- внедрение современного способа предотвращения пыления  путем заливки жидким стеклом участков пляжа, не залитых водой.

Фактические объемы накопления ТБО и мусора в год  составляют около 47427 м3 (12761 т/год).

Проектом предлагается следующая схема санитарной очистки города:

- Очистка города от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,75 м3.

Годовое количество отходов

Таблица № 5.9.1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 7,8 | 8,4 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 52,0 | 56,0 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 6,1 | 7,3 |

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованный полигон ТБО, который расположен  на территории городского округа Осинники..

Уличный смет и строительный мусор будут использоваться в качестве изолирующего слоя.

Площадь полигона посчитана из нормы 0,04 га на 1 тыс.тонн мусора и составляет на 1 очередь – 3,5 га, на расчетный срок –4,0 га.

Вместимость  существующей свалки явно не достаточна на перспективу, поэтому необходимо или расширение существующей свалки, либо проектирование новой площадки для складирования ТБО.

Для захоронения трупов павших домашних животных необходимо предусмотреть в составе полигона  скотомогильник.

После завершения эксплуатации полигона будут должны быть выполнены работы по рекультивации земель.

Мониторинг окружающей среды в районе существующего полигона ведется центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Калтан согласно заключенному договору.

Контроль ведется по таким параметрам, как состояние почв, подземных вод и атмосферного воздуха. Почва исследуется на радиологические, паразитологические, санитарно-бактериологические показатели, а также на токсичные элементы и наличие тяжелых металлов, нитратов. Подземные воды исследуются на радиологические, санитарные и бактериологические показатели.

Нормативная санитарно-защитная зона полигона ТБО 1000 м.

Расположение полигона ТБО показано на опорном плане.

- Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собирать в водонепронецаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную станцию КОС.

Проектом рекомендуется к использованию установки, разработанные ЦНИИЭП инженерного оборудования – биотуалеты, которые предназначены для обработки фекалий от отдельно стоящих зданий и домов. Производительность установки 0,5 – 1,0 куб.м/сут.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы сдаются в специализированные организации, имеющие лицензии, согласно заключенных договоров.

Места временного складирования промышленных отходов – на отведенных площадках, в емкостях, в контейнерах на производственных базах и объектах.

4. Уборка городских территорий.

Проектом намечается следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений.

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог необходим парк автотранспорта: мусоровозы, ассенизационные машины, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы – 45 машин на расчетный срок.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 1984 г.:

- 1,25 млн. руб. на расчетный срок, в том числе на 1 очередь – 0,97 млн. руб.

6. Охрана окружающей среды.

6.1. Санитарная характеристика г. Калтан.

Город Калтан расположен на юге Кемеровской области и приурочен к водоразделу реки Кондомы.

По ландшафтному зонированию территория находится на северо-западной окраине Кондомо-Мрасского горно-таежного района, включающего всю территорию Горной Шории, на границе с Томь-Кондомским предгорным районом.

Природные комплексы в результате интенсивных горных работ, строительства и сельскохозяйственного производства практически полностью преобразованы в антропогенный ландшафт, испытывающий чрезвычайно высокие нагрузки со стороны угледобывающих отраслей и в меньшей степени со стороны городского хозяйства.

Основным водотоком является несудоходная река Кондома, впадающая в реку Томь.

Значительная часть территории города занята водоохранной зоной р. Кондомы и санитарно-защитными зонами промышленных предприятий и объектов коммунального назначения.

В связи с высоким уровнем   грунтовых вод в пойме р. Кондомы и ведением буро-взрывных горных работ наблюдается подтопление территории, повышение уровня стояния грунтовых вод, усиление сейсмического воздействия.

Главными негативными явлениями и процессами в сложившейся системе природопользования являются:

- нарушение земель в результате подземных и открытых горных работ, ведущих к необратимым изменениям основного компонента природной среды;

-  изменение режима и загрязнение подземных вод в локальном масштабе и поверхностных вод рек Кондомы и Томи– в региональном плане;

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами Южно-Кузбасской ГРЭС, предприятий, транспорта;

- золоотвалы №1 и №2 ЮК ГРЭС;

- подтопление территории в результате изменения поверхностного стока при застройке и утечек из коммуникаций;

- деградация и загрязнение почв и растительности, эрозия почв.

Воздействие неблагоприятных процессов на человека и окружающую среду в значительной степени усиливается слабым инженерным оборудованием города, отсутствием санитарно-защитных зон между предприятиями и селитебными территориями, недостаточным озеленением и недостаточно развитой культурно-бытовой и социальной сферой.

Общая численность населения г. Калтан, составляет 25,0 тыс. человек, на территории находятся предприятия топливной, пищевой, строительной промышленности, автотранспортные предприятия, промышленные склады и базы, предприятия коммунального и бытового обслуживания населения города.

Основным источником теплоснабжения жилой части города Калтан является Южно-Кузбасская ГРЭС. В городе также имеется 6 котельных, обеспечивающих теплом потребителей, не охваченных централизованным теплоснабжением от ЮК ГРЭС. Котельные работают на угле.

Целый ряд промышленных предприятий не имеют санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, согласованный проект санитарно-защитной зоны имеется только на промплощадку  Южно-Кузбасской ГРЭС.

Планировочная структура г. Калтан исторически складывалась как дисперсная с рассредоточенной системой ареалов освоения под промышленную и жилую застройку, причем первоначально жилые территории формировались довольно бессистемно и тяготели к местам приложения труда – угледобывающим предприятиям, что характерно для многих населенных пунктов Кузбасса.

Жилая застройка рабочих поселков, состоящая, в основном, из частных домов и деревянных неблагоустроенных бараков, на прилегающих к шахтам территориях сохранилась до настоящего времени.

Таким образом, часть селитебной территории находится в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и водоохраной зоне р. Кондома.

Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением составляет 68,3%, канализацией – 66,5%, центральным отоплением -71,6%, горячим водоснабжением – 65,9%.

В настоящее время в г. Калтан имеется централизованная система канализации. Все хозяйственно - бытовые стоки от жилых и административных зданий и промышленных предприятий, в том числе и от ЮК ГРЭС, подаются на очистные сооружения №1 и №2 биологической очистки, мощностью 4,2 и 7,4 тыс. м3/ сутки.

Очищенные стоки сбрасываются в р. Кондома и р. Красенка.

Озеленение города неравномерно и составляет в среднем 16 кв. на 1 человека.

Инженерную инфраструктуру города обслуживают, главным образом муниципальные предприятия - МУП «ЖКХ», МУП «УГХ», МУП «МКП», а также ОАО «Кузбасская электросетевая компания».

Эти предприятия осуществляют эксплуатацию и обслуживание котельных, тепловых сетей, вывоз твердых отходов, обслуживание внутригородских дорог, благоустройство и содержание придомовых территорий.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 119 км.

На территории города нет своего полигона ТБО и скотомогильника, отходы вывозятся на свалку на территории городского округа г. Осинники.

Одной из причин, приводящей к загрязнению воздушного и водного бассейнов города являются недостатки планировочной структуры: основная масса промышленных объектов расположена в селитебной зоне без необходимых обустроенных санитарных разрывов, наличие золоотвалов №1 и №2 ЮК ГРЭС практически в центральной части городского округа.

Причиной загрязнения атмосферы служит также использование устаревшего оборудования, эксплуатация которого приводит к возникновению ситуаций, при которых происходят залповые выбросы токсических веществ, резко повышающих уровень загрязнения в приземном слое воздуха.

В атмосфере города наблюдается постоянное превышение ПДК по выбросам твердых частиц (зола) и двуокиси азота.

По выбросам сточных вод с очистных сооружений – превышения ПДК по сульфатам, сухим остаткам и биоостаткам. Причина – несоответствие мощности очистных сооружений суммарным стокам (вторичные отстойники).

Основным источником загрязнения окружающей среды г. Калтан является Южно-Кузбасская ГРЭС. Северная часть города располагается на наиболее опасном направлении от Южно-Кузбасской ГРЭС.

Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – 13 единиц.

Выбросы загрязняющих веществ в расчете на одного жителя составляют 0,59 тонн в год, что позволяет отнести город Калтан к городам с высоким уровнем загрязненности атмосферного воздуха. Для примера, в г. Новосибирске этот показатель равен 0,21 тонн/чел.год.

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере города  приводятся в таблице №6.1.1.

Таблица №6.1.1

| Вещество | Концентрация |
| --- | --- |
|  | мг/м3 | доли ПДК |
| 1 | 2 | 3 |
| Пыль | 1,0 | 2,0 |
| Двуокись серы | 0,2 | 0,4 |
| Двуокись азота | 0,15 | 0,75 |
| Окись углерода | 5 | 1,0 |

Выбросы вредных веществ от транспорта и приземные концентрации на основных магистралях города рассчитаны в проекте генерального плана г. Калтан («Кузбассгражданпроект», 1992г.), эти данные могут быть использованы при определении опасных расстояний, на которых достигается максимум концентрации вредных веществ (таблица №6.1.2).

Таблица №6.1.2

| Вещество | Выбросы г/сек | Концентрации в долях ПДК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Окись углерода | 1,49 | 0,23 |
| Окислы азота | 0,22 | 1,95 |
| Углеводороды | 0,18 | 0,04 |
| Альдегиды | 0,003 | 0,41 |

Так, опасное расстояние, на котором достигается максимум равно 11 м от оси транспортной магистрали, а при удалении границы селитебной зоны от оси магистрали на 38 м концентрации вредных веществ не превышают 1 ПДК.

В настоящем генеральном плане планировочными решениями все необходимые экологические условия выполняются.

Перечень, объемы и удельный вес основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведены в таблице № 6.1.3, на рис. № 6.1.4 и № 6.1.5.

Таблица №6.1.3

| № пп | Наименование загрязняющего вещества | Выброшено в атмосферу, тонн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 14777 |
|  | Твердые | 4842 |
|  | Газообразные, из них: | 9935 |
| 2 | Диоксид серы | 101 |
| 3 | Оксид углерода | 239 |
| 4 | Диоксид азота | 54 |
| 5 | Углеводороды | 9541 |

Рисунок  №6.1.4

Основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу города являются ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО ПК «Калтанский завод КВОиТ», «Калтанский угольный разрез» филиал ОАО УК « Кузбассразрезуголь», ООО «Керамика», ОАО «Южно-Кузбасский производственный комбинат», промышленные площадки шахт, котельные, транспорт.

Но главным предприятиям в городе, определяющими экологическую обстановку является ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и её золоотвалы.

Рис. №6.1.5

К сожалению, до настоящего времени из-за нестабильного экономического положения не разработаны и не организованы санитарно-защитные зоны практически всех промышленных предприятий города (за исключением ЮК ГРЭС).

В сложившейся ситуации мероприятия по охране окружающей среды градостроительными средствами направлены в первую очередь на улучшение санитарно-гигиенических условий в селитебных зонах, нейтрализацию или уменьшение негативного воздействия промышленности и транспорта на население, предотвращение возможности создания новых проблемных ситуаций при развитии города.

6.2. Мероприятия по учету местных природно-климатических условий.

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы, климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Город Калтан расположен на юге Кемеровской области и приурочен к водоразделу реки Кондомы.

По ландшафтному зонированию территория находится на северо-западной окраине Кондомо-Мрасского горно-таежного района, включающего всю территорию Горной Шории, на границе с Томь-Кондомским предгорным районом.

В административном положении город Калтан находится  в южной части Кемеровской  области  на реке Кондома .

Город значительно удален от морей и океанов, а также крупных городов. Расстояние до  областного центра – 338 км, до Новокузнецка – 40 км, крупнейших городов Западной Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула) в пределах 500-600км.

Физико-географическое положение г. Калтан определяется его географическими координатами (широта –53°31' с.ш., географическая долгота: 87°16'). Следовательно, город расположен в умеренном поясе северного полушария.

Река Кондома

Рельеф г. Калтан и района посёлков холмистый, сильно пересечённый.

Поверхность сильно расчленена разрезами шахтными выработками.

Город находится в зоне сейсмического воздействия в результате природных процессов и в связи с проведением буровзрывных работ.

Климат в городе Калтан континентальный с повышенным количеством осадков.

Город находится на открытом пространстве далеко от жарких стран и теплых морей и поэтому ничем не защищен от холодных ветров.

Среднегодовое количество осадков составляет 585 мм, гидротермический коэффициент увлажнения по Г. Т. Селянинову равен 1,5. Большая часть осадков выпадает в теплое время года, преобладают континентальные воздушные массы юго-западного и западного направлений, происходят резкие колебания температуры воздуха по временам года, в течение месяца и даже суток, т. е. отличается большой суточной годовой амплитудой колебания температур воздуха. Самым холодным месяцем является январь (–19,20  С), самым теплым июль (+18,40 С). Среднегодовая температура воздуха равна +0,20  С.

Продолжительность отопительного периода 232 суток. Постоянный снежный покров образуется в начале ноября.

Высота снежного покрова приближенно равна 40 см. Сроки таяния снега (в бассейне реки Кондома) – конец марта – начало апреля  (за исключением лесной зоны и холмов).

Почвы на данной территории алювиально-луговые, а вдоль речной долины реки Кондома часто заболоченные почвы, что мешает развитию земледелия. Территория города является потенциально подтопляемой грунтовыми водами.

Можно сказать, что в настоящее время климат изменен, значительно теплее от увеличения выбросов углекислого газа, т. к. все котельные работают на угле.

К физико-географическим особенностям города можно отнести также внутренние территориальные особенности -  исторически сложившееся линейное расположение вдоль реки.

Основным водотоком является несудоходная река Кондома, впадающая в реку Томь.

В соответствии с распоряжением администрации Кемеровской области №1283-р от 31.12.97г. «Об установлении размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах области» ширина водоохраной зоны реки Кондома была установлена 500 м, но в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г., 19 июня 2007 г., 14, 23 июля 2008 г.) водоохранная зона р. Кондомы  устанавливается в 200 м.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

К неблагоприятным физико-геологическим процессам относится потенциальная подтопляемость территории  при застройке.

Основные мероприятия по предотвращению подтопления включают в себя создание ливневой канализации и устранение утечек с инженерных сетей.

Водная эрозия и процессы оврагообразования отмечаются в некоторых логах р.Кондома.

Основным мероприятием по уменьшению этих процессов является организация стока поверхностных вод и залесение эрозионных участков.

Карсты, сели, оползни, обвалы на территории не отмечены. Естественный радиоактивный фон в пределах нормы.

При этом «зеленая зона» города, то есть леса, парки и скверы, зеленые насаждения общего пользования  составляет всего 5,1% всех городских земель.

По санитарно-эпидемиологическим условиям в районе сохраняются потенциальные очаги клещевого энцефалита в лесостепной зоне, а также лептоспирозы, связанные с водными объектами («Гигиенические аспекты районной планировки и градостроительства в Кемеровской области», Новосибирск, 1978).

Территория города характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды.

Слабая защищенность водоносных горизонтов с поверхности, отсутствие надежных водоупоров в толще пород обуславливает площадное техногенное загрязнение первых от поверхности четвертичных водоносных горизонтов, и проникновение загрязняющих веществ в нижнезалегающие палеогеновые и палеозойские горизонты.

По химическому  составу  грунтовые  воды  относятся  к  хлоридно-гидрокарбонатно-натриевому  типу  с  общей  минерализацией  до  1  г/литр.

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.

Ассимилирующая способность атмосферы может быть охарактеризована потенциалом рассеивания атмосферы (ПРА).

Территория города Калтан находится в зоне умеренных условий рассеивания примесей в атмосфере (ПРА > 1,0).

Метеорологический потенциал атмосферы свидетельствует о незначительном преобладании процессов накопления примесей над процессами их рассеивания.

Самоочищающая способность атмосферы – средняя.

По санитарно-гигиенической оценке климатомететрологических факторов условия проектируемой территории определяются как достаточно суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией.

Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро - и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно – строительных и инженерно – технических мероприятий.

Комплекс метеорологических факторов в совокупности с размещением отраслей промышленности определяет качественную и количественную характеристики загрязнения атмосферы территории.

Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии, способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

6.3. Комплекс мероприятий  по сохранению и улучшению воздушного бассейна.

Степень загрязненности атмосферы в городе Калтан является высокой.

Функционирование объектов, имеющих выбросы, свидетельствует о необходимости проведения комплекса мер по защите воздушного бассейна, включающих в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:	в целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- проектом предусматривается  утилизацией твердых бытовых отходов, смета с улиц, производственных отходов на благоустроенном полигоне ТБО;

- для всех районов города предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;

- проектируется устройство санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг предприятий и котельных в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проектом рекомендуется следующий список деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к загрязняющим веществам с учетом климатических особенностей: береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, татарский, ива остролистная, русская, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная, черемуха Маака, шиповник обыкновенный, бересклет бородавчатый, смородина черная и красная, сосна обыкновенная, тополь канадский, бальзамический, клен ясенелистный, липа мелколистная, спирея иволистная, калинолистная и др.

Нормативные санитарно-защитные зоны требуют уточнения, которые могут быть решены только проектом санитарно-защитных зон на основании расчетов рассеивания вредных веществ.

Для карьера по добыче кирпичных суглинков, не взрывным способом согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона размером 100 м.

Нормативные  величины СЗЗ основных предприятий приведены в таблице № 6.3.1.

Таблица № 6.3.1

| № пп | Наименование предприятия | Класс по СанПин | Нормативные СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Керамика» | IV | 100 |
|  | ОАО «ЮК ПК» | III | 300 |
|  | ОАО «ЮК ГРЭС» | II | 500 |
|  | Отстойник «ЮК ГРЭС» | III | 300 |
|  | ООО ПК «Завод КВОиТ» | IV | 100 |
|  | Место погрузки угля | II | 500 |
|  | ООО «КЗМК» | V | 50 |
|  | Шахта «Шушталепская» | III | 300 |
|  | Глиняный карьер | IV | 100 |
|  | Завод по производству селикатного кирпича | III | 300* |
|  | Тепличный комплекс «Калтанское» | IV | 100 |
|  | АЗС | IV | 100 |
| 13 | Склады, овощехранилища | V | 50 |
| 14 | Кислородная станция | III | 300 |
| 15 | СТО, гаражи | V | 50 |
| 16 | Скотомогильник | I | 1000** |
| 17 | Котельная | V | 50 |
| 18 | Очистные сооружения канализации | III | 400 |
| 1 19 | Кладбище проектируемое | III | 300 |

*Для кирпичного завода санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должна быть 300 м, проектом предлагается за счет соответствующих мероприятий ее сокращение до 100 м.

**Санитарно-защитную зону скотомогильника (как давно не действующего) возможно сократить до 50 м по решению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на основании эпизоотолого - эпидемиологического мониторинга, гидрогеологического заключения, а также данных санитарно-химических, паразитологических и микробиологических исследований проб почвы, отобранных по периметру границы скотомогильника.

Действующие секции золоотвала ЮК ГРЭС в ближайшее время исчерпают свой ресурс, поэтому руководство ЮК ГРЭС планирует строительство новой секции золоотвала №3 между р. Кондома и секцией №2, с этой целью выполнено переселение жителей из данного района.

Территория закрываемых секций золоотвала планируется под рекультивацию.

Проектом рекомендуется также снос ветхого жилья для обустройства санитарно-защитных и водоохранных зон.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ;

- после утверждения генплана, в качестве обязательного условия реализации намечаемых мероприятий, необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон по всем промышленным предприятиям;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов, исключающих аварийный выброс;

- реконструкция котельных города и частичный перевод на сжигание водо-угольных суспензий. Аргументы: в Калтан ежегодно в породно-шламовые отвалы сбрасываются тысячи тонн отходов обогащения угля (шламов). Эти отходы содержат от 30 до 70% угля. Научные разработки в этой области позволяют найти пути их коммерческого использования, а во-вторых, это необходимо с точки зрения природоохранных мероприятий. Первое – вторичное обогащение разубоженных масс.  Второе – брикетирование шламов. Брикеты могут использоваться в качестве бытового топлива и для котельных. Третье – использование водоугольных суспензий для котельного топлива. Перевод малых котельных на новый вид топлива способен значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

- вести производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ от стационарных источников;

- централизация системы отопления, наиболее перспективными источниками тепла для новой индивидуальной 1-2 этажной застройки, не попадающей в зону действия тепловых сетей от централизованных источников тепла, являются поквартирные генераторы тепла с водяными системами отопления и совмещающими функции отопления и горячего водоснабжения;

- реконструкция золоуловителей котлов ЮК ГРЭС, которая позволит повысить КПД улавливания вредных выбросов до 99%;

- организация системы контроля и регулирования источников загрязнения должна включать: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях, оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

- в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду автотранспорта проектом рекомендуется перевод части транспорта на газ, организацию эффективного контроля за техническим состоянием транспортных средств;

- в целях повышения эффективности природоохранной деятельности на предприятиях и в целом в городе рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды в соответствии с международными стандартами (ISO), которые приняты в Российской Федерации:  ГОСТ Р ИСО 14001-98  «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению» и ГОСТ Р ИСО 14004-98 (Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования»;

- использование современных методов, обеспечивающих независимый, всесторонний контроль и анализ воздействий от реализации проектов и хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, например проведение экологического аудита предприятий, территорий, сертификации по экологическим требованиям предприятий, технологических процессов, систем управления охраной окружающей среды.

Основные требования, которые предъявляет к организации ISO 14001, и соответствие которым означает, что организация имеет систему УООС, соответствующую этому стандарту, таковы:

- Организация должна выработать экологическую политику – специальный документ о намерениях и принципах организации, который должен служить основой для действий организации и определения экологических целей и задач (см. ниже). Экологическая политика должна соответствовать масштабу, природе и экологическим воздействиям, создаваемым деятельностью, продуктами и услугами компании. Экологическая политика, среди прочих, должна содержать заявления о стремлении к соответствию нормативам, а также к «постоянному улучшению» (continual improvement) системы экологического менеджмента (EMS) и к «предотвращению загрязнений» (pollution prevention). Документ должен быть доведен до сведения всех сотрудников организации и быть доступным общественности.

- Организация должна выработать и соблюдать процедуры для определения значимых воздействий на окружающую среду (отметим, что здесь и в других местах стандарт говорит о воздействиях, связанных не только непосредственно с деятельностью организации, но и с ее продуктами и услугами). Организация должна также систематически учесть все законодательные требования, связанные с экологическими аспектами ее деятельности, продуктов и услуг, а также требования другой природы (например, отраслевые кодексы).

- С учетом значимых экологических воздействий, законодательных и других требований, организация должна выработать экологические цели и задачи. Цели и задачи должны быть по возможности количественными. Они должны быть основаны на экологической политике («включая осознание необходимости или приверженность предотвращению загрязнений»), и определены для каждой функции (области деятельности) и уровня организации. При их формулировке должны также приниматься во внимание взгляды «заинтересованных сторон» (под которыми понимаются любые группы и граждане, чьи интересы затрагиваются экологическими аспектами деятельности предприятия, или озабоченные этими аспектами).

- Для достижения поставленных целей организация должна выработать программу экологического менеджмента. Программа должна определять ответственных, средства и сроки для достижения целей и задач.

- В организации должна быть определена соответствующая структура ответственности. Для обеспечения работы этой системы должны быть выделены достаточные человеческие, технологические и финансовые ресурсы. Должен быть назначен ответственный за работу системы экологического менеджмента на уровне организации, в обязанности которого должно входить периодически докладывать руководству о работе EMS.

- Должен выполняться ряд требований по обучению персонала, а также по подготовке к нештатным ситуациям.

- Организация должна осуществлять мониторинг или измерение основных параметров той деятельности, которая могут оказывать существенное воздействие на окружающую среду. Должны быть установлены процедуры для периодической проверки соответствия действующим законодательным и другим требованиям.

Стандартом подразумевается, что система экологического менеджмента интегрирована с общей системой управления организацией. Стандарт не требует, чтобы лица, ответственные за работу EMS, не имели других обязанностей, или чтобы документы, связанные с экологическим менеджментом были выделены в специальную систему документооборота.

Стандарты ISO 14000 являются «добровольными». Они не заменяют законодательных требований, а обеспечивают систему определения того, каким образом предприятие влияет на окружающую среду и как выполняются требования законодательства.

6.4.Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта.

создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения города; (обеспечение технологии водоподготовки для приведения качества воды на хоз-питьевые нужды города в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

  - осуществление мероприятий по отводу грунтовых вод.

  - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории города: оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока.

  - контроль за состоянием реки Кондома путем отбора проб в местах выше и ниже сброса согласно утвержденного графика;

  - выполнение режима водоохранной зоны реки Кондома.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

  - проведение авиационно-химических работ;

  - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

  - использование навозных стоков для удобрения почв;

  - размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

  - складирование навоза и мусора;

  - заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

  - размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

  - размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

  - проведение рубок главного пользования;

  - проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к этим ограничениям,  запрещаются:

  - распашка земель;

  - применение удобрений;

  - складирование отвалов размываемых грунтов;

  - выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

  - установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

  - движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены;

  - не допускать сброса не очищенных сточных вод в р. Кондома;

  - устройство противопаводковой дамбы и организации сбора и очистки поверхностных стоков;

  - разработать проекты водоохранных зон для реки Кондома и малых рек;

  - вести учет поступивших на канализационные очистные сооружения стоков;

  - не нарушать технологический режим работы КОС;

  - производить первичный учет водопотребления и водоотведения;

  - производить ревизию водопроводных труб задвижек;

  - разработать нормы ПДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в водоем;

  - производить замеры динамических и статистических уровней подземных вод;

  - разработать проекты лимитов отходов, образующихся на предприятиях;

  - заключать договора на утилизацию отходов;

  - не допускать разлива канализационных стоков в зоне трасс;

  - своевременно производить ремонт и реконструкцию канализационных сетей;

  - обустройство полигона ТБО;

  - осуществлять производственный контроль по полигону утилизации ТБО;

  - проектом предусматриваются мини-парки и рекреационные зоны в жилой застройке;

  - в целях охраны почвенного покрова и ландшафта рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

  - рекультивация нарушенных земель;

  - осуществление мероприятий по экологическому образованию и воспитанию.

В целях улучшения экологической обстановки в городе и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания на территории города Калтан проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:

- Осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения города Калтан.

- Устройство системы ливневой канализации городской и промышленных предприятий с очистными сооружениями.

- Устройство противопаводковой дамбы и организации сбора и очистки поверхностных стоков.

- Выполнение технологического режима работы КОС, своевременное осуществление ремонта и реконструкции КНС, канализационного коллектора и канализационных сетей.

- Реконструкции котлов ЮК ГРЭС.

- Организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий с их благоустройством, озеленением, сносом жилья из санитарно-защитных зон.

- Внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех    производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов, исключающих аварийный выброс, контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников.

- Обустройство полигона ТБО и осуществление мероприятий по контролю за его деятельностью.

- Контроль за соблюдением режима зоны санитарной охраны водозаборных сооружений и режима водоохранной зоны р. Кондома Постоянный контроль за состоянием реки Кондома путем отбора проб.

- Рекультивация нарушенных земель.

- Мероприятия по отводу грунтовых вод.

- Внедрение современных систем санитарной очистки города.

- Создание парковых зон и мест рекреации.

- Разработка проекта водоохранных зон реки Кондома и малых рек.

- Совершенствование форм и методов экологического образования, воспитания и информационно-просветительской деятельности.

- В целях повышения эффективности природоохранной деятельности на предприятиях и в целом в городе рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды в соответствии с Международным стандартом ISO 14000.

6.5. Рекомендации по рекультивации нарушенных земель.

Рекультивация земель на площадях, изымаемых для разработки полезных ископаемых, связанных с нарушением почвенного покрова, проводится в соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденными приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995г №525/67.

Для уменьшения влияния горных работ на экосистемы и для снижения площадей изымаемых земель в Кузбассе активно применяются землесберегающие технологии обработки месторождений. Например, бестранспортная система разработки, при которой вскрышные породы непосредственно размещаются в выработанном пространстве. При пологом залегании отрабатываемых пластов используется блочная отработка: месторождение вовлекается в обработку не одновременно по всей площади, а делится на блоки, отрабатываемые поэтапно до конечной глубины. Созданное выработанное пространство предыдущего блока служит емкостью для размещения вскрышных пород следующего блока, при этом производится попутная рекультивация.

В настоящее время наблюдается тенденция роста долевого участия использования вскрышных пород для рекультивации выработанного пространства, строительства автодорог и наращивания дамб гидротехнических сооружений в общем объеме вскрыши.

Рекультивация нарушенных земель является одним из важных направлений экологической деятельности угледобывающих компаний в последние годы. Большая часть карьерных выработок и внешних отвалов в настоящее время используется по своему прямому назначению, поэтому вовлекать в рекультивацию можно лишь те участки, которые отработаны или отсыпаны до конечного проектного контура. Поэтому, несмотря на значительные площади, занимаемые горными работами и внешними отвалами, площади их ежегодной рекультивации относительно невелики.

Следует признать, что применяемые в настоящее время  технологии рекультивации далеко не совершенны и рекультивированные земли имеют низкую хозяйственную ценность. Одно время повсеместно увлекались облепихой, ею были засажены сотни гектаров рекультивируемых земель.

В последние годы на восстанавливаемых площадях проводится лесная рекультивация путем посадок сосны обыкновенной. Это направление рекультивации довольно эффективно и имеет низкую себестоимость.

Большая часть вскрышных пород являются потенциально плодородными. Поэтому на большей территории отвалов происходит естественное зарастание травой, кустарниками и древесной растительностью.

В настоящее время у предприятий два основных стимула в проведении рекультивации: экономический и карательный.

Первый заключается в заинтересованности сдать рекультивированные земли  и уменьшить арендные платежи, а кроме того, иметь репутацию добросовестного природопользователя.

Второй – это требования нормативных документов и контролирующих их выполнение надзорных органов.

Экономический стимул срабатывает не всегда. Порой затраты на рекультивацию не окупаются снижением арендных платежей, так   при рекультивации отдельных участков затраты на 1 га превышают годовой размер арендной платы в 10-15 раз.

Выход видится в оптимизации процессов рекультивации, когда при тех же или даже меньших затратах можно создавать на нарушенных землях более разнообразные и продуктивные ландшафты. Действующие нормативные документы трактуют рекультивацию более широко, чем практикуется в регионе. Кроме лесонасаждений это и пастбища, и сенокосы, и просто задернованные участки природоохранного назначения, зоны отдыха и спорта, охотничьи угодья, площадки для строительства и т.д.

Для улучшения ситуации в сфере рекультивации нарушенных земель в  городе Калтан мы предлагаем:

-  выработать единую идеологию и методологию рекультивации;

- в масштабах города аккумулировать финансовые средства для ликвидации нарушенных земель закрытых и брошенных предприятий;

- создать и использовать интеллектуальный банк данных, объединяющего наработанный научный потенциал в области рекультивации и рационального природопользования.

В результате добычи угля открытым способом и отсыпки вскрышных и вмещающих пород в отвалы на значительных территориях происходит полное уничтожение естественных экосистем вплоть до изменения геологического фундамента. На дневную поверхность экспонируются глубинные горные породы, которые сразу же после окончания горно-технических работ начинают интенсивно осваиваться доминантными представителями окружающих отвалы зональных биогеоценозов.  И хотя дальнейшая эволюция нарушенных земель  происходит под влиянием естественных педогенных процессов, антропогенность почвообразующих пород и рельефа определяет ряд особенностей посттехногенного почвообразования.

Климатические условия на поверхности свежеотсыпанных отвалов резко отличаются от зональных экосистем, особенно в горно-таежной зоне. Из-за повышенной расчлененности рельефа и долго сохраняющейся фрагментарности растительного покрова для отвалов характерны резкие годовые и суточные перепады температуры и влажности, а также высокая контрастность гидротермического режима на различных элементах рельефа.

Заселение отвалов пионерной растительностью начинается через 2 – 3 года после отсыпки и происходит гораздо медленнее, чем в степной и лесостепной зонах. Каменистые субстраты, подверженные резким температурным колебаниям, не пригодны для произрастания основной массы тенелюбивых таежных растений, и в заселении отвалов участвуют лишь отдельные виды, обладающие широкой экологической амплитудой. Из травянистой растительности это мать-и-мачеха и кипрей, являющийся типичным пионером гарей и вырубок в черневой тайге. Из древесных пород в естественном зарастании преобладает береза бородавчатая, а в межгрядовых понижениях поселяются кустарники – ивы козья и серая. В пионерном заселении отвалов также принимают участие случайно занесенные человеком рудеральные виды – мелколепестник канадский, ромашка ромашковидная, бодяк серпуховидный, но основная часть биомассы приходится на кипрей.

Через 7 – 8 лет после отсыпки отвалов в результате полного выпадания одних видов (мелколепестник канадский, ромашка ромашковидная) и уменьшения биомассы других (мать-и-мачеха), пионерные фитоценозы трансформируются в простые группировки трех типов: смешанная бурьянистая растительность, одновидовые заросли кипрея и чистые насаждения березы. Среди бурьянистой растительности преобладает бодяк серпуховидный, осот полевой, мать-и-мачеха, реже встречаются типичные таежные виды - бодяк разнолистный, какалия копьевидная и борец высокий. Чистые заросли кипрея узколистного особенно обильно разрастаются на умеренно влажных суглинках при хорошем освещении и отсутствии конкуренции. На субстратах, покрытых мхами, подстилкой или дерниной, а также на кислом грубом гумусе всходы кипрея угнетаются. Одновидовые березовые насаждения формируются в результате повышения смыкания древесного яруса и затенения светолюбивых рудеральных видов пионерной группировки. Под кронами поселяются мхи, отмечается самосев пихты, а на открытых каменистых участках встречается малина, реже рябина и бузина.

На 13 – 15-летних отвалах простые растительные группировки сменяются сложными. Изреживающиеся заросли кипрея и бурьянистой растительности постепенно вытесняются вейником Лангсдорфа и таежным разнотравьем – какалией копьевидной, папоротником, синюхой лазоревой, купальницей азиатской и др. Бобовые растения отсутствуют. В древесных группировках повышается сомкнутость крон, увеличивается самосев пихты, и уменьшается общее проективное покрытие травянистого яруса. Продолжается выпадание из состава ценоза кипрея, осота полевого, бодяка серпуховидного и увеличивается количество типично таежных видов.

К 20 годам растительные группировки отвалов горно-таежной зоны достигают стадии перехода к замкнутому фитоценозу. В древостое помимо березы, образующей два яруса, появляется осина и увеличивается количество пихты. Древесный ярус становится доминантным, составляющим основу фитоценоза и определяющим фитоценотическую среду. Под пологом 18-летнего лиственного леса температурный и водный режим приближается по своим параметрам к зональным экосистемам черневой тайги. Под влиянием древесных пород не только под кронами, но и на открытых участках происходит полное выпадание разнотравной рудеральной растительности, которая вытесняется таежным крупнотравьем – аконитом высоким, бодяком разнолистным, живкостью высокой, володушкой золотистой, борщевиком рассеченным, папоротником женским. Разрастается вейник Лангсдорфа, появляется ежа сборная. В результате формируется осиново-березовый лес с возобновлением из пихты, подлеском рябины и черемухи и с разнотравно-злаковым травостоем с элементами таежного высокотравья. На этой стадии скорость сингенеза существенно замедляется и для формирования замкнутого сообщества, соответствующего зональным экосистемам, требуется промежуток времени, превышающий максимальный возраст исследуемых отвалов угольных карьеров горно-таежной зоны.

Для ускорения естественных процессов развития почвообразовательных процессов и восстановления растительного покрова на нарушенных землях необходимо проводить комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Ни сколько не умаляя значение такого подхода к рекультивации нарушенных земель и стараясь только конкретизировать саму суть процесса восстановления почв в настоящее время более конкретный подход к рекультивации нарушенных территорий состоит в том, что под рекультивацией понимается набор технологических приемов, позволяющий сформировать на месте нарушенных земель участки территории (местообитания, ландшафты, поля рекультивации) с заданными в виде технического задания в рабочем проекте рекультивации параметрами хозяйственной и /или почвенно-экологической эффективности.

Параметры хозяйственной или почвенно-экологической эффективности рекультивационных мероприятий можно выразить в определенных единицах, численно равных, так называемому, комплексному природному потенциалу (КПП), поля рекультивации.

Этот потенциал является количественной мерой оценки степени сходства качества рекультивированных почв на поле рекультивации с качеством лучших ненарушенных почв региона.

Экологическое и хозяйственное качество почв определяет и соответствующую значимость рекультивационных мероприятий в целом для региона. Они же, т.е. почвы, должны служить и эталоном – сравнения для определения почвенно-экологической эффективности выбранной технологии рекультивации нарушенных земель. Для выражения эффективности рекультивации в абсолютном значении берется лучшая почва региона. Например, для Кузбасса такими почвами-эталонами или лучшими почвами являются черноземы выщелоченные. Чем ближе качество рекультивированных почв на нарушенных территориях, тем  выше почвенно-экологическая эффективность использованной технологии рекультивации. Для оценки эффективности в относительном выражении эффективности рекультивации для определенной местности берется лучшая почва или наиболее распространенная почва этого района.

Для района, в котором расположены шахты города Калтан, наилучшей является дерново-подзолистая почва с баллом бонитета около 65. Поэтому уровень почвенно-экологической эффективности рекультивации должен стремиться к этому  баллу. Любой другой критерий определения эффективности рекультивации нарушенных земель будет отражать лишь временное состояние данной рекультивированной территории.

При этом следует отметить, что общем плане экологическая эффективность рекультивации будет в очень большой степени зависеть от выбранных приоритетов. В частности, если приоритет будет отдан экономическим проблемам, то экологическая эффективность рекультивации нарушенных земель лесостепной зоны при традиционном неселективном отвалообразовании окажется минимальной.

Древесные и кустарниковые породы, используемые для формирования лесных насаждений на рекультивируемых землях, должны быть устойчивыми в условиях техногенных территорий и интенсивного загрязнения окружающей среды промышленностью.

Они должны обладать комплексом защитных и средообразующих функций в этих условиях и обеспечивать быстрое получение природоохранного и природовосстановительного эффектов. При создании насаждений любого целевого назначения следует отдавать предпочтение сложным по составу древесных пород типам лесных культур, которые более устойчивы и продуктивны, быстрее растут и формируют лесную среду. В оптимальных условиях в их состав необходимо вводить до 40 % кустарниковых видов.

Роль кустарника в составе лесного насаждения, созданного на техногенных землях, чрезвычайно важна и многофункциональна. Из многообразия функций особое внимание заслуживает длительность способности кустарника выполнять мелиоративные функции по отношению к главной породе.

Разработан и в прошедший период времени в практике работ по региону использовался довольно обширный по составу видов ассортимент древесных и кустарниковых пород для лесной рекультивации. Учитывая биологические особенности используемых при рекультивации видов, практиковалось рекомендованное кулисное смешение лесообразующих древесных видов и мелиоративных кустарников. Высокий мелиоративный эффект по отношению к главной породе показали кустарник симбиотрофным, азотофиксирующим типом почвенного питания — облепиха крушиновидная и лох серебристый.

Однако, следует отметить ошибки, допущенные в практических работах по лесной рекультивации при использовании мелиоративных кустарников, а именно: чрезмерное увлечение чистыми посадками облепихи.

Облепиха является ценной мелиоративной и плодово-ягодной культурой, она хорошо приживается на отвалах и быстро закрепляет поверхность. Но она недолговечна, не образует полноценных устойчивых фитоценозов. Чистые культуры облепихи к 18-20 годам превращаются в усыхающие малопродуктивные заросли. Целесообразно кулисное смешение лесообразующих пород с облепихой, что и было рекомендовано в начале работ по лесной рекультивации (фото 1).

Исходили из того, что до 10-15 лет такое насаждение будет использоваться как плодов ягодная плантация. В последующие годы облепиха отмирает, но к тому времени сформируется насаждение из лесообразующих древесных пород с высокой продуктивностью, чему в значительной мере будут способствовать почвоулучшающие функции облепихи.

# Фото. 1. Кулисные посадки сосны с облепихой

Опыт показал, что широкие кулисы, а равно и чистые насаждения облепихи, создаваемые в качестве плодово-ягодных плантаций, возможны, но при этом непременным условием должно быть ведение хозяйства по садовому методу, а именно: формирование штамбов обрезкой излишних ветвей, омоложение старых кустов путем удаления отмирающих стволиков, обработка междурядий (дискование), внесение удобрений.

Наблюдения за развитием древостоёв 30-летнего возраста показали, что введение в состав насаждений ценной мелиоративной и плодово-ягодной кустарниковой породы облепихи следует регламентировать с учетом ее биоэкологии. Помимо того, что она недолговечна, она светолюбива, и не выносит затенения другими породами. Порослевое возобновление облепихи под древесным пологом, а также в местоположениях без затенения, но с задернением поверхностного слоя злаковыми травам не происходит. Учитывая эти особенности, оптимальным вариантом будет введение облепихи в состав насаждений узкими двухрядными кулисами. Однорядные полосы облепихи быстро заглушаются древесным пологом (к 8-10 годам), а трех рядные и более широкие кулисы после старения и отмирания образуют полосы из сушняка чрезвычайно пожароопасные, непролазные, совершенно неприемлемые с ландшафтно - эстетических позиций.

Ориентация на использование облепихи в создаваемых лесных насаждениях в качестве мелиоранта имеет один существенный недостаток - ограниченный срок функционирования. С прекращением ее мелиоративной функции в насаждении к 25-летнему возрасту складывается напряженный режим в обеспеченности элементами минерального питания (прежде всего азота), у главной породы происходит уменьшение приростов по диаметру и высоте до критических размеров. Проявляются признаки формирования мертвопокровного типа насаждение низкого по продуктивности, с непредсказуемым прогнозом особенностей дальнейших стадий развития.

В рамках вышеизложенной проблемы обязательным проектным мероприятием при лесной рекультивации нарушенных земель должно быть проведение рубок ухода. Учитывая специфичность лесорастительных условий и преимущественно природоохранное значение лесной рекультивации, особенностями рубок ухода в созданных лесонасаждениях являются:

- формирование многовидового состава путем использования естественно возобновившихся древесных и кустарниковых пород;

-  интенсивное изреживание высокополнотных древостоев с целью создания достаточной для деревьев площади почвенного питания;

-    необходимость обрезки нижних мутовок веток с противопожарной целью в хвойных молодняках при проведении рубок осветления и прочисток.

Фото 2. Посадки сосны и кедра на спланированном отвале угольного разреза.

Проведенные работы по лесной рекультивации в Кузбассе показали, что конструирование лесных насаждений (культур сосны) на нарушенных землях только с одним мелиорантом в составе, даже очень эффективным в первые два десятилетия, не обеспечивает успешного развития главной породы в старшем возрасте. Сосне в частности необходима более длительная по времени помощь мелиоранта. Из числа кустарниковых видов, прошедших испытания в этом регионе, подобную роль в создаваемых насаждениях с успехом может выполнять лох серебристый. В практике работ по рекультивации он использовался редко, поскольку посадочный материал этого вида в области практически отсутствовал.

Лох серебристый является теневыносливым кустарником. Он не погибает под сомкнутым пологом древесных пород, при этом образует обильную корневую поросль, распространяющуюся на 15 метров и более от материнского куста. Учитывая эту особенность и мелиоративные почвоулучшающие качества, лох можно вводить в состав насаждений, как в рядах древесных пород, так и отдельными чистыми рядами. Достаточно высаживать 300-500 саженцев лоха на 1 га, равномерно распределенных по площади, чтобы через 4-6 лет в насаждении образовался устойчивый кустарниковый ярус, обладающий мелиоративными почво-улучшающими свойствами, соизмеримыми по эффекту с облепихой и значительно более длительным сроком функционирования.

Таким образом, перед  выполнением работ по рекультивации земель необходимо проведение комплексного почвенно-экологического обследования образовавшихся территорий техногенных ландшафтов, с целью разработки или доработки рабочих проектов рекультивации нарушенных земель.

При этом приоритетным направлением, по-видимому, необходимо признать – лесное направление биологической рекультивации с различной почвенно-экологической эффективностью.

7. Первоочередные мероприятия.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих требований:

- достройка начатых строительством жилых и

культурно-бытовых объектов;

- строительство на участках, на которые ранее была разработана

проектная документация;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения дорогостоящей инженерной подготовки;

- строительство на территории с наиболее ветхим жилым фондом;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций,

благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Жилой фонд к 2019г. составит 598,0 тыс.м2 общей площади, из них нового с учетом сноса одноэтажного ветхого 130,0 тыс.м2 общей площади. Ориентировочная стоимость строительства 4550,0 млн.руб.(в ценах 2008г., 35,0 тыс.руб. -1кв.м.)

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 23,0 м2 .

По проекту принято следующее соотношение этажности:

- 1-2 этажная усадебная застройка -            289,6 тыс.м.кв.-48,4% ,

- 2-3- этажная блокированная застройка –   55,5 тыс.м.кв.-  9,3%,

- 4-5 этажная секционная застройка-           252,9 тыс.м.кв.-   42,3%,

Распределение нового жилищного строительства по этажности приведено ниже:

- 1-2 этажная усадебная застройка -            22,5 тыс.м.кв.-17,3%,

- 2-3- этажная блокированная застройка -       4,0 тыс.м.кв.- 3,1%,

- 4-5 этажная секционная   застройка -             103,5 тыс.м.кв.-79,6%,

Убыль жилого фонда на первую очередь составит   12,6 тыс.м2 .

Распределение жилого фонда и населения по жилым районам на первую очередь приведено в таблицах 7.1, 7.2

Таблица 7.1

Жилой фонд на первую очередь  строительства

| Наименование районов | Жилой фонд, тыс. м2 |
| --- | --- |
|  | Всего | по этажности | Существующий - сохраняемый | Новое строительство |
|  |  | 4-5 | 2-3 (блок) | 1эт. усадеб-ный | Всего | по этажности | Всего | по этажности |
|  |  |  |  |  |  | 4-5 | 2-3 | 1эт. усадебный |  | 4-5 | 2-3 (блок) | 1эт. усадеб-ный |
| «Калтан» | 274,5 | 132,7 | 37,3 | 104,5 | 229,0 | 87,2 | 37,3 | 104,5 | 45,5 | 45,5 | _ | _ |
| «Шушталеп» | 97,5 | _ | _ | 97,5 | 76,5 | _ | _ | 76,5 | 21,0 | _ | _ | 21,0 |
| «Постоянный» | 152,0 | 120,2 | 12,8 | 19,0 | 88,5 | 62,2 | 8,8 | 17,5 | 63,5 | 58,0 | 4,0 | 1,5 |
| «Малышев лог» (правый) | 32,7 | _ | 5,4 | 27,3 | 32,7 | _ | 5,4 | 27,3 | _ | _ | _ | _ |
| «Малышев лог» (левый) | 41,3 | _ | _ | 41,3 | 41,3 | _ | _ | 41,3 | _ | _ | _ | _ |
| Итого: | 598,0 | 252,9 | 55,5 | 289,6 | 468,0 | 149,4 | 51,5 | 267,1 | 130,0 | 103,5 | 4,0 | 22,5 |

Таблица 7.2

Население на первую очередь строительства

| Наименование районов | Население, тыс.чел. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе | В существующей - сохраняемой | Новое строительство |
|  |  | 4-5 эт. застрой-ке | 2-3 эт. блок застрой-ке | 1эт. усадеб-ной застройке | Всего | по этажности | Всего | по этажности |
|  |  |  |  |  |  | 4-5 эт. застрой-ке | 2-3 эт. застрой-ке | 1эт. усадебной за-строй-ке |  | 4-5 эт. за-строй-ке | 2-3 эт. блок застрой-ке | 1эт. усадеб-ной застройке |
| «Калтан» | 12,0 | 5,8 | 1,6 | 4,6 | 10,0 | 3,8 | 1,6 | 4,6 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| «Шушталеп» | 4,2 | - | - | 4,2 | 3,3 | - | - | 3,3 | 0,9 | - | - | 0,9 |
| «Постоянный» | 6,6 | 5,2 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 2,7 | 0,4 | 0,7 | 2,8 | 2,5 | 0,2 | 0,1 |
| «Малышев лог» (правый) | 1,4 | - | 0,2 | 1,2 | 1,4 | - | 0,2 | 1,2 | -- | - | - | - |
| «Малышев лог» (левый) | 1,8 | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | 1,8 | -- | - | - | - |
| Итого: | 26,0 | 11,0 | 2,4 | 12,6 | 20,3 | 6,5 | 2,2 | 11,6 | 5,7 | 4,5 | 0,2 | 1,0 |

Расчет учреждений административного и культурно-бытового обслуживания на первую очередь строительства произведен в соответствии со  СНиП и приведен в таблице 7.3 . Ориентировочная стоимость строительства

социальной инфраструктуры приведена в таблице 7.4 .

Таблица 7.3

Расчет учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь строительства

| №п.п. | Наименование | Ед. изме-рения | Норма СНИПА на 1000жит. | Тре-бует-ся по норме | При-нято в проекте всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существ. | Но-вое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Детские учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 1420 | 1422 | 772 | 650 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | по демографии | 2860 | 3160 | 2260 | 900- |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | 10% от школ. воз. | 300 | 300 | 200 | 100 |
| 4. | Средние специальные учебные заведения | мест | по заданию |  | 400 | 400 | - |
| 5. | Больницы | коек | по заданию | 365 | 365 | 65 | 300- |
| 6. | Поликлиники | посе-щен. смену | по заданию | 670 | 680 | 580 | 100 |
| 7. | Станция скорой медицинской помощи | маш | 1 на 10тыс. чел. | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 8. | Аптеки | объект | по заданию | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 9. | Молочные кухни | порц. сутки |  |  |  | - |  |

Продолжение таблицы 7.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 на 1реб | 0,3 | 117 | 120 | - | 120 |
| 11. | Стадион | Га | 0,9 | 23,4 | 25,5 | 10,0 | 15,5 |
| 12. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 | 80 | 2080 | 2080 | - | 2080 |
| 13. | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. пола | 80 | 2080 | 1800 | 600 | 1200 |
| 14. | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | 650 | 700 | - | 700 |
| 15. | Детские оздоровительные учреждения | мест | 20 | 520 | 520 | 100 | 420 |
| 16. | Базы отдыха | мест | 9 | 234 | 234 | - | 234 |
| 17. | Туристские гостиницы | мест | 8 | 208 | 210 | - | 210 |
| 18. | Мотели | мест | 9 | 234 | 234 | - | 234 |
| 19. | Кемпинги | мест | 9 | 234 | 234 | - | 234 |
| 20. | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 | 60 | 1560 | 1560 | - | 1560 |
| 21. | Клубы | посет. мест | 35 | 910 | 200 | 200 | - |
| 22. | Кинотеатры | мест | 35 | 910 | 750 | 450 | 300 |
| 23. | Библиотеки | тыс. книг | 4,5 | 117,0 | 112,3 | 112,3 | - |

Продолжение таблицы 7.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Магазины продовольственных товаров | м2 торг.пл. | 100 | 2600 | 2607 | 1947 | 660 |
| 25. | Магазины непродовольствен- ных товаров | м2 торг.пл. | 180 | 4680 | 4687 | 2487 | 2200- |
| 26. | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 1040 | 942 | 342 | 600 |
| 27. | Рынок | м2 торг.пл. | 40 | 1040 | 600 | 600 |  |
| 28. | Магазины кулинарии | м2 торг.пл. | 6 | 156 | 160 | 80 | 80 |
| 29. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 234 | 234 | 150 | 84 |
| 30. | Фабрика-прачечная | кг белья в смену | 110 | 2860 |  | - | - |
| 31. | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 260 | 260 | - | 260 |
| 32. | Фабрика химчистки | кг вещей в смену | 7,4 | 192 | - | - | - |
| 33. | Химчистка самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 104 | 104 | - | 104 |
| 34. | Гостиница | мест | 6 | 156 | 170 | 70 | 100 |
| 35. | Бани | мест | 5 | 130 | 140 | 60 | 80 |
| 36. | Отделения связи | объект |  | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 37. | Отделения банков | 1 опер. касса | 1 опер. касса на 10-30 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Окончание таблицы 7.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Отделения и филиалы сберегательного банка | опер. мест | 1 на 2-3 тыс.чел. | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 39. | Городской суд | судья | 1 на 30тыс. чел. | 2 | 2 | 2 | - |
| 40. | Юридическая консультация | раб. место | 1 юрист на 10 тыс.чел. | 3 | 3 | 3 | - |
| 41. | Нотариальная контора | раб. место | 1 нотар. на 30 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - |
| 42. | ЖЭО | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 43. | Пункт приема вторсырья | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 2 | 2 | - | 2 |
| 44. | Пожарное депо | пож. авт. |  | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 45. | Общественные уборные | прибор | 1на 1тыс. жит. | 26 | 26 | - | 26 |
| 46. | Кладбище | Га | 0,24 | 6,3 | 18,9 | 1,5 | 17,4 |

Таблица 7.4

Ориентировочная стоимость строительства

социальной инфраструктуры

| №п.п | Наименование объектов | Ед. измерения | Мощность | Стоимость строительства млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 650 | 242,5 |
| 2. | Школа | мест | 900 | 205,0 |
| 3. | Культурно-развлекательный комплекс с кинозалом на 300 мест | объект | 1 | 105,8 |
| 4. | Спортивный комплекс с залом на 1200 кв.м. и бассейном | объект | 1 | 60,5 |
| 5. | Больница | коек | 300 | 135,7 |
| 6. | Поликлиника | посещ./смену | 100 | 21,5 |
| 7. | Магазины продовольственных товаров | м2 торг.пл. | 660 | 52,8 |
| 8.. | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг.пл. | 220 | 167,2 |
| 9. | Предприятия общественного питания | мест | 600 | 122,0 |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 84 | 32,6 |
| 11. | Бани | мест | 80 | 17,0 |
|  | Итого: |  |  | 1162,6 |

8. Основные технико-экономические показатели.

Таблица 8.1

Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат

| №п.п. | Вид строительства | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилищное строительство | 4550,0 |
| 2. | Социальная инфраструктура | 1162,6 |
| 3. | Транспортная инфраструктура и благоустройство территории | 150,0 |
| 4. | Инженерное оборудование: | 603,39 |
|  | - теплоснабжение | 200,47 |
|  | - водоснабжение | 288,34 |
|  | - канализация | 109,48 |
|  | - электроснабжение | 17,20 |
| 5. | Связь | 33,21 |
| 6. | Инженерная подготовка территории | 79,94 |
| 7. | Озеленение | 68,0 |
| 8. | Прочие затраты | 135,0 |
|  | Итого: | 6794,24 |

Таблица 8.2.

Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Ед.изме- рения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 3236 | 3236 | 3236 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | тыс.чел. | 25,0 | 26,0 | 28,0 |

Продолжение  таблицы 8.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс.чел./% | 4,1/16,5 | 4,3/16,6 | 4,7/17,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел./% | 15,1/60,5 | 15,7/60,4 | 16,9/60,3 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 5,8/23,0 | 6,0/23,0 | 6,4/22,7 |
| 4. | Численность занятого населения | тыс.чел./% | 7,4/29,8 | 10,4/40,3 | 14,0/49,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | градообразующая группа | тыс.чел./% | 4,2/16,8 | 5,5/21,3 | 7,2/25,7 |
|  | обслуживающая группа | тыс.чел./% | 2,7/10,9 | 4,4/17,0 | 6,2/22,0 |
|  | прочие |  | 0,5/2,1 | 0,5/2,0 | 0,6/2,0 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 5. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 480,6 | 598,0 | 700,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 4-5-этажный |  | 149,4- | 252,9 | 329,4 |
|  | 2-3-этажный |  | 51,5 | 55,5 | 92,5 |
|  | 1-этажный |  | 279,7 | 252,9 | 278,1 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 468,0 | 441,4 |
| 7. | Убыль жилищного фонда | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 12,6 | 39,2 |
| 8. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 130,0 | 258,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 4-5-этажное |  | - | 103,5 | 180,0 |
|  | 2-3-этажное |  | - | 4,0 | 41,0 |
|  | 1-этажное |  | - | 22,5 | 37,6 |

Окончание таблицы 8.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 19,2 | 23,0 | 25,0 |
| 10. | Средняя этажность | этаж | 1,4 | 1,8 | 1,9 |
| 11. | Плотность населения | чел./га | 46 | 50 | 61 |
| 12. | Плотность жилого фонда | м2 /га | 880 | 1160 | 1520 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 13. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 772 | 1422 | 1792 |
|  | на 1000 человек | мест | 31 | 55 | 64 |
| 14. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 2260 | 3160 | 3160 |
|  | на 1000 человек | мест | 90 | 122 | 113 |
| 15. | Больницы -всего | коек | 65 | 365 | 365 |
|  | на 1000 человек | коек | 2,6 | 14,0 | 13,0 |
| 16. | Поликлиники- всего | пос./смену | 580 | 680 | 980 |
|  | на 1000 человек | пос./смену | 23,0 | 26,0 | 35,0 |
| 17. | Магазины -всего | м2 торг.пл. | 4434 | 7294 | 7854 |
|  | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 177 | 280 | 280 |
| 18. | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | 150 | 234 | 304 |
|  | на 1000 человек | раб.мест | 6,0 | 9,0 | 11,0 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 19. | Тепловые нагрузки | МВт | 58,2 | 91,15 | 115,5 |
| 20. | Суммарный расход воды | м3 /сутки | - | 7633,0 | 1033,0 |
| 21. | Суммарный расход сточных вод | м3 /сутки | 8500,0 | 12650,0 | 15379,0 |
| 22. | Электрическая нагрузка | кВт | 10405 | 12949 | 15972 |

Таблица 8.3

Проектный баланс территории города

| №п.п. | Территории | Современное использование |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % к итогу | м2 /чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Селитебные территории |  |  |  |
| 1. | Кварталы жилой застройки | 460,6 | 14,2 | 164 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-этажной усадебной | 352,6 | 10,9 | 126 |
|  | 2-3 этажной | 32,5 | 1,0 | 11 |
|  | 4-5 этажной | 75,5 | 2,3 | 27 |
| 2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 62,3 | 2,0 | 22 |
| 3. | Зеленные насаждения общего пользования | 44,8 | 1,4 | 16 |
| 4. | Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | 56,0 | 1,7 | 20 |
| 5. | Участки спортивных сооружений, стадионы | 25,5 | 0,8 | 9 |
| 6. | Резервные территории под жилищное строительство и учреждения обслуживания | 16,0 | 0,5 | 6 |
| 7. | Учреждения здравоохранения | 14,2 | 0,4 | 5 |
| 8. | Прочие территории (промышленные предприятия, коммунально-складские объекты, неиспользуемые, неудобные) | 55,0 | 1,7 | 20 |
|  | Итого по разделу А | 734,4 | 22,7 | 262 |
|  | Б. Внеселитебные территории |  |  |  |
| 9. | Промышленные и коммунально-складские | 175,7 | 5,4 |  |
| 10. | Улицы, дороги, проезды | 28,0 | 0,9 |  |
| 11. | Водные пространства | 88,6 | 2,7 |  |

Окончание таблицы 8.3

# Text boxes

к а л т а н

| Суточный расход на полив улиц и зеленых насаждений |
| --- |
| Таблица 5.3.5. |
| №№ п/п | Наименование поливаемых площадей | Норма расхода воды на 1 поливку (л/м³) | I-ая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  | Кол-во (га) | Расход (м³/сут) | Кол-во (га) | Расход (м³/сут) |
| 1 | Механизированная мойка усовер-шенствованных покрытий улиц,площадей, автостоянок | 1,3 | 178,0 | 2314,0 | 253,0 | 3289,0 |
| 2 | Полив площадок для отдыха детей, взрослых и занятий спортом | 3 | 23,5 | 705,0 | 25,5 | 765,0 |
| 3 | Полив зеленых насаждений парков, скверов и бульваров | 3 | 42,2 | 1266,0 | 47,5 | 1425,0 |
| 4 | Полив зелёных насаждений микрорайонов | 3 | 23,5 | 705,0 | 28,0 | 840,0 |
| 5 | Полив территории жилой застройки усадебного типа | 4,0 | 243,0 | 9720,0 | 228,0 | 9120,0 |
|  | ИТОГО Итого из горводопровода |  |  | 14710,0 705,0 |  | 15439,0 840,0 |

| Общие расходы воды по генплану г. Калтан |  |
| --- | --- |
| Таблица 5.3.6. |  |
| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды(м³/сут) |  |
|  |  | I очередь | расч. Срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 6028,0 | 8113,0 |  |
| 3 | Пожарные расходы | 705,0 | 705,0 |  |
| 4 | Расход воды питьевого качества на пром. предприятиях и прочих организациях | 900,0 | 1080,0 |  |
| 5 | Поливочные расходы,в том числе из горводопровода | 14710,0 705,0 | 15439,0 840,0 | 18378,0 14940,0 |
| ИТОГО из горводопровода ИТОГО ИЗ ГОРВОДОПРОВОДА | 7633,0 10000 | 10033,0 12000 |  |

| Суммарный расход сточных вод по генплану г.Калтан Таблица 5.4.4. |
| --- |
| п/п | Наименование расходов | Суммарный расход воды м³/сут |
|  |  | I очер. | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки | 5071,0 | 7313,0 |
| 2 | Стоки от промпредприятий г Калтан | 2355,1 | 2842,8 |
| 3 | Прочие расходы по справке ООО «Осиннинковский Водоканал» от21. 11 2007г | 5223,0 | 5223,0 |
| Итого по генплану | 12650,0 | 15379,0 |
| Итого на городские очистные сооружения | 12650,0 | 15379,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Сельскохозяйственные угодья | 253,0 | 7,8 |  |
| 13. | Отстойники ГРЭС | 132,0 | 4,1 |  |
| 14. | Рекреационные территории | 166,0 | 5,1 |  |
| 15. | Кладбище | 19,8 | 0,6 |  |
| 16. | Резервные территории под промышленные и коммунально-складские предприятия | 72,5 | 2,3 |  |
| 17. | Прочие территории (подработанные земли, отстойники, свалки, санитарно-защитные зоны) | 1566,0 | 48,4 |  |
|  | Итого по разделу Б | 2501,6 | 77,3 |  |
|  | Всего: | 3236,0 | 100,0 |  |